# 生化/物化除磷的协同作用及机理初步研究

### 论文摘要

目前,水体富营养化现象日趋严重,这就对引起富营养化的主要营养物质氮、磷等的处理提出了更高的要求。但是,由于脱氮除磷在同一生物系统中往往相互抑制,而且生物除磷工艺存在出水不稳定的情况,因此采用化学除磷和生物除磷结合的方式成为一种必然趋势。本文选择传统的生物除磷A/O工艺,在选定其主要运行参数（HRT=10h,MLSS=3500 mg/L,SRT=15d,R=100%）的情况下,研究投加絮凝剂对其水质处理效果的影响,并分析是否产生了协同作用及其协同作用产生的机理。本次试验中选取的三种絮凝剂是聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）以及聚合氯化铝铁（PAFC）,在A/O工艺的三个不同投加点进行投加,即厌氧区投加、好氧区投加以及二沉池出水投加,投加量分别为10 mg/L,20 mg/L,30 mg/L,40 mg/L,50 mg/L,60mg/L。通过试验选出了三种絮凝剂在不同投加点下的最佳投加量,并比较了反应器内（厌氧和好氧）投加和二沉池出水投加的出水效果,发现在厌氧投加比二沉池出水投加时TP和CODcr的去除效果的要好,而好氧投加时TP、CODcr和NH4+-N的去除效果都有所上升,说明生化物化协同作用确实存在,同时分析了产生协同作用的原因及简要分析了其作用机理。就协同作用大小来看,好氧投加大于厌氧投加。厌氧投加时对NH4+-N的去除有一定的副作用,分析其原因可能是絮凝剂的投加对硝化细菌的生长环境产生了影响,导致硝化作用减弱,降低了NH4+-N的去除效果。另外,还比较了不同絮凝剂种类的去除效果及其协同作用的大小,试验结果表明,同一投加量情况下,PAFC的去除效果及协同作用均优于PAC和PFS,因此认为三种絮凝剂中PAFC为最佳絮凝剂,其最佳投加点是好氧投加,最佳投加量为40 mg/L,此时各个指标的平均去除率为:TP:92.32%,CODcr:87.96%,NH4+-N:82.54%。本文还分析了影响生化物化协同作用的因素有絮凝剂投加量、是否连续投加、pH、温度等。研究发现,生化物化协同作用只在一定的加药量范围内才能体现出来,若絮凝剂投加量过高,会影响化学和生物絮凝作用,发生“胶体再稳”现象,并且还会影响活性污泥系统中微生物的活性,进而影响到出水效果。若连续投加,活性污泥中物化污泥比例不断积累增多,也会对活性污泥中微生物的活性产生影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 污水中磷的来源及危害

- 1.1.1 污水中磷的来源

- 1.1.2 污水中磷的危害

- 1.1.3 污水除磷的重要性

- 1.2 磷污染防治方法概述

- 1.2.1 禁磷和限磷

- 1.2.2 常用污水除磷方法

- 1.3 污水化学除磷技术概述

- 1.3.1 化学除磷的基本原理

- 1.3.2 常用的化学除磷试剂

- 1.3.3 化学除磷的发展现状及趋势

- 1.4 生物除磷的机理及应用

- 1.4.1 生物除磷的机理

- 1.4.2 生物除磷法主要微生物

- 1.4.3 生物除磷法的主要工艺及发展趋势

- 1.5 生化物化协同除磷技术

- 1.5.1 生化物化协同除磷技术产生的必然性

- 1.5.2 生化物化协同除磷技术的研究发展现状

- 1.6 课题研究目的及内容

- 1.6.1 研究目的

- 1.6.2 研究内容

- 2 化学除磷和生物除磷系统特征及影响因素分析

- 2.1 化学除磷系统的主要特征

- 2.2 化学除磷影响因素

- 2.2.1 絮凝剂种类

- 2.2.2 絮凝剂投加量

- 2.2.3 絮凝剂的投加点

- 2.2.4 pH 值

- 2.2.5 混合强度和混合时间

- 2.2.6 助凝剂的投加

- 2.3 生物除磷系统的主要特征

- 2.4 生物除磷影响因素

- 2.4.1 溶解氧（DO）

- 5/TP）'>2.4.2 进水碳磷比（BOD5/TP）

- 2.4.3 污泥龄（SRT）

- 2.4.4 硝酸盐含量

- 2.4.5 水力停留时间（HRT）

- 2.4.6 pH 值

- 2.4.7 水温（T）

- 2.5 本章小结

- 3 试验装置与试验方法

- 3.1 试验装置及主要运行参数

- 3.1.1 试验工艺流程、装置及进水水质

- 3.1.2 装置的主要运行参数

- 3.1.3 试验的进水及水质

- 3.2 试验测定的主要指标及其测定方法

- 3.2.1 分析项目与方法

- 3.2.2 絮凝剂质量指标及功能

- 3.3 试验方法及安排

- 3.3.1 试验思路

- 3.3.2 试验时间安排及具体运行方法

- 4 试验结果分析

- 4.1 A/O 除磷工艺运行参数选定试验

- 4.1.1 试验方法

- 4.1.2 试验结果分析

- 4.2 聚合氯化铝（PAC）的去除效果分析

- 4.2.1 厌氧投加聚合氯化铝（PAC）的去除效果分析

- 4.2.2 好氧投加聚合氯化铝（PAC）的去除效果分析

- 4.2.3 二沉池出水投加聚合氯化铝（PAC）的去除效果分析

- 4.3 聚合硫酸铁（PFS）的去除效果分析

- 4.3.1 厌氧投加聚合硫酸铁（PFS）的去除效果分析

- 4.3.2 好氧投加聚合硫酸铁（PFS）的去除效果分析

- 4.3.3 二沉池出水投加聚合硫酸铁（PFS）的去除效果分析

- 4.4 聚合氯化铝铁（PAFC）的去除效果分析

- 4.4.1 厌氧投加聚合氯化铝铁（PAFC）的去除效果分析

- 4.4.2 好氧投加聚合氯化铝铁（PAFC）的去除效果分析

- 4.4.3 二沉池出水聚合氯化铝铁（PAFC）的去除效果分析

- 4.5 本章小结

- 5 生化物化协同除磷作用机理分析

- 5.1 絮凝作用机理简述

- 5.2 生化/物化协同作用机理分析

- 5.2.1 同种絮凝剂不同投加点去除效果分析

- 5.2.2 TP、COD 去除的协同作用机理分析

- 4+-N 去除的协同拮抗作用机理分析'>5.2.3 NH4+-N 去除的协同拮抗作用机理分析

- 5.3 协同作用影响因素分析

- 5.3.1 絮凝剂投加量

- 5.3.2 絮凝剂连续投加的影响

- 5.3.3 pH 值

- 5.3.4 温度

- 5.4 最佳絮凝剂和最佳投加点的确定

- 5.5 本章小结

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].复合添加絮凝剂在建筑泥浆处理中的应用[J]. 四川建材 2020(04)

- [2].航天炉灰灰水系统药剂优选[J]. 氮肥与合成气 2017(09)

- [3].陆上油田含油污水高效絮凝剂筛选试验[J]. 云南化工 2018(08)

- [4].一种阳离子型淀粉基絮凝剂的制备[J]. 化学研究与应用 2016(12)

- [5].非洲部分地区饮用水水质及天然絮凝剂应用现状[J]. 净水技术 2017(06)

- [6].粉煤灰絮凝剂种类及其应用研究现状[J]. 化工管理 2015(36)

- [7].粉煤灰絮凝剂制备及其处理废水的研究[J]. 化学工程与装备 2015(12)

- [8].改性除磷絮凝剂的研究进展[J]. 四川化工 2015(05)

- [9].改性絮凝剂和复配絮凝剂的性能对比研究[J]. 上海环境科学 2013(06)

- [10].天然高分子植物胶絮凝剂的合成及应用研究[J]. 油田化学 2019(04)

- [11].新型磁性纳米絮凝剂在水处理中的应用[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [12].木薯淀粉接枝丙烯酰胺絮凝剂制备的影响因素分析[J]. 功能材料 2020(02)

- [13].利用酸洗废水制备絮凝剂的工艺研究[J]. 鞍钢技术 2020(02)

- [14].聚硅酸硫酸铝絮凝剂的制备及性能研究[J]. 广东化工 2020(12)

- [15].絮凝剂的类别及其在水处理中的应用[J]. 四川化工 2018(06)

- [16].改性蛭石无机矿物絮凝剂的性能研究[J]. 天津科技大学学报 2018(02)

- [17].水污染处理中絮凝剂的研究现状及展望[J]. 广东化工 2018(15)

- [18].复合磁性絮凝剂在水处理中的研究现状及发展方向[J]. 化学研究与应用 2017(09)

- [19].絮凝剂二次稀释系统的作用分析及优化[J]. 中国新技术新产品 2016(05)

- [20].“绿色”絮凝剂的研究进展[J]. 广州化工 2013(07)

- [21].改性淀粉类絮凝剂的特性及其应用研究进展[J]. 广东化工 2013(15)

- [22].絮凝剂的开发及其应用进展[J]. 油气田环境保护 2011(02)

- [23].德铜安装自动絮凝剂设备[J]. 有色设备 2009(02)

- [24].复合型絮凝剂在水处理中的研究进展[J]. 科学咨询(决策管理) 2009(11)

- [25].粉煤灰絮凝剂处理实验室废水实验研究[J]. 矿业研究与开发 2008(03)

- [26].1种新型磁性絮凝剂的制备及性能评价[J]. 水处理技术 2019(12)

- [27].不同絮凝剂对光合细菌沉降与净水能力的影响[J]. 水产养殖 2020(06)

- [28].新型脱色絮凝剂在印染废水处理中的应用研究[J]. 中国给水排水 2015(05)

- [29].硼对聚硅酸盐类絮凝剂性能改善研究[J]. 新乡学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [30].造纸污泥制备两性絮凝剂[J]. 清洗世界 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7d1ee6f2da711047c2f06ff.html