# 轻便型水稻直播机的研制

### 论文摘要

水稻是我国的主要粮食作物之一。水稻直播因不用秧苗,免去了育秧、移栽等工序,具有节约劳动力,降低劳动强度,提高劳动生产率等优点,被欧美等国广泛应用。我国水稻直播机械化程度很低,研究水稻直播机械化具有重要意义。本研究得到了金华市科技计划项目“轻便型水稻直播机的研制”（编号：2004-2-125）资助。水稻直播机具有很好的市场前景。企业要提高市场竞争力以获取较大的市场份额,需要加快产品的更新换代,提升产品的性能和价值,对产品有所创新。针对企业这一需求,本文运用设计方法学思想和创新设计方法,对水稻直播机进行了创新设计,并对设计的产品进行了样机试制,最后样机进行了田间试验,取得了较好的试验效果。目前已申请该款轻便型水稻直播机的新型实用专利。论文综述了水稻直播技术与水稻直播机的发展现状,概括了设计方法学和创新设计的原理和方法及国内外发展与研究现状,阐述了机电产品创新设计的理论和方法,并运用该方法对水稻直播机进行方案、结构和功能的创新设计。通过功能提取、功能分解、功能原理求解和综合,获得若干可行方案。分析了水稻直播机各功能模块及他们之间的关系,根据水稻直播机的特点、经济因素、技术因素以及性能因素,建立了多目标和多层次结构的评价指标体系。运用AHP方法,对方案进行评价和筛选,选出相对较优的方案。根据创新的思维方法和创新的原理,以提高设备的性能为目标,对评价得到的方案运用CAD软件——Pro/E对轻便型水稻直播机进行了详细的结构设计,运用AUTO CAD软件绘制了各零部件图纸。将整个系统集成,得到了具有功能创新和结构创新特点的水稻直播机。对设计的轻便型水稻直播机进行了样机试制,并进行了田间试验,对成穗率、瘪粒率、穗长、株高、谷草比、产量、水资源消耗量、用种量、作业效率、作业成本等十个方面进行了试验及分析比较。结果表明：与普通插秧相比,样机的播种效率有很大程度的提高,并具有节水、省种、作业成本低等特点。本文的创新内容主要体现在以下五点：（1）本机型结构简单,重量轻,携带移动方便,使用简便,清洗维修容易,适用于单户应用,与目前我国的农业生产模式相适应。（2）本机设定的凸边振动防漏播装置在结构上与其他机动直播机防漏播装置比较,具有独创性,在应用中也体现出较好的防漏播性能。（3）本机设定的播种量调节装置,可根据需要大范围调节播种量,并适应种子的不同发芽状态。在结构设计上简单合理,调节方便。（4）本机设定的刮泥板消除脚孔装置,可抹去人工操作留下的脚孔,有利于种子的生长,提高水稻产量。（5）本机的制造成本在130元以下,市场售价在200元以内,农户普遍能够承担,有较好的市场前景。水稻直播机播种机构是水稻直播技术推广的设施保证,目前应用的水稻直播机一般为机动直播机,不太适合小田块作业,且价格较高,农民接受程度不高,不利于水稻直播技术的推广。轻便型水稻直播机,利用手动单人操作,效率高,轻便灵活,适用单户小田块作业,且价格低,农户容易接受,有较好市场推广前景,并可填补轻便型水稻直播机的这一市场空白。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内水稻种植机械化现状分析

- 1.2 水稻直播技术及其机械化的意义

- 1.2.1 水稻直播技术发展的国内外现状

- 1.2.2 水稻直播的优点

- 1.3 现有水稻直播机械及存在问题

- 1.3.1 国外水稻直播机械化

- 1.3.2 国内水稻直播机械化

- 1.3.3 我国水稻直播机械发展中存在的问题

- 1.4 论文研究的目的意义

- 1.5 论文研究的主要内容

- 1.5.1 课题来源

- 1.5.2 论文研究内容

- 第二章 水稻直播机创新设计的理论与方法

- 2.1 机电产品创新设计的基本理论支持

- 2.1.1 创新设计的基本要素

- 2.1.2 创新设计的思维特点

- 2.1.3 创新设计的基本原理

- 2.2 机电产品创新设计的方法

- 2.3 创新设计的理论与方法在水稻直播机设计中的应用

- 2.3.1 水稻直播机创新设计的思维模式

- 2.3.2 水稻直播机创新设计的思维方法

- 2.3.3 水稻直播机创新设计的过程

- 第三章 水稻直播机的创新设计与评价

- 3.1 产品规划

- 3.2 方案的创新设计

- 3.2.1 设计任务书

- 3.2.2 功能提取与分解

- 3.2.3 原理求解的综合

- 3.3 水稻直播机方案的评价

- 3.3.1 方案评价概述

- 3.3.2 方案的评价方法

- 3.3.3 方案的评价指标及多级递阶结构图

- 3.3.4 判断矩阵的建立

- 3.3.5 相对重要度计算

- 3.3.6 一致性检验

- 3.3.7 综合重要度计算

- 3.4 技术设计

- 3.4.1 机架与料斗

- 3.4.2 播种机构

- 3.4.3 播种量调节装置

- 3.4.4 防漏播装置

- 3.4.5 刮泥板装置

- 3.4.6 整机结构设计结果

- 第四章 轻便型水稻直播机的田间试验

- 4.1 水稻直播的增产机理

- 4.2 水稻机械直播作业的技术要求

- 4.3 水稻机直播农艺配套技术措施

- 4.4 轻便型水稻直播机的田间试验

- 4.4.1 材料与方法

- 4.4.2 结果与分析

- 4.5 田间试验结论

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈绿色轻便型智能交通工具设计[J]. 西部皮革 2020(12)

- [2].轻便型水稻直播机的田间试验[J]. 浙江农业科学 2009(04)

- [3].住院病人轻便型床旁污物收集盒的制作运用[J]. 家庭护士 2008(03)

- [4].轻便型拔轮器[J]. 现代班组 2009(07)

- [5].绿色轻便型智能交通工具的研究[J]. 山东工业技术 2016(06)

- [6].轻便型悬牵器设计及应用研究[J]. 装备制造技术 2013(08)

- [7].业界[J]. 电脑迷 2011(10)

- [8].便携机：寻求可承受的重量[J]. 微电脑世界 2008(09)

- [9].轻便型货物列车超载偏载检测装置的研制[J]. 衡器 2010(09)

- [10].轻便型电机皮带轮拔轮器[J]. 中国石油石化 2009(14)

- [11].轻便型泥浆泵的运动学分析及其结构改进[J]. 煤矿机械 2008(05)

- [12].“轻便型”太阳能电动车造型设计研究[J]. 包装工程 2008(05)

- [13].多功能肥膜药一体化轻便型耕作培土机的研制[J]. 甘蔗糖业 2013(04)

- [14].DANCERS LB108 WASH LED摇头染色灯[J]. 演艺设备与科技 2009(03)

- [15].“椅式”轻便型电动代步工具设计[J]. 包装工程 2009(11)

- [16].轻便型电动采茶机的开发研究[J]. 四川农业与农机 2016(03)

- [17].轻便型清扫车辅助清扫机构控制系统设计研究[J]. 农业技术与装备 2018(09)

- [18].轻便型自动岩心伽玛扫描仪在钻井取心中的应用[J]. 辽宁化工 2013(07)

- [19].轻便型单人采茶机的采摘效果比较试验[J]. 南方农业 2020(16)

- [20].舰船用中压耐火轻便型软电缆研制[J]. 电线电缆 2014(01)

- [21].QYJ-70轻便型全自动压力检测装置[J]. 石油机械 2010(03)

- [22].基于轻便型移动测量系统的城市三维建模技术研究[J]. 测绘与空间地理信息 2017(05)

- [23].组合轻便型小钻机在岩土工程施工中的综合应用[J]. 建材与装饰 2016(22)

- [24].轻便型有机原子团电池[J]. 电世界 2008(09)

- [25].来自芬兰的“JOPO ELECTRO”个性凸显强烈[J]. 中国自行车 2010(02)

- [26].心理测试[J]. 大科技(科学之谜) 2010(01)

- [27].精致的小玩具——评新型单管30毫米舰炮[J]. 现代舰船 2011(09)

- [28].轻便型野战手术床结构设计研究[J]. 机械设计与制造 2009(09)

- [29].运力极度过剩的烦恼[J]. 中国远洋航务 2010(03)

- [30].轻便型移动测量系统在乡村地形测量中的应用[J]. 测绘科学 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7d3d5ab56c66629d8cee00d.html