# 水土保持理念在水利工程设计中的应用探讨郝文刚

6222011980xxxx0912

摘要：水利工程具有规模大、耗时长的特点，实际施工中，很容易对当地的生态环境造成严重的破坏。在可持续发展理念不断深入人心的背景下，现阶段我国在积极构建水利工程的过程中，开始注重民生水利、生态水利的构建，其中一个重要的建设理念就是水土保持理念。将水利工程设计同水土保持理念进行融合，有助于加大水土流失的防治力度，在对土地生产力的维护中，也发挥着不容忽视的重要作用。在这种情况下，积极加强水土保持理念在水利工程设计中的措施研究具有重要意义。

关键词：水土保持；水利工程设计；应用

1水土保持理念简析

（1）水土保持理念的含义。水土保持理念是我国环境保护理论中的重要内容，该理念注重防止水土流失的问题出现，并且要求做好国土整治工作和合理开发与利用水土及生物资源工作，从而能够在这些工作的基础上改善我国现有的生态环境，并且促进我国农、林、牧等行业的经济发展。（2）水土保持理念的目的。水土保持理念当前在我国的环境规划中是十分重要的，基于当前对于生态社会的建设和可持续发展原则，水土保持理念越来越被人们重视，其目的是要求更好的考察和规划我国的水土资源，并且按照其实际情况，结合水土结构、水土流失的程度，合理的规划、开发水土资源，并加以利用。（3）水土保持理念的原则。在贯彻水土保持理念过程中，相关工作人员应当注重理念原则的有效道从。例如在做农田灌溉工程设计过程中，工作人员应当注重灌溉区域支、斗渗的防治工作的有效进行，从而能够在减轻渠道冲刷，减少渠道输沙量的前提下，有效防止土渠道输水造成的水土流失问题。除此之外，在农业耕种时对水土保持理念的观察需要科学种田的有效进行，并且进行多种作物轮作，从而更好地保持土壤中的肥力。

2水利工程建设中水土流失的特点

施工准备期是防治水土流失的关键阶段。通常情况下，水利工程的建设地点通常会选择山区等交通不便的地区。工程施工需要经历一个较长的准备期，努力进行施工场地的平整操作，对进场道路和交通道路进行修筑，因此，拥有较大的工程量和较大的施工难度，此时如果不及时加大水土流失预防力度，将严重扰动当地地表植被。其次，水利工程拥有较广的覆盖面积，这是因为，除了工程主体的建设，同时还需要构建水利淹没区和移民安置区等，因此，工程整体上将造成较大范围的影响，遭到破坏的地表植被也相对较多。通常情况下，会对水利工程涉及范围内的土地进行彻底的清除和平整，才能够提升施工便捷性和施工质量。然而，在这一过程中，将导致当地土地抗侵蚀能力大大下降，增加裸露地面，为水土流失现象的产生创造了条件。线状水利工程指的是输水工程渠道和灌溉工程等，此类型工程拥有较长的施工路线，工程最多拥有上千公里，最少也有几十公里，在各个施工段会遇到峡谷、丘陵或平原等多种类型的地貌，因此，也需要构筑分散性较强的取料场或弃渣场等。在此类型水利工程中，水土流失也呈现出线状分布的特点，所以控制难度较高，各项预防措施必须针对不同施工段的特点来采用。

3水土保持理念在水利工程设计中的的应用

3.1开展水土流失预测工作

在工程实施之前，施工人员会对当地的水土区域进行划分，了解水土流失的种类，从而对水土流失种类进行预测，这便是水土保持理念的实施前提。水利工程庞大，势必会大面积开挖地基及排水措施，这样会增大水土流失的风险。因此，在施工之前必须对工程对环境的破坏程度有一定的预测，制定出合理的水土流失预防措施，降低水土流失的发生几率，减少财产损失。并对废渣废屑填充于沟内，尽可能恢复至最初摸样，或者选择当地适宜的植物类型种植于上面，这样可以极大程度的地保护水土，降低水土流失的概率。

3.2优化工程结构设计

在水利工程设计中，应从水土保持的角度优化主体工程的结构设计，从减少土石方量的挖填和地表的破坏等方面进行设计。例如，在进行一座水库大坝的设计时，在水工、地质、地形都满足要求的情况下，宜优先考虑混凝土坝，然后再考虑面板堆石坝等土石方挖填量和破坏原地表面积都较大的设计方案；在进行输水工程的设计中，对于一些高填或深挖的渠段，应该有高填方案和渡槽方案的比选以及深挖方案和隧洞方案的比选，在投资增加不多可控的情况下应尽量选择渡槽和隧洞方案，减少对地面的破坏，减少土石方的大开挖和大回填，从而尽量避免水土流失的产生；在施工围堰的设计中可考虑是否用较为先进的钢结构围堰代替原始的土石围堰；在堤防工程设计时，可考虑是否通过计算，改变传统设计的1∶3的堤防边坡，研究将局部堤防边坡坡率设计为1∶2的可能性等。以上理念不仅可以减少工程本身的永久占地面积，也可以大大减少工程的取土量和弃渣量，从而减少临时占地的面积，减少工程建设产生的水土流失和对周边生态景观的破坏。

3.3优化工程边坡防护设计

浆砌石护坡、喷混凝土护坡等是水利工程边坡防护过程中的主要措施，严禁将硬护坡应用于工程边坡设计中，而在边坡防护中要想充分体现水土保持的理念，应尽可能应用喷混植生植物护坡和蜂巢式网格植草护坡等形式，以上形式不仅能够维护生态景观，还能够减少水土流失。例如，营地高边坡防护就被应用于我国的四川省国电大渡河水电站设计和建设中，喷混植生植物护坡被应用在我国的长江三峡五级船闸下游引航道边坡防护工程中。设计师在实际设计过程中，应从工程实际出发，科学设计防护形式，才能够加大对生态景观的维护力度，并实现预防水土流失的目的。

3.4优化工程土石方平衡设计

水利工程建设过程中，工程的弃渣量、借土方量都同土石方平衡性具有紧密的联系。因此，在进行土石方平衡设计的过程中，应用水土保持理念，必须努力减少借方并实现以挖作填，同时设计人员应对回填利用开挖方的可行性进行全面掌握。例如，在堤防工程中，部分土石方是清基用的，应对其进行直接利用的可能性进行分析，同时，在利用中也应综合考虑多种途径，如在掺灰工艺的基础上对其进行利用，从而促进弃渣量、取土量的减少。在这一过程中，周边环境受影响的概率也将大大下降，在引水渠道工程中，设计人员在水土保持理念的基础上，应努力对渠道高程进行优化，从而实现回填量、开挖量的减少。

3.5加强生态环境保护

生态环境严重影响着人们的生活，因此水利工程建设时必须要注重生态环境保护，这是水土保持理念的实施目的之一。就客观而言，防止大风大雨气候的出现是难以做到的，必须要从外在因素进行解决，防止出土流失，保护生态环境。因此，在施工过程中，要合理安排工作，高效完成任务。首先，专门人员对当地的生态环境进行了解，合理种植植被，规划施工面积，尽可能的减少施工用地，减小对环境的破坏。在施工期间，严格控制机器操作，防止不必要的碾压，破坏植被。结束后，将废弃的土层等合理安防、铺平、压实，种植植物。除此之外，要对不需要的临时工作地进行拆除、清理，减少废弃物，降低环境污染程度。

4结束语

总的来说，水利工程的建设影响着国家的发展，对社会和人民有着至关重要的作用，它代表着一个国家的发展进程和科技水平。水利工程事关国家利益，水土资源联系着人民生存，两者都是不能小觑的，所以，要坚持落实水土保持理念，使水利工程不只带来经济效益，还能实现可持续发展的目标，建设经济和环境协同成长的社会主义国家。

参考文献：

[1]水利工程设计中存在的问题及改进措施[J].吕晓娟.中外企业家.2018（01）

[2]水利工程设计中的问题与措施研究[J].黄琪.现代物业（中旬刊）.2018（02）

[3]计算机技术在水利工程设计中的运用探讨[J].王敏.现代物业（中旬刊）.2018（02）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e812da0a5f6dbe199cb71d5b.html