# 基于遗传算法的永磁直线伺服系统H_∞控制的研究

### 论文摘要

直线伺服驱动技术应用于数控机床是数控机床驱动的一次重大变革。由于直线同步电动机消除了旋转电机由旋转运动到直线运动的机械传动链的影响,且具有电磁推力强度高、损耗低、电气时间常数小、响应快等特点,所以它极大地提高了进给系统的快速性和精度。然而,正是由于直线电机是直接驱动,中间没有机械传动链,所以控制系统模型的摄动、负载扰动等不确定因素的影响将直接反映到直线电机的运动控制中,而中间没有任何的缓冲衰减过程,因此对控制技术提出了严格的要求,即必须充分考虑到系统的诸多不确定性而要求系统在任何情况下都应具有很好的鲁棒稳定性和鲁棒品质。H_∞鲁棒控制正是针对控制对象模型的不确定性,设法保持系统的鲁棒稳定性和鲁棒性品质的一种控制方法。本文为了解决永磁直线电机伺服系统中负载扰动及参数变化对系统性能影响较大的问题,采用了H_∞鲁棒控制方法。在确定了负载扰动及参数变化的界后,通过反复试凑的方法选择一组理想的加权函数,将永磁直线同步电机伺服控制系统转化为H_∞标准控制问题,通过MATLAB工具箱设计H_∞速度控制器。仿真研究结果表明,在系统存在扰动和参数变化时,本文提出的设计方法具有良好的跟踪能力和抗干扰能力。然而,H_∞控制虽然有很好的鲁棒特性,但其控制效果在很大程度上依赖于加权函数的选择。由于加权函数和鲁棒性能要求之间没有具体方法可循,大多是采用试凑的方法得到较好的结果。如果调整参数过多的话,这种试凑的方法很难执行。因此,本文又提出了采用遗传算法选择加权函数的方法,将性能指标作为相应的目标函数,设计了H_∞优化控制器。仿真结果表明,该设计方法是有效的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.1.1 课题研究的背景

- 1.1.2 课题研究的意义

- 1.2 课题国内外研究动态

- 1.3 课题研究的主要内容

- 第二章 永磁同步直线电机概述

- 2.1 直线电机的原理与结构

- 2.2 永磁同步直线电机的数学模型

- 2.3 矢量控制的基本原理

- 2.3.1 矢量控制原理

- 2.3.2 矢量控制基本方式

- 2.4 永磁同步直线电机矢量控制方法

- 2.4.1 永磁同步电机矢量控制一般分析

- 2.4.2 永磁同步直线电机矢量控制的实现

- ∞控制的理论基础'>第三章 H∞控制的理论基础

- 3.1 范数的定义

- 3.2 小增益定理

- 3.3 灵敏度函数与互补灵敏度函数

- 3.4 不确定性

- ∞控制问题'>3.5 标准H∞控制问题

- 3.6 权重函数

- ∞控制器的解法'>3.7 H∞控制器的解法

- ∞控制器设计'>第四章 H∞控制器设计

- 4.1 永磁直线伺服系统速度控制模型

- 4.2 PI电流控制器设计

- ∞速度控制器设计'>4.3 H∞速度控制器设计

- 4.4 实验仿真与分析

- 4.5 小结

- ∞控制器优化设计'>第五章 基于遗传算法的H∞控制器优化设计

- 5.1 基因遗传算法理论基础

- 5.1.1 编码、解码

- 5.1.2 适应度函数

- 5.1.3 原始种群

- 5.1.4 停止条件

- 5.1.5 复制与选择

- 5.1.6 交配

- 5.1.7 突变

- 5.1.8 基因遗传算法步骤

- ∞控制器'>5.2 基于遗传算法优化H∞控制器

- 5.2.1 待优化参数的确定

- 5.2.2 染色体编码、解码

- 5.2.3 选取初始种群

- 5.2.4 适配函数的确定

- 5.2.5 基因遗传算法的运行参数

- 5.2.6 具体优化步骤

- 5.3 仿真与分析

- 5.4 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 附录A MATLAB仿真程序

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于复合控制策略的直线伺服系统位置控制研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(04)

- [2].直线伺服系统时滞参数辨识与补偿研究[J]. 机械工程学报 2018(05)

- [3].无速度传感器式直线伺服系统及其应用[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [4].基于开闭环迭代学习位置调节的直线伺服系统[J]. 微电机 2010(02)

- [5].基于H_∞方法的数控机床永磁直线伺服系统二自由度鲁棒控制器设计[J]. 长春师范学院学报(自然科学版) 2010(08)

- [6].数控机床直线伺服系统智能反推控制的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(04)

- [7].直线伺服系统正交投影迭代学习控制器参数辨识与优化[J]. 中国机械工程 2015(01)

- [8].永磁直线伺服系统电流环延时补偿[J]. 沈阳工业大学学报 2013(06)

- [9].直线伺服系统模型参数辨识及其实验研究[J]. 中国机械工程 2013(07)

- [10].基于前馈及反馈补偿的高性能直线伺服系统[J]. 系统仿真学报 2010(12)

- [11].直线伺服系统的双目标非脆弱控制器的设计及仿真[J]. 智能系统学报 2009(01)

- [12].磁悬浮永磁直线伺服系统H_∞保性能控制研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(06)

- [13].带有遗忘因子的滤波器型迭代学习直线伺服系统[J]. 北京科技大学学报 2009(02)

- [14].直线伺服系统模糊控制的仿真[J]. 电子制作 2013(08)

- [15].永磁同步直线伺服系统的纹波推力补偿[J]. 西安交通大学学报 2014(02)

- [16].高性能直线伺服系统的研究[J]. 电子测量技术 2009(06)

- [17].数据驱动的无模型自适应直线伺服系统精密控制和实现[J]. 控制理论与应用 2012(03)

- [18].基于迭代学习的永磁直线伺服系统扰动抑制[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(08)

- [19].永磁直线伺服系统最优参数负载扰动补偿方法[J]. 电工技术学报 2012(03)

- [20].基于最优控制迭代学习的直线伺服系统振动抑制研究[J]. 机械工程学报 2019(15)

- [21].参数不确定性的磁悬浮直线伺服系统非脆弱H_∞控制器设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(11)

- [22].基于GA的直线伺服系统H_∞优化控制的研究[J]. 机床与液压 2010(21)

- [23].永磁直线伺服系统自适应模糊鲁棒控制器[J]. 沈阳工业大学学报 2009(06)

- [24].永磁直线伺服系统的l_1速度控制器设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2008(10)

- [25].基于RFNN补偿的直线伺服系统反推控制[J]. 电气自动化 2012(05)

- [26].基于线性化解耦的永磁直线伺服系统H_∞鲁棒控制器的设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(03)

- [27].基于DSP的磁悬浮永磁直线伺服系统的研究[J]. 制造技术与机床 2014(04)

- [28].激光切割永磁直线伺服系统的反演滑模控制[J]. 电工技术学报 2018(03)

- [29].基于鲁棒H_∞控制的永磁直线伺服系统反馈线性化速度跟踪控制的研究[J]. 电气技术 2008(09)

- [30].基于LMI的直线伺服滑模位移跟踪控制[J]. 电工技术学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e823ba11302cd615f0aa6c0e.html