# 基于SDG的化工过程故障诊断系统研究

### 论文摘要

化工生产一方面大量使用易燃、易爆、有毒或腐蚀性的化学品,另一方面往往采用高温高压或低温真空的操作方式,危险性较之其他行业要大,发生事故的后果也更严重。对化工流程和设备进行早期和准确的故障检测与诊断,可以提高设备运行的安全性,避免发生重大安全事故,降低生产成本。基于符号有向图(Signed Directed Graph, SDG)的深层知识模型能表达复杂的因果关系,具有包容大规模潜在信息的能力、灵活的推理方式和有效的推理算法,所以本文对基于SDG的化工过程故障诊断系统进行了研究。结合实例,本文研究了SDG故障诊断的有效性和局限性。为了更好地进行故障诊断,提出了将数据采集、SDG、专家系统融合构成混合诊断系统的思想,并开发了一套用于化工过程的故障诊断系统软件对其加以验证。考虑到实际化工系统的复杂性,开发了多种数据接口,可连接不同结构类型的化工过程。对采集到的数据,采用基于SDG技术的“推理引擎”,实现对过程的故障诊断。为了提高人机接口的友好性,使用专家系统的思想对SDG的推理结果进行分析,给出合理的解释,以便操作人员采取合理的措施,减小损失的发生。同时,为了提高SDG在故障诊断过程中的诊断速度,改善其故障分辨力,本文提出了完善混合故障诊断的几种方法。采用本文建立的系统软件,对某石化企业的PTA装置进行了在线故障诊断分析。实践证明,该软件能及时发现故障并给以提示,为及早发现、排除故障提供依据。以上工作是建立混合故障诊断系统的前期工作,将为构建混合故障诊断系统提供理论支持和试验平台。课题下一步将在SDG的基础上,研究将多种诊断方法融合的混合算法,为构建混合诊断系统软件奠定理论基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 1 绪论

- 1.1 化工安全生产的意义

- 1.1.1 化工生产特点

- 1.1.2 化工安全的重要性

- 1.1.3 我国化工安全的特点

- 1.2 故障诊断简介

- 1.2.1 故障分类

- 1.2.2 故障诊断的任务

- 1.2.3 故障诊断的主要研究内容

- 1.2.4 故障诊断系统的性能指标

- 1.3 故障诊断方法的分类及现状

- 1.3.1 基于知识的方法

- 1.3.2 基于解析模型的方法

- 1.3.3 基于信号处理的方法

- 1.3.4 各种故障诊断方法的比较

- 1.4 本文研究的意义和内容

- 1.4.1 研究背景及意义

- 1.4.2 研究的主要内容

- 2 基于 SDG 的故障诊断

- 2.1 基本概念

- 2.1.1 图论的基本概念

- 2.1.2 SDG 的基本概念

- 2.2 SDG 的建模方法

- 2.2.1 基于流程图的方法

- 2.2.2 基于数学模型的方法

- 2.2.3 基于经验知识的方法

- 2.2.4 环氧丙烷水合生成丙二醇流程的SDG 建模

- 2.3 SDG 的推理引擎

- 2.3.1 推理机制

- 2.3.2 推理引擎的实现

- 3 对 SDG 故障诊断方法的改进

- 3.1 概述

- 3.1.1 专家系统对SDG 的补充

- 3.1.2 神经网络对SDG 的补充

- 3.1.3 主元分析对SDG 的补充

- 3.2 混合诊断系统框架

- 3.3 混合诊断系统的实现

- 3.3.1 诊断平台

- 3.3.2 混合诊断算法

- 4 应用实例

- 4.1 过程故障诊断平台的搭建

- 4.1.1 系统结构

- 4.1.2 底层通信

- 4.1.3 OPC 服务器

- 4.1.4 SQL Server 服务器

- 4.1.5 客户端

- 4.2 工业应用

- 4.2.1 软件实现

- 4.2.2 PTA 装置SDG 建模

- 4.2.3 现场应用实例分析

- 4.3 无水乙醇流程

- 4.3.1 概述

- 4.3.2 神经网络诊断

- 4.4 小结

- 5 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].提升机天轮状态监测与故障诊断系统[J]. 煤矿机械 2020(01)

- [2].汽车充电桩运行状态及故障诊断系统的设计[J]. 电子元器件与信息技术 2020(01)

- [3].设备在线监测与故障诊断系统开发[J]. 冶金设备 2020(02)

- [4].机电设备自动化故障诊断系统设计[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [5].铁钻工故障诊断系统的设计与应用[J]. 液压气动与密封 2020(07)

- [6].车辆控制器故障诊断系统的设计与实现[J]. 软件工程 2020(07)

- [7].基于故障树的机车故障诊断系统设计[J]. 计算机应用与软件 2020(06)

- [8].轨道列车故障诊断系统设计与开发[J]. 科技视界 2020(17)

- [9].输电线路智能巡线故障诊断系统探讨[J]. 电工技术 2020(09)

- [10].基于CAN总线的拖拉机无级变速箱故障诊断系统研究[J]. 农机化研究 2018(02)

- [11].基于人机协同技术的农业收割机故障诊断系统设计[J]. 农机化研究 2018(03)

- [12].电路板故障诊断系统原理及应用分析[J]. 电子世界 2017(07)

- [13].机械设备远程监测与故障诊断系统的设计[J]. 中国设备工程 2017(10)

- [14].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2017(02)

- [15].水电机组状态监测与故障诊断系统[J]. 设备管理与维修 2017(10)

- [16].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2017(03)

- [17].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(04)

- [18].空间运输航天器故障诊断系统架构研究[J]. 计算机测量与控制 2016(05)

- [19].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(01)

- [20].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(02)

- [21].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(03)

- [22].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(03)

- [23].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(04)

- [24].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(01)

- [25].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(02)

- [26].故障诊断系统设计[J]. 软件 2015(05)

- [27].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(02)

- [28].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(03)

- [29].电力设备的远程监控与故障诊断系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(18)

- [30].数控机床网络化机械故障诊断系统的分析[J]. 数码世界 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e82bea497de7e2ce348589a3.html