# 参数化产品配置技术研究及实现

### 论文摘要

随着大规模定制技术的广泛应用,传统的基于产品结构的产品配置技术对产品信息运用不足已经成为提高产品快速设计能力的瓶颈。因此需要对产品配置技术在深度和广度上进行拓展。本文以研究产品配置技术为目标,提出了一套基于产品族的参数化产品配置技术体系框架。通过表达式来表述产品特征信息,将产品的业务知识融入到产品模型中,形成了参数化的产品族模型;同时,通过对产品族模型进行扩展和延伸,建立了基于产品族的参数化产品配置模型。本文在产品结构管理和产品配置技术的相关理论和方法的基础上,对参数化产品配置技术的三个关键方面:参数化的产品族模型、基于产品族的参数化产品配置模型和面向PLM的参数化产品配置模型进行了深入的探讨和研究,主要研究内容如下:1)建立了一种参数化的产品族模型,采用表达式的方法来统一表达产品的特征信息和结构信息,研究了产品族的实例化过程和表达式的解析技术。2)提出了一种基于产品族的参数化产品配置模型,以产品族为基础,通过表达式建立产品配置规则,并基于表达式解析技术来实现产品配置过程。3)研究了面向PLM的参数化产品配置模型,通过和PLM的相关功能的集成啦保障产品配置过程中产品数据的准确性、完整性和有效性。最后,开发了一套参数化产品配置管理系统,并在企业中成功地进行了应用,从而证明了本文理论的科学性和实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景和课题的提出

- 1.2 相关研究技术基础

- 1.3 产品配置技术综述

- 1.4 本文的组织结构

- 2 参数化的产品族模型

- 2.1 引言

- 2.2 参数化的产品族模型介绍

- 2.3 参数化的构件模型

- 2.4 构件实例化过程

- 2.5 表达式的解析模型

- 2.6 本章小结

- 3 基于产品族的参数化产品配置

- 3.1 引言

- 3.2 基于产品族的参数化产品配置模型介绍

- 3.3 参数化产品配置规则

- 3.4 参数化产品配置过程

- 3.5 本章小结

- 4. 面向PLM的参数化产品配置系统设计

- 4.1 引言

- 4.2 面向PLM的协同技术概述

- 4.3 面向PLM的参数化产品配置模型

- 4.4 系统总体设计

- 4.5 数据模型设计

- 4.6 系统实现

- 4.7 本章小结

- 5 企业应用案例介绍

- 5.1 企业应用背景分析

- 5.2 案例分析

- 5.3 项目实施效果

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 论文的主要工作

- 6.2 未来的展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].装配式结构参数化表示方法的探索与实践[J]. 建筑技术开发 2020(01)

- [2].面向方案阶段的建筑室外风环境参数化模拟探索[J]. 低温建筑技术 2020(04)

- [3].基于地域文化探寻的建筑立面参数化建构研究——以北京西山空间为例[J]. 城市建筑 2020(09)

- [4].参数化设计与参数化风格的感知研究[J]. 装饰 2020(04)

- [5].从“人为之物”到“编程之美”：参数化公共艺术创作研究[J]. 公共艺术 2020(03)

- [6].《参数化建筑》[J]. 大众文艺 2018(11)

- [7].《参数化人体》[J]. 工业设计 2017(08)

- [8].基于参数化探究音乐对于真实空间的映射[J]. 中国文艺家 2018(02)

- [9].双圆弧拟合曲线在参数化服装制版中的应用[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [10].参数化工具辅助手工模型搭建的意义及方法——以搭建圣马可广场模型为例[J]. 居舍 2020(15)

- [11].码垛机器人连接板参数化优化[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [12].参数化:“风格”之辨[J]. 建筑创作 2017(Z1)

- [13].基于AutoCAD平台的涨圈密封参数化软件开发[J]. 火箭推进 2017(03)

- [14].参数化编程在大型锥筒形零件加工中的应用[J]. 现代制造工程 2016(10)

- [15].基于参数化的产品设计研究与实践[J]. 美术学报 2015(03)

- [16].“参数化”在襄阳大剧院设计深化过程中的实践应用[J]. 建筑技艺 2014(05)

- [17].混沌、分型、参数化——实验性设计[J]. 城市环境设计 2010(01)

- [18].参数化在墙体艺术装置设计中的应用探究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [19].斜裁裙参数化结构模型的构建[J]. 纺织学报 2020(07)

- [20].基于参数化等距划分的蒙皮刀路自动生成研究[J]. 计算机时代 2020(11)

- [21].参数化表皮设计反映“场所精神”的途径研究[J]. 江苏建筑 2016(06)

- [22].网格参数化研究进展[J]. 软件学报 2016(01)

- [23].空间二次代数曲面的最优有理参数化[J]. 科技创新与应用 2016(06)

- [24].工程设计的参数化应用方法研究[J]. 矿山机械 2015(02)

- [25].参数化运行时监控研究[J]. 计算机科学 2014(11)

- [26].风景园林“参数化”规划设计发展现状概述与思考[J]. 风景园林 2013(01)

- [27].航空涡轮叶片气膜孔参数化建模研究[J]. 航空计算技术 2011(03)

- [28].参数化局部特征尺度分解及其在复合故障诊断中的应用研究[J]. 机电工程 2020(06)

- [29].探析建筑设计下的参数化和数字化[J]. 美与时代(城市版) 2018(06)

- [30].基于逆向工程的参数化优化设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e831014703cf7263e07f80b7.html