# 相控阵天气雷达系统研究

### 论文摘要

天气雷达用于测量空中云雨状态,探测恶劣天气发生、发展的演变过程,预测天气现象。相控阵天气雷达是一种随着雷达技术发展而出现的新型天气雷达,是今后天气雷达的发展方向之一。本文从天气雷达的基本理论和相控阵雷达技术等多方面着手设计一台相控阵天气雷达,分别介绍了相控阵天气雷达主要分系统的原理组成,构建了各分系统的原理框图。接下来对相控阵天气雷达探测方法和工作模式、扫描波束展宽、脉冲压缩距离副瓣对气象产品质量影响以及地杂波抑制能力等关键技术进行分析。最后对现有的一部两维相控阵雷达进行改造,后端增加气象通道,通过对该雷达的实际观测数据和常规天气雷达观测数据对比分析,对相控阵天气雷达探测能力进行初步评估,分析结果表明相控阵体制的雷达完全可以适应天气雷达的使用要求,为相控阵天气雷达探测的进一步研究提供了参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的结构

- 2 相控阵天气雷达系统

- 2.1 天气雷达基本理论

- 2.1.1 气象目标特性

- 2.1.2 天气雷达探测原理

- 2.2 相控阵天气雷达探测原理

- 2.2.1 常规气象雷达扫描方式

- 2.2.2 相控阵雷达的几种波束扫描方式

- 2.2.3 相控阵天气雷达的发射与接收

- 2.3 相控阵天气雷达系统

- 2.3.1 天线分系统

- 2.3.2 馈线分系统

- 2.3.3 TR组件分系统

- 2.3.4 发射分系统

- 2.3.5 波控分系统

- 2.3.6 伺服分系统

- 2.3.7 接收分系统

- 2.3.8 信号处理分系统

- 3 相控阵天气雷达关键技术研究

- 3.1 相控阵天气雷达探测方法和工作模式研究

- 3.1.1 PPI模式

- 3.1.2 RHI模式

- 3.2 相控阵天气雷达扫描波束展宽影响分析

- 3.2.1 相控阵天气雷达波束扫描原理

- 3.2.2 雷达气象方程的影响

- 3.2.3 对相控阵雷达扫描后波束展宽等影响的分析

- 3.3 脉冲压缩距离副瓣对气象产品质量影响分析

- 3.4 地杂波抑制能力的分析

- 4 相控阵与多普勒天气雷达实际探测结果对比分析

- 4.1 数据对照

- 4.1.1 统计准则

- 4.1.2 数据点基本特征

- 4.2 各个过程数据和强度速度对比图

- 4.2.1 回波过程1

- 4.2.2 回波过程2

- 4.2.3 回波过程3

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 存在的问题和未来的研究方向

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于服务质量的相控阵雷达网目标分配方法[J]. 电子与信息学报 2019(12)

- [2].一种相控阵雷达时序控制装置设计[J]. 雷达科学与技术 2019(06)

- [3].新型固定式相控阵雷达供电系统研究[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [4].可搬移双基地相控阵雷达同步设计[J]. 现代雷达 2020(03)

- [5].一种新型相控阵雷达天线测试系统设计[J]. 中国新通信 2020(05)

- [6].相控阵雷达天线阵面调控结构设计[J]. 施工技术 2020(10)

- [7].远方是更辽阔的世界[J]. 雷锋 2020(06)

- [8].反导预警相控阵雷达网目标分配方法[J]. 北京航空航天大学学报 2020(07)

- [9].新型相控阵雷达维修保障人才培养体系建设研究[J]. 空军预警学院学报 2020(03)

- [10].二维相控阵雷达天线毁伤分析[J]. 导弹与航天运载技术 2020(05)

- [11].相控阵雷达功能特点及其应用分析[J]. 中国新通信 2019(06)

- [12].基于改进遗传算法的相控阵雷达任务调度方法[J]. 探测与控制学报 2019(05)

- [13].基于阵元方向图的相控阵雷达辐射源识别技术[J]. 电光与控制 2018(06)

- [14].相控阵雷达研究现状与发展趋势[J]. 电子测试 2018(15)

- [15].舰载多功能相控阵雷达的发展状况[J]. 电子技术与软件工程 2016(23)

- [16].典型低频段机载相控阵雷达收发系统结构设计[J]. 电子机械工程 2016(05)

- [17].机载相控阵雷达校靶方法探讨[J]. 电子测试 2017(09)

- [18].大型相控阵雷达天线阵面备件优化配置研究[J]. 雷达科学与技术 2017(03)

- [19].舰载相控阵雷达建模与仿真[J]. 电子技术与软件工程 2017(12)

- [20].某相控阵雷达车机动性设计[J]. 电子机械工程 2017(04)

- [21].基于光子技术的相控阵雷达天线现场校准技术[J]. 计测技术 2015(06)

- [22].光控相控阵雷达发展动态和实现中的关键技术[J]. 电子技术与软件工程 2016(18)

- [23].机载相控阵雷达修理保障模式的探索[J]. 航空维修与工程 2016(10)

- [24].雷达技术发展综述及多功能相控阵雷达未来趋势[J]. 价值工程 2014(31)

- [25].波分复用光控相控阵雷达的控制技术[J]. 无线电工程 2015(04)

- [26].机载相控阵雷达战术性能飞行检验的相关理论[J]. 舰船电子工程 2015(07)

- [27].红色帝国的终极猎手 MiG-31“捕狐犬”截击机[J]. 模型世界 2016(12)

- [28].盾和弹之间的那点事(一)——盘点军舰上的那些盾[J]. 兵器知识 2017(06)

- [29].盾和弹之间的那点事(二)——再谈军舰上的那些盾[J]. 兵器知识 2017(07)

- [30].盾和弹之间的那点事(五)——综述篇(2)[J]. 兵器知识 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e83b7ac099f81564cf628f24.html