# PSV控制器研制

### 论文摘要

目前排放法规和燃油经济性要求日益严格,不断推动柴油机技术的发展。高压共轨电控燃油喷射系统是保证柴油机满足严格排放法规的核心技术。MeUn及PCV无论在装机高压共轨电控燃油喷射系统或是在高压共轨电控燃油喷射试验台上均有着非常重要的作用。本文研制的PSV控制器是在高压共轨电控燃油喷射试验台上使用的,高精度控制通过MeUn平均电流和轨压的仪器。论文详细介绍了MeUn、PCV比例电磁阀结构及柴油机高压共轨电控燃油喷射系统主要部件。针对高压共轨模拟系统组成,建立了系统中容积类被控部件的连续性方程和运动类被控部件的动力学方程,建立了高压共轨模拟系统中压力控制系统及通过MeUn平均电流控制系统的数学模型。针对被控对象的特点提出了模糊自整定PID控制算法,实现对通过MeUn平均电流和高压共轨电控燃油喷射试验台轨压的闭环控制。采用美国TI公司生产的DSPTMS320LF2407作为数字控制器的核心,并完成了整个控制器的硬件设计。利用CCS编译环境及汇编语言完成了系统的软件设计。而且采取一定的抗干扰措施保障了控制器的稳定运行。最后对软硬件调试工作作了总结,通过MeUn平均电流和轨压实验数据表明,该控制器满足设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 比例电磁阀在高压共轨系统中的应用

- 1.2.1 CP1 型高压泵共轨系统

- 1.2.2 CP3 型高压泵共轨系统

- 1.2.3 双执行器共轨系统

- 1.3 课题的来源、目的和意义

- 1.3.1 课题的来源

- 1.3.2 课题的意义

- 1.4 本文所做的工作及预期达到目的

- 第二章 比例电磁阀及其控制系统研究

- 2.1 比例电磁阀结构

- 2.1.1 MeUn（Metering unit）

- 2.1.2 PCV（Pressure Control Valve）

- 2.2 高压共轨系统模型研究

- 2.2.1 比例电磁阀模型

- 2.2.2 高压泵的数学模型

- 2.2.3 共轨管的数学模型

- 2.3 系统传递函数推导

- 2.4 通过MEUN 平均电流控制系统模型研究

- 2.5 轨压控制系统模型研究

- 2.6 本章小结

- 第三章 PSV 控制器硬件设计

- 3.1 控制器硬件设计方案

- 3.1.1 主控制器模块

- 3.1.2 人机接口模块

- 3.1.3 数据采集模块

- 3.1.4 驱动模块

- 3.2 硬件抗干扰措施

- 3.3 本章小节

- 第四章 PSV 控制器软件设计

- 4.1 上位机软件设计

- 4.2 下位机软件设计

- 4.2.1 控制器主程序设计

- 4.2.2 部分SCI 中断服务子程序

- 4.3 软件抗干扰措施

- 4.4 本章小结

- 第五章 模糊自整定PID 算法研究

- 5.1 引言

- 5.2 增量式数字PID 控制算法

- 5.3 模糊控制系统

- 5.4 模糊自整定PID 控制器设计

- 5.4.1 模糊自整定PID 控制实现思想

- 5.4.2 模糊自整定PID 控制设计

- 5.5 模糊自整定PID 算法软件实现及控制效果分析

- 5.5.1 模糊自整定PID 算法

- 5.5.2 控制效果分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 软硬件调试

- 6.1 CCS 编译环境及调试工具

- 6.2 主控制芯片DSP

- 6.2.1 DSP2407 外围电路设计总结

- 6.2.2 DSP2407 烧写总结

- 6.3 通讯调试

- 6.4 本章小结

- 第七章 全文工作总结与展望

- 7.1 全文工作总结

- 7.2 存在问题与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].打造智能、高效、安全的控制器[J]. 现代制造 2019(07)

- [2].新型制动控制器设计探讨[J]. 技术与市场 2020(02)

- [3].高速公路车道控制器技术改造探析[J]. 中国交通信息化 2020(04)

- [4].低功耗滴灌控制器的设计[J]. 现代农业装备 2020(02)

- [5].矿用分子筛制氮机系统触屏控制器的应用研究[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [6].IEEE 802.3bt PD控制器[J]. 今日电子 2017(08)

- [7].客车控制器设计[J]. 艺术品鉴 2016(01)

- [8].心灵控制器[J]. 发明与创新 2012(05)

- [9].一主多备集群式控制器设计与实现[J]. 福建电脑 2020(10)

- [10].模糊PID与传统PID的性能比较与适应场合分析[J]. 电声技术 2019(12)

- [11].无刷直流电机抗饱和控制器的设计[J]. 电子测量技术 2020(06)

- [12].柔性直流电网串联直流潮流控制器及其控制策略研究[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [13].打造高性价比的32位微控制器产品帝国[J]. 电子技术应用 2014(11)

- [14].基于反馈线性化的无人机盘旋控制器设计[J]. 兵工自动化 2015(09)

- [15].如何选择控制器[J]. 软件 2010(04)

- [16].挖出神奇的衣服[J]. 金色少年 2012(12)

- [17].时间控制器[J]. 新语文学习(初中版) 2013(Z2)

- [18].混合动力公交车启动马达的保护控制器可行性研究[J]. 中国新技术新产品 2013(01)

- [19].燃机控制器半物理仿真试验研究[J]. 技术与市场 2013(01)

- [20].我国输欧盟节日灯串控制器常见安全缺陷及合格评定[J]. 中国照明电器 2013(05)

- [21].IDEC推出FT1A SmartAXIS控制器[J]. 伺服控制 2013(08)

- [22].卫星访问控制器的关键技术研究和实现[J]. 中国新通信 2012(12)

- [23].NXP推出极小的32位ARM微控制器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2010(06)

- [24].瑞萨电子新推32位微控制器 内建容量高达2.5MB SRAM[J]. 电子与电脑 2010(12)

- [25].一种提高系统稳定性的改进谐振控制器[J]. 电气传动 2020(02)

- [26].复合型直流潮流控制器构建与实现[J]. 中国电机工程学报 2020(02)

- [27].棉包质量控制器在棉花打包机中的应用[J]. 科技经济导刊 2020(26)

- [28].净水机废水控制器的设计[J]. 建设科技 2016(23)

- [29].探究空调控制器自动化测试[J]. 数字通信世界 2017(04)

- [30].一种高性能电机软起动控制器的研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8482ea501d0e787b15ccd67.html