# 天津新开河水厂排泥水处理设施技术改造研究

### 论文摘要

随着社会的发展、时代的进步,水的需求量逐年增加,用水量增加的同时却是水污染的日益严重,人类遇到了有史以来的巨大挑战,是否能够解决水资源的合理利用问题是关系到人类生死存亡的大事,能否治理我国的水资源污染问题是我国能否走可持续发展道路的关键。净水厂产生的大量生产废水大多直接排入河流或下水道,严重污染了环境,所以有必要对净水厂产生的生产废水进行合理的回收利用。随着人们环保和节约能源意识的增强,净水厂排泥水处理已成为目前的一个热点研究方向。本论文研究的内容为排泥水处理中的浓缩和脱水工艺的理论与实际应用。针对天津市新开河水厂的排泥水处理系统试运行一年来出现的问题,进行了必要的小试研究和生产性试验。优选了脱水药剂,通过对各种阴、阳离子型的聚丙烯酰胺（PAM）进行比阻测定和室内小型离心机离心实验,并进行了生产性试验,得出:适合新开河水厂的排泥水的脱水药剂为阴离子型PAM,根据水厂实际情况选定了AN934型阴离子PAM,投加量为1.5～6‰,最优投加量为3‰,具体投量要根据污泥的性质以及离心机出泥情况而定。开展了离心机离心分离水（分离水）的回用可行性研究和调质研究等小试试验,得出:对比不同的分离水发现,阴离子分离水的回用可造成浓缩池上清液的CODMn、NH3-N、浊度三个指标都有不同程度的提高,且随回用水比例的提高而增大,阳离子分离水的回用不会对浓缩池上清液产生负面影响。但是,AM单体含量高于阴离子分离水,回用的风险性较高;对比回用点发现,分离水回用到投加PAM前优于回用到投加PAM后;虽然分离水的回用会导致浓缩池上清液的出水水质变差,但是可以通过pH值调质和铁盐调质来减轻其负面影响;通过对高密度沉淀池的运行监测,得出一系列的控制污泥上浮的运行经验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题来源与研究内容

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 研究内容

- 1.4 课题研究的意义

- 第2章 净水厂排泥水处理工艺概述

- 2.1 调节

- 2.1.1 调节的功能

- 2.1.2 调节构筑物的形式

- 2.2 浓缩

- 2.2.1 影响重力浓缩的因素

- 2.2.2 加快浓缩的工程措施

- 2.3 脱水

- 2.4 处置

- 2.4.1 排泥水处理系统中产生的废水的处置

- 2.4.2 泥饼的处置

- 第3章 新开河水厂排泥水处理系统介绍及问题分析

- 3.1 工程概述

- 3.2 系统介绍

- 3.2.1 高密度沉淀池

- 3.2.2 污泥均衡池

- 3.2.3 离心脱水系统

- 3.2.4 投药系统

- 3.3 问题分析

- 3.3.1 高密池处理负荷问题

- 3.3.2 运行成本过高问题

- 3.3.3 离心分离水处置问题

- 3.4 本章小结

- 第4章 污泥脱水药剂的筛选

- 4.1 试验原理及评价指标

- 4.1.1 试验原理

- 4.1.2 评价指标

- 4.2 小试试验

- 4.2.1 材料与方法

- 4.2.2 结论与分析

- 4.3 生产性试验

- 4.3.1 阴、阳离子型PAM 的生产性对比试验

- 4.3.2 单独使用阴离子型PAM 的生产性对比试验

- 4.4 成本分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 分离水回用的技术研究

- 5.1 分离水回用的可行性研究

- 5.1.1 试验方法及评价指标

- 5.1.2 阴、阳离子分离水回用研究

- 5.1.3 阴离子分离水回用点研究

- 5.2 分离水回用的优化研究

- 5.2.1 pH 值调质研究

- 3 调质研究'>5.2.2 FeCl3调质研究

- 5.3 分离水回用技术方案

- 5.4 本章小结

- 第6章 高密度沉淀池污泥上浮原因及对策

- 6.1 污泥上浮的表现与危害

- 6.2 引起污泥上浮的原因

- 6.2.1 排泥水的沉降性能变差

- 6.2.2 高密池进泥负荷的冲击

- 6.2.3 污泥调质效果不佳

- 6.2.4 泥床厚度过高

- 6.2.5 不适当的回流

- 6.2.6 排泥不及时

- 6.2.7 刮泥机故障

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].自动化排水排泥技术在某矿的应用[J]. 采矿技术 2020(01)

- [2].连铸二冷水平流池新型排泥刮油机系统应用[J]. 设备管理与维修 2020(05)

- [3].岩溶区排泥库泥浆深层泄漏机理[J]. 科学技术与工程 2020(13)

- [4].冶金矿山机械排泥工艺及设备选型[J]. 云南冶金 2020(03)

- [5].海洋工程三种吸排泥方法应用分析[J]. 化工装备技术 2019(05)

- [6].行车式泵吸排泥机在武汉某水厂沉淀池排泥中的应用[J]. 江西建材 2016(06)

- [7].岩溶区排泥库泄(渗)漏应急处置探讨[J]. 低碳世界 2016(30)

- [8].水厂排泥水的控制和处理[J]. 中国给水排水 2014(18)

- [9].污水沉降罐排泥工艺试验及对比[J]. 油气田地面工程 2015(06)

- [10].水厂澄清池排泥改造[J]. 铝加工 2015(04)

- [11].排泥水膜分离法资源化利用的基础数据研究[J]. 中国资源综合利用 2019(12)

- [12].净水厂排泥水回收装置优化设计[J]. 炼油与化工 2019(06)

- [13].水厂排泥水性质与上清液回用可行性研究[J]. 供水技术 2020(01)

- [14].净水厂排泥水处理工程设计优化[J]. 净水技术 2017(02)

- [15].压力容器式排泥工艺技术及应用[J]. 现代矿业 2014(11)

- [16].平流沉淀池排泥系统的优化改造分析[J]. 城市地理 2015(14)

- [17].重钢斜板沉淀池刮泥排泥方式分析与改造[J]. 冶金动力 2013(05)

- [18].沉淀池多斗排泥系统的设计[J]. 供水技术 2012(03)

- [19].沉降罐排泥工艺运行探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(15)

- [20].新河水厂斜管沉淀池排泥系统改造[J]. 供水技术 2011(05)

- [21].城市给水厂排泥水的减量化试验研究[J]. 中国给水排水 2010(09)

- [22].矿井水净化处理自动排泥控制技术[J]. 煤炭科学技术 2009(08)

- [23].水厂沉淀池排泥水含固率检测方法探究[J]. 生物化工 2020(03)

- [24].滇中某自来水厂排泥水的处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(11)

- [25].某铁矿排水排泥系统优化设计[J]. 现代矿业 2014(08)

- [26].斜管沉淀池处理净水厂排泥水工艺优化研究[J]. 供水技术 2014(06)

- [27].斜管沉淀池排泥系统改造[J]. 城镇供水 2015(06)

- [28].平流沉淀池排泥系统的优化改造[J]. 给水排水 2011(02)

- [29].给水厂排泥水及污泥的处置[J]. 科技传播 2011(06)

- [30].南方地区典型水厂排泥水水质特性研究[J]. 供水技术 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e875d01c5c66825a817e545d.html