# 数控电喷镀工艺试验研究

### 论文摘要

电刷镀是一种快速电沉积技术,在零件磨损表面修复、零件表面改性等方面起到了重要的作用。但由于传统电刷镀是手工操作,具有效率低、劳动强度大和镀层质量不稳定等局限性,制约了电刷镀技术的应用与发展。数控电喷镀技术将数控技术和传统的电刷镀技术有机结合在一起,能够有效解决传统电刷镀存在的问题。数控电喷镀是将含有高浓度金属离子的电镀液,通过泵以一定的流量、流速通过阳极和工件构成的狭小间隙,并通过运动控制器控制阳极相对于工件的运动轨迹,从而使工件表面获得细致光亮的镀层。本文构建了数控电喷镀试验装置,并进行了相关工艺试验。首先,分析了数控电喷镀的基础理论,对提高极限电流密度做了理论分析；建立了电喷镀阴阳极间电场的数学模型并进行了有限元分析,发现阴极表面电流密度分布呈两个波峰夹一个波谷的形式,波峰出现在单侧阳极实体的中心,波谷出现在喷口中心,在远离正对阳极工具的区域,阴极电流密度迅速减小,这为后续的基础试验提供理论指导。其次,构建了数控电喷镀试验装置,对电镀液系统、阳极工具和夹具进行了设计；进行了单因素和正交试验,研究了各影响因素对镀层表面粗糙度、镀层硬度和镀层沉积速度的影响,正交试验优化出的粗糙度值为0.092μm,最大硬度是280.63HV,沉积速度达23.3μm/min;用热震法检验了镀层的结合力,结果表明结合力较佳；对镀层进行了200℃和400℃的热处理,发现硬度较镀态硬度分别提高了55.34%和120.19%。最后,进行了齿面轮廓的电喷镀试验,并对成型精度和镀层质量进行了分析,结果表明数控电喷镀有一定的成型精度,获得的镀层表面粗糙度平均值为0.433μm,配合简单的热处理能够获得满足硬度要求的工作表面。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电刷镀的发展和应用

- 1.2 电刷镀的优点及存在的问题

- 1.2.1 电刷镀的优点

- 1.2.2 电刷镀的缺点及局限性

- 1.3 电刷镀的国内外研究现状

- 1.4 电刷镀技术的最新进展

- 1.4.1 复合电刷镀技术

- 1.4.2 现代物理增强电刷镀

- 1.5 数控电喷镀技术的提出

- 1.6 课题主要研究内容

- 第二章 数控电喷镀理论基础

- 2.1 金属电沉积的基本理论

- 2.1.1 金属电沉积的过程

- 2.1.2 法拉第定律

- 2.1.3 阴极电化学极化

- 2.1.4 电结晶时晶粒大小的影响因素

- 2.2 提高极限电流密度的理论分析

- 2.3 数控电喷镀的电场分析

- 2.3.1 电喷镀间隙电场模型

- 2.3.2 电场分析的一般过程

- 2.3.3 电喷镀电压对阴极电场分布的影响

- 2.3.4 阴阳极间隙对阴极电场分布的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 数控电喷镀试验装置设计

- 3.1 试验装置硬件设计

- 3.1.1 试验装置硬件结构

- 3.1.2 电镀液系统的设计

- 3.1.3 阳极工具设计

- 3.1.4 夹具设计

- 3.1.5 电喷镀电源

- 3.2 试验装置控制系统设计

- 3.2.1 控制系统硬件设计

- 3.2.2 控制系统软件设计

- 3.3 本章小结

- 第四章 数控电喷镀基础工艺试验

- 4.1 试验设计

- 4.2 试验目的

- 4.3 电喷镀工艺流程

- 4.3.1 试验工件

- 4.3.2 试验仪器

- 4.3.3 电喷镀工艺流程

- 4.4 单因素试验结果及分析

- 4.4.1 电流密度对镀层表面粗糙度的影响

- 4.4.2 初始间隙对镀层表面粗糙度的影响

- 4.4.3 相对速度对镀层表面粗糙度的影响

- 4.4.4 电喷镀时间对镀层表面粗糙度的影响

- 4.4.5 镀层厚度对表面粗糙度的影响

- 4.4.6 电流密度对镀层硬度的影响

- 4.4.7 初始间隙对镀层硬度的影响

- 4.4.8 相对速度对镀层硬度的影响

- 4.4.9 电流密度对沉积速度的影响

- 4.4.10 初始间隙对沉积速度的影响

- 4.4.11 相对速度对沉积速度的影响

- 4.4.12 镀层厚度与施镀时间的关系

- 4.5 正交试验结果及分析

- 4.6 镀层结合力的检验

- 4.6.1 镀层结合力的检验方法

- 4.6.2 镀层结合力的检验结果

- 4.7 200℃和400℃热处理对镀层硬度的影响

- 4.8 本章小结

- 第五章 齿廓面的数控电喷镀

- 5.1 试验对象的选择及分析

- 5.1.1 齿面硬度对使用性能的影响

- 5.1.2 齿面粗糙度对使用性能的影响

- 5.2 试验过程

- 5.2.1 试验工件

- 5.2.2 齿形渐开线数控程序的生成

- 5.3 试验结果及分析

- 5.3.1 齿轮面镀层粗糙度分析

- 5.3.2 齿轮面镀层硬度分析

- 5.3.3 镀层成型精度分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].数控车一体化课程的研究与实践[J]. 科技经济导刊 2019(36)

- [2].信息化手段在数控车实习中的应用[J]. 科学大众(科学教育) 2020(03)

- [3].谈高职数控应用技术专业的教学问题及应对策略[J]. 中国新通信 2020(03)

- [4].数控类专业中高职衔接问题研究[J]. 才智 2020(12)

- [5].世界技能大赛对数控车专业建设和学生培养的启发[J]. 南方农机 2020(10)

- [6].中职《数控维修》专业教师培养模式研究[J]. 教育现代化 2016(34)

- [7].数控维修实训实验建设与改革[J]. 工业设计 2016(11)

- [8].对数控车加工一体化教学的探究[J]. 中国培训 2017(04)

- [9].翻转课堂模式在数控维修课程教学中的应用[J]. 时代农机 2016(12)

- [10].《“数控一代”案例集(塑性工程卷)》[J]. 塑性工程学报 2017(03)

- [11].CAXA数控车在自动编程中的应用[J]. 机电信息 2017(24)

- [12].数控车加工工艺常规分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(28)

- [13].新时代背景下中职数控课程教学及数控技术能力培养分析[J]. 现代职业教育 2020(25)

- [14].浅谈数控车编程和加工技巧的运用[J]. 环境与生活 2014(22)

- [15].数控神医[J]. 国企管理 2018(13)

- [16].分离式双向凸起特征的双面数控渐进成形过程有限元分析（英文）[J]. 机床与液压 2020(06)

- [17].高校数控车实训安全教学方法探讨[J]. 中外企业家 2020(13)

- [18].2020年江苏省职业技能大赛数控综合赛项样题车削部分研究[J]. 南方农机 2020(20)

- [19].乘“数”破浪，宏钢数控扬帆“智能大海”[J]. 当代党员 2020(18)

- [20].数控裁剪机刀头的故障诊断与分析[J]. 企业科技与发展 2019(10)

- [21].数控全自动玻璃网印生产线[J]. 丝网印刷 2017(07)

- [22].如何提高数控实操教学效果[J]. 职业 2016(17)

- [23].木屋梁多角度数控锯结构设计与研究[J]. 林产工业 2016(09)

- [24].提高数控车教学实效性的措施[J]. 职业 2016(29)

- [25].基于数控等离子耐磨技术的综采中部槽修复[J]. 山东煤炭科技 2015(04)

- [26].分析高职数控课程的教学问题[J]. 科技风 2015(11)

- [27].CAXA数控车在中职数控专业教学中的应用[J]. 现代职业教育 2020(29)

- [28].多元化评价在中职数控车实训课程中的实践与探索[J]. 中国校外教育 2012(10)

- [29].浅谈数控、机加工专业教学的几点体会[J]. 学周刊 2017(09)

- [30].基于网络平台的中职数控教育改革探讨[J]. 新校园(中旬) 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e885a1e26247040d00830e3f.html