# 集中质量法在深海系泊冲击张力计算中的应用研究

### 论文摘要

当系缆在周期性载荷的作用下,会出现松弛-张紧的交替运动,缆绳中可能出现很高的张力。这时,由于缆绳回复刚度的不连续性出现突变恢复力,引起整个系泊系统的非线性问题。对于深海平台系泊系统,当环境载荷超过一定的值时,将加剧系泊缆交替的松弛-张紧现象。本文采用集中质量法研究深海Spar平台系缆张力的突变规律,以及Spar平台系泊系统的动力响应。这对于深海Spar平台的设计开发具有较重要的理论和工程意义。采用三维集中质量法建立深海系缆模型,计算系缆的构型及张力。将系缆考虑为由许多集中质量点和无质量弹性单元组成,并假设系缆上所有的作用力都集中作用在集中质量点上。通过各点的初始条件和系缆两端点处的位移边界条件,求解系缆的三维运动方程。考虑系缆重力、浮力、流体拖曳力和附连水质量等因素对缆绳动态张力的影响,分析系缆在不同激励频率和激励幅值下的运动过程,并预测系缆松弛-张紧运动的发生条件和系缆冲击载荷的大小。计算了1018 m水深情况下,Jip Spar平台系缆端点受到水平位移激励时的张力变化及动力响应,并求解系缆冲击张力放大系数。本文研究表明,系缆张力随系缆上端点的运动而变化,靠近海底的系缆运动幅值较小。系缆张力会随着激励频率和幅值的增大而增大。当系缆上端点的激励频率和幅值达到一定值时,系缆会出现交替松弛-张紧的现象,最小张力减小为零,最大张力急剧增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究的意义

- 1.2 Spar 平台的构造及研究现状

- 1.2.1 Spar 平台的构造

- 1.2.2 Spar 平台的发展与研究现状

- 1.3 深海平台的系泊系统

- 1.3.1 系泊系统构造

- 1.3.2 系泊缆材料

- 1.3.3 系泊缆的弹性

- 1.3.4 系缆张力计算模型

- 1.3.5 系缆冲击张力的研究

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 系缆模型的建立

- 2.1 采用三维集中质量法建立模型

- 2.2 系缆模型的总体坐标系

- 2.3 系缆分段单元

- 2.4 本章小结

- 第三章 系缆运动方程的建立

- 3.1 质点的速度与加速度

- 3.2 附连水质量

- 3.3 重力与浮力

- 3.4 波流作用力

- 3.4.1 系缆分段中点的速度

- 3.4.2 系缆分段上的拖曳力

- 3.4.3 等效作用于节点上的拖曳力

- 3.5 系缆内阻尼

- 3.6 质点运动方程

- 3.7 本章小结

- 第四章 系缆静态张力及构形

- 4.1 系缆张力表达式

- 4.2 节点受力平衡方程

- 4.3 系缆静态张力及构形计算

- 4.3.1 牛顿法计算系缆静态张力及构形

- 4.3.2 静态张力计算流程

- 4.4 本章小结

- 第五章 系缆冲击张力及运动响应

- 5.1 边界条件及初始条件

- 5.1.1 边界条件

- 5.1.2 初始条件

- 5.2 系缆动态张力的数值解法

- 5.3 端点受位移激励情况下的系缆张力计算

- 5.4 线性化处理

- 5.5 本章小结

- 第六章 算例及计算结果分析

- 6.1 系缆张力计算实例

- 6.2 系缆静态张力及构形计算结果分析

- 6.2.1 悬链线法计算系缆静态构型

- 6.2.2 集中质量法计算系缆静态构型及张力

- 6.3 系缆冲击张力及运动响应计算结果分析

- 6.3.1 端点位移激励下的系缆张力时间历程响应

- 6.3.2 系缆张力在不同激励频率下的最大最小值

- 6.3.3 端点位移激励下系缆质点的运动响应

- 6.3.4 冲击放大系数

- 6.4 本章小结

- 第七章 全文总结

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船舶靠泊过程中系缆作业仿真[J]. 上海海事大学学报 2019(04)

- [2].考虑系留点垂向运动的飞艇系缆响应特性分析[J]. 应用力学学报 2020(04)

- [3].长周期涌浪作用下码头船舶系缆稳定性研究[J]. 水运工程 2017(03)

- [4].墩式布置码头系缆墩受力探讨[J]. 中国港湾建设 2015(08)

- [5].350t码头系缆墩新颖快捷的拆除施工工艺[J]. 港口科技 2009(03)

- [6].纤维系缆动刚度特性研究[J]. 船舶 2014(02)

- [7].成品油码头系缆墩和系缆排架结构的比选[J]. 中国水运(下半月) 2014(09)

- [8].9～10级风情况下渡轮在码头系缆待泊的可行性分析[J]. 珠江水运 2011(16)

- [9].双层系缆墩在福州港罗源湾港区的应用[J]. 福建交通科技 2017(03)

- [10].船舶系缆作业时二副的安全操作[J]. 中国水运(下半月) 2013(06)

- [11].新型深水系缆非线性动力特性研究进展[J]. 海洋工程 2009(04)

- [12].码头系缆墩拆除的施工技术[J]. 中国水运(下半月) 2019(05)

- [13].某型船系缆绞盘加载试验工装研究[J]. 广船科技 2014(02)

- [14].纤维系缆力学性能实验研究[J]. 石油和化工设备 2012(09)

- [15].单纯流作用下的系缆式剖面测量模型静水力分析与计算[J]. 海洋技术 2010(01)

- [16].系缆式剖面测量平台运动性能分析[J]. 海洋技术 2008(01)

- [17].系缆式剖面测量平台的试验及分析[J]. 海洋技术 2008(02)

- [18].深海系缆动张力的超谐动力响应[J]. 船舶力学 2012(07)

- [19].船舶断缆事故的预防和应对措施[J]. 船舶物资与市场 2020(08)

- [20].系缆排架在液体散货码头中的应用与分析[J]. 珠江水运 2014(08)

- [21].多筒系缆平台原型顶升试验研究[J]. 岩土力学 2008(06)

- [22].45万吨超大型油轮系缆方式及安全作业试验研究[J]. 中国港湾建设 2014(12)

- [23].海底对系缆运动及张力影响研究[J]. 海洋工程 2015(05)

- [24].新型浮式系缆装置关键技术及可靠性分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [25].渡轮在港内码头系缆待泊标准探讨[J]. 水运工程 2012(05)

- [26].吸力锚式系缆平台建造工艺[J]. 石化技术 2015(05)

- [27].大型海上风机浮托安装进船过程数值分析[J]. 造船技术 2020(03)

- [28].快速脱缆应用技术[J]. 水运工程 2018(09)

- [29].某系缆墩遭受船舶撞击的有限元分析[J]. 中国水运(下半月) 2018(08)

- [30].新型码头浮式系缆装置防卡死技术分析[J]. 水运工程 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8abdf23143ada6bacda6bdd.html