# TiO2/SiO2/γ-Fe2O3光催化复合材料的制备表征及其光催化性能

### 论文摘要

TiO2半导体光催化法降解染料废水是一种新兴的环境治理技术,具有处理效率高、工艺设备简单、操作条件易控制、无毒、价廉、稳定性好等优点。但传统的TiO2光催化技术因多以人工紫外光作为光源,成本昂贵,限制了光催化技术的工业化应用；同时,粉体TiO2在使用过程中难分离回收并且活性成分损失大。因此,负载化的TiO2催化剂作为绿色环保材料,可在废水处理以及空气净化等方面发挥重要作用,以满足社会可持续发展的需要。利用溶胶—凝胶法,选择弱磁性γ-Fe2O3作为磁性核心,在γ-Fe203与表面TiO2层之间增加SiO2隔离层,制备出TiO2／SiO2/γ-Fe2O3复合型光催化材料,克服了磁性内核的局部氧化缺陷,减少了热处理过程中核心与二氧化钛之间的交互作用。采用多种方法如x射线衍射（XRD）、透射电镜（TEM）、扫描电镜（SEM）和振动样品磁强测试（VSM）对制备的催化剂进行表征,研究其光学和物理化学性质。XRD图谱显示TiO2／SiO2/γ-Fe2O3颗粒中TiO2的衍射峰与标准谱线上锐钛矿型TiO2的三大特征峰对应较好,从而保证了催化剂的高效性。紫外—可见光谱分析表明,TiO2／SiO2/γ-Fe2O3材料不但增强了对紫外光的吸收能力,更进一步拓宽了其在可见光区的光谱范围。磁性测试证明了该催化剂保留了γ-Fe2O3的顺磁性能,有利于提高其水相中的分散性,并能通过外加磁场有效地进行固液分离。以亚甲基蓝溶液作为模型模拟染料废水,分别在紫外光与可见的条件下研究TiO2／SiO2／γ-Fe203光催化剂的光催化活性,其中主要探讨了负载量、催化剂使用量、亚甲基兰溶液的初始浓度与初始pH值等因素对反应体系光催化活性的影响。根据单因素的试验结果做出正交试验表,经试验验证后表明：TiO2／SiO2/γ-Fe2O3催化剂在负载20%（wt%）、亚甲基兰初始浓度10 mg/L、溶液初始pH值9.7以及催化剂投加量1.0g/L的条件下,紫外光4 h内对亚甲基兰的降解效率为98.8%。可见光照射下光催化反应的最优试验条件与紫外光基本一致。催化剂的回收试验表明,在紫外光下催化剂的回收试验中,TiO2／SiO2/γ-Fe2O3催化剂使用三次后对亚甲基蓝溶液仍有较好的降解效果,降解率保持在95%,催化剂的回收率接近96%。在测定亚甲基蓝溶液中CODCr去除率的试验中,光催化反应4 h,CODcr的去除率为66.2%,说明TiO2／SiO2/γ-Fe2O3催化剂对亚甲基蓝矿化处理效果较明显。在可见光下催化剂的回收试验中,TiO2／SiO2/γ-Fe2O3催化剂初次使用时,降解率可达60%左右。催化剂首次使用时对亚甲基蓝溶液CODCr的去除率只达到32.4%,矿化程度不理想,若要达到更高的标准还需继续进行生化处理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 绪论

- 2光催化氧化技术'>1.2 TiO2光催化氧化技术

- 2光催化氧化技术的概况'>1.2.1 TiO2光催化氧化技术的概况

- 2光催化氧化的原理'>1.2.2 TiO2光催化氧化的原理

- 1.2.3 光催化氧化技术的特点

- 2的固定化方法'>1.2.4 TiO2的固定化方法

- 1.3 半导体光催化剂的改性

- 1.3.1 掺杂

- 1.3.2 负载

- 1.3.4 光敏化

- 1.4 光催化反应的影响因素

- 1.4.1 载体对催化剂活性的影响

- 1.4.2 光照强度

- 1.4.3 温度

- 1.4.4 溶液pH值

- 1.4.5 初始浓度

- 1.4.6 外加氧化剂

- 1.4.7 光源的影响

- 1.5 降解染料废水的研究进展

- 1.6 选题目的与研究内容

- 1.6.1 选题目的

- 1.6.2 研究内容

- 第二章 光催剂的制备与表征

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 主要试验试剂与药品

- 2.1.2 主要试验仪器与设备

- 2.2 试验装置

- 2.3 溶胶凝胶过程

- 2.3.1 溶胶凝胶法原理

- 2.3.2 影响因素

- 2.3.3 溶胶凝胶法的特点

- 2.4 催化剂的制备

- 203的制备'>2.4.1 磁基体γ-Fe203的制备

- 2/γ-Fe2O3复合粒子的制备'>2.4.2 SiO2/γ-Fe2O3复合粒子的制备

- 2/SiO2/γ-Fe2O3光催化剂的制备'>2.4.3 TiO2/SiO2/γ-Fe2O3光催化剂的制备

- 2.5 光催化剂的表征

- 2.5.1 XRD表征

- 2.5.2 TEM和SEM表征

- 2.5.3 VSM分析

- 2.5.4 UV-vis测试

- 2/SiO2/γ-Fe2O3催化剂的光催化降解试验'>第三章 光照下TiO2/SiO2/γ-Fe2O3催化剂的光催化降解试验

- 3.1 试验材料

- 3.1.1 主要试验试剂与药品

- 3.1.2 主要试验仪器与设备

- 3.2 试验方法

- 3.2.1 甲基蓝溶液的光催化降解试验

- 3.2.2 光催化降解率的计算

- 2/SiO2/γ-Fe2O3对亚甲基蓝的吸附特性'>3.3 TiO2/SiO2/γ-Fe2O3对亚甲基蓝的吸附特性

- 3.3.1 试验分析方法

- 3.3.2 吸附平衡时间的确定

- 3.4 紫外光照射下的光催化降解试验

- 3.4.1 负载量对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.4.2 催化剂用量对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.4.3 溶液初始浓度对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.4.4 曝气量对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.4.5 溶液初始pH值对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.5 可见光照射下的光催化降解试验

- 3.5.1 负载量对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.5.2 催化剂用量对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.5.3 溶液初始浓度对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.5.4 溶液初始pH值对亚甲基蓝光催化效果的影响

- 3.6 正交试验

- 第四章 催化剂的回收试验

- 4.1 试验材料

- 4.1.1 主要试验试剂与药品

- 4.1.2 主要试验仪器与设备

- 4.2 紫外光照射下催化剂的回收

- 4.2.1 回收次数对光催化活性的影响

- cr的测量'>4.2.2 CODcr的测量

- 4.3 可见光照射下催化剂的回收

- 4.3.1 回收次数对光催化活性的影响

- cr的测量'>4.3.2 CODcr的测量

- 4.4 光催化反应降解机理探讨

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录:攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].Fe_2O_3在锂离子电池负极材料中的研究进展[J]. 有色金属材料与工程 2020(01)

- [2].α-Fe_2O_3光阳极光电化学分解水的研究进展与挑战[J]. 分子催化 2020(03)

- [3].Fe_2O_3-沥青胶结料损伤愈合性能研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [4].α-Fe_2O_3空心球的简易合成及其储锂性能研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [5].微波消解-分光光度法测定陶瓷原料中Fe_2O_3[J]. 中国陶瓷 2017(06)

- [6].铁酸镁对Fe_2O_3压团还原过程的影响[J]. 烧结球团 2015(06)

- [7].Fe_2O_3/石墨烯纳米材料填充聚合物基复合材料介电性能研究[J]. 江西化工 2015(01)

- [8].Fe_2O_3对生物质焦燃烧特性的影响[J]. 煤质技术 2013(01)

- [9].Fe_2O_3掺杂TiO_2催化超声降解染料工业废水的研究[J]. 工业水处理 2010(08)

- [10].Fe_2O_3空心微球的制备[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [11].自形成法γ-Fe_2O_3磁性液体的制备及磁性[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [12].α-Fe_2O_3微球的合成、表征及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].大面积α-Fe_2O_3纳米带的热氧化制备及其磁性能[J]. 功能材料 2014(06)

- [14].γ-Fe_2O_3/碳纳米管复合材料的化学气相法制备及磁性[J]. 磁性材料及器件 2012(02)

- [15].钒钛废渣中Fe_2O_3对陶瓷砖性能影响[J]. 四川有色金属 2017(02)

- [16].Fe_2O_3对V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂表面性质及其性能的影响[J]. 化工学报 2016(04)

- [17].核壳结构α-Fe_2O_3的制备及其气敏性能的增强[J]. 功能材料 2016(11)

- [18].一种γ-Fe_2O_3磁性液体的合成及其磁化性质研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [19].α-Fe_2O_3/水纳米流体分散稳定性研究[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [20].铁镍蓄电池Fe_2O_3负极材料的制备及添加剂的研究[J]. 电源技术 2020(03)

- [21].α-Fe_2O_3纳米材料的制备及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2014(06)

- [22].Fe_2O_3对粉末冶金铁基合金组织和力学性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2011(04)

- [23].纳米Fe_2O_3包覆云母珠光颜料的合成及表面形貌[J]. 大连工业大学学报 2008(04)

- [24].基于γ-Fe_2O_3的高梯度磁场中燃煤可吸入颗粒物脱除实验[J]. 煤炭学报 2008(06)

- [25].空心Fe_2O_3微球负极材料的制备及电化学性能研究[J]. 电源技术 2017(02)

- [26].Fe_2O_3对纳米晶尾矿微晶玻璃结构及性能的影响[J]. 人工晶体学报 2016(01)

- [27].掺杂Fe_2O_3对氧化锌压敏陶瓷微结构的影响[J]. 广州化工 2013(04)

- [28].纳米Fe_2O_3对钛酸铝陶瓷热稳定性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2013(04)

- [29].均匀沉淀法制备α-Fe_2O_3超细粉体的研究[J]. 人工晶体学报 2009(01)

- [30].水蒸气和α-Fe_2O_3对铈改性半焦脱除单质汞的影响研究[J]. 燃料化学学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8b9f8cf7fe95882a988911b.html