# 鲍鱼过热蒸汽与低温联合干燥工艺及其产品特性研究

### 论文摘要

过热蒸汽干燥技术是近年来兴起的一种新型食品加工技术,具有干燥速率快、耗时短、节能且环保等优点,但是其温度高、设备发展不完善等缺陷,制约了这一新技术在干燥领域中的广泛应用。为了缩短低温干燥的时间,改善过热蒸汽干燥产品质量,本论文以新鲜鲍为研究对象,较系统的研究了过热蒸汽干燥与低温分阶段联合干燥工艺及其对鲍干制品品质的影响。为了研究鲍过热蒸汽干燥过程中关键因素：蒸汽温度、蒸汽压力、蒸汽流速对鲍品质的影响,通过单因素试验分别研究三个因素对鲍感官评定值的影响。确定鲍过热蒸汽干燥优化试验中的蒸汽温度为115℃、120℃、125℃,蒸汽压力为121.33kPa、131.33kPa、141.33kPa,蒸汽流速为1.2m/s、1.4m/s、1.6m/s。为了获得鲍过热蒸汽干燥的工艺条件,研究了过热蒸汽干燥过程中参数对鲍品质的影响。在单因素实验的基础上,通过三因素三水平的正交优化试验,研究了蒸汽温度、蒸汽压力、蒸汽流速对鲍感官评定值的影响,结果表明,在试验范围内,试验因素对鲍干制品感官评定值的影响大小顺序为：蒸汽温度>蒸汽流速>蒸汽压力,并确定了鲍过热蒸汽干燥的优化工艺条件为：蒸汽温度120℃,蒸汽压力为121.33kPa,蒸汽流速为1.4m/s。为了解决过热蒸汽干燥生产中长时间高温影响产品质量的问题,系统研究了过热蒸汽与低温联合干燥技术,确定了联合干燥方式和转换时间。通过分别研究了过热蒸汽干燥和低温干燥的干燥特性,并依据鲍本身的特点,确定了前期采用过热蒸汽干燥后期采用低温干燥的联合方式。为了获得鲍过热蒸汽与低温联合干燥最佳工艺条件,选取蒸汽温度、转换时间、低温温度为因素,以鲍感官评定值、复水性、收缩率、蛋白质含量为考察指标,进行正交试验,结果表明,三因素对鲍综合评分影响顺序为：转换时间>蒸汽温度>低温温度,并确定了鲍干燥的联合干燥工艺条件为：蒸汽温度为115℃、转换时间为2h、低温干燥温度为25℃。为了说明联合干燥方法的优越性,比较分析了其与热风干燥、单一过热蒸汽干燥及单一低温干燥方式下鲍的各项指标。a.通过干燥时间比较,表明在保证产品质量前提下,联合干燥可大大缩短干燥时间,提高干燥效率。b.通过对蛋白质含量分析,联合干燥的鲍蛋白质含量达到56.9%,高于热风干燥和过热蒸汽干燥,稍低于低温干燥。c.通过复水率分析,发现联合干燥的鲍复水率低于热风干燥和单一过热蒸汽干燥,而高于低温干燥。d.通过收缩率比较,表明联合干燥下鲍收缩率为72.1%,低于其他三种干燥方式。e.通过感官评定值比较,发现联合干燥下鲍的评定值为88.5分,高于其他三种干燥方式；而且其个体均匀、椭圆状、裙边无缺口裂痕、肉柱饱满；同时,气味浓郁醇厚,无异味,口感软而糯,滋味美好。f.通过色差比较,联合干燥下鲍颜色明显优于热风干燥和过热蒸汽干燥,通透红润,但稍弱于低温干燥。g.通过质构分析,发现联合干燥方式下鲍的硬度、弹性、粘性、咀嚼性均适中,故其口感最佳,软而糯且风味十足,符合大多数人的口味。h.通过不同放大倍数下的微观结构,发现联合干燥、热风干燥及过热蒸汽干燥下鲍肌肉纤维空间结构均较大,肌原纤维间出现较多大空隙,利于内部水分向外部移动的速度,也利于泡发。以上分析结果表明：联合干燥方式下,鲍干制品的品质最高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1 干燥技术在水产品干制中的应用和发展趋势

- 1.1 鲍简介

- 1.2 常见干燥方式

- 1.2.1 自然干燥

- 1.2.2 热风干燥

- 1.2.3 真空冷冻干燥

- 1.2.4 热泵干燥

- 1.2.5 微波干燥

- 1.2.6 其他干燥方式

- 1.3 现代干燥技术的发展趋势

- 2 过热蒸汽干燥技术研究进展

- 2.1 过热蒸汽干燥的原理和特点

- 2.2 过热蒸汽干燥技术在国内外的发展现状

- 2.3 过热蒸汽干燥存在的问题及发展前景

- 2.3.1 过热蒸汽干燥存在的问题

- 2.3.2 过热蒸汽干燥发展前景

- 3 低温干燥技术的研究进展

- 4 联合干燥的研究进展

- 4.1 联合干燥技术介绍

- 4.2 联合干燥的应用研究

- 4.2.1 国外联合干燥技术的研究现状

- 4.2.2 国内联合干燥技术的研究现状

- 4.3 联合干燥技术中亟需解决的主要问题

- 4.3.1 组合方式的选择

- 4.3.2 联合干燥设备的完善

- 5 本课题的研究目的和意义

- 5.1 研究意义

- 5.2 研究内容

- 5.3 本课题创新点

- 第二章 鲍过热蒸汽干燥工艺研究

- 1 前言

- 2 材料与仪器

- 2.1 试验材料

- 2.2 主要仪器与设备

- 3 试验方法

- 3.1 样品处理

- 3.2 试验指标的测定方法

- 3.2.1 水分的测定方法

- 3.2.2 干基含水率的测定方法

- 3.2.3 感官评价指标

- 3.2.4 数据分析

- 3.3 工艺流程

- 3.4 鲍过热蒸汽干燥单因素试验研究

- 3.4.1 蒸汽温度对鲍干燥品质的影响

- 3.4.2 蒸汽压力对鲍干燥品质的影响

- 3.4.3 蒸汽流速对鲍干燥品质的影响

- 3.5 鲍过热蒸汽干燥优化试验研究

- 4 结果与分析

- 4.1 鲍过热蒸汽单因素试验分析

- 4.1.1 蒸汽温度对鲍品质的影响

- 4.1.2 蒸汽压力对鲍品质的影响

- 4.1.3 蒸汽流速对鲍品质的影响

- 4.2 过热蒸汽干燥鲍优化工艺条件的确定

- 5 本章小结

- 第三章 鲍过热蒸汽与低温联合干燥工艺及优化研究

- 1 前言

- 2 材料与设备

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验试剂

- 2.3 主要仪器与设备

- 3 试验方法

- 3.1 试验工艺流程

- 3.2 试验指标测定方法

- 3.2.1 物料水分含量测定

- 3.2.2 蛋白质含量测定

- 3.2.3 收缩率测定

- 3.2.4 复水率测定

- 3.2.5 感官指标

- 3.2.6 综合评定值

- 3.2.7 数据分析

- 3.3 实验设计方案

- 3.3.1 过热蒸汽干燥

- 3.3.2 低温干燥

- 3.3.3 过热蒸汽与低温联合干燥

- 4 结果与分析

- 4.1 过热蒸汽干燥特性分析

- 4.1.1 蒸汽温度对干燥时间的影响

- 4.1.2 蒸汽流速对干燥时间的影响

- 4.2 低温干燥特性分析

- 4.2.1 低温温度对干燥时间的影响

- 4.2.2 风速对干燥时间的影响

- 4.3 鲍过热蒸汽与低温联合方式的确定

- 4.4 鲍过热蒸汽与低温联合干燥最佳工艺参数的确定

- 5 本章小结

- 第四章 鲍不同干燥方式下的品质比较研究

- 1 前言

- 2 材料、试剂与设备

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验试剂

- 2.3 主要仪器与设备

- 3 试验方法

- 3.1 试验工艺流程

- 3.2 实验设计方案

- 3.3 实验指标测定方法

- 3.3.1 干基水分含量的测定

- 3.3.2 蛋白质含量的测定

- 3.3.3 收缩率的测定

- 3.3.4 复水率的测定

- 3.3.5 感官评价

- 3.3.6 色差分析

- 3.3.7 质构的测定

- 3.3.8 微观结构分析

- 4 结果与分析

- 4.1 不同干燥方式下鲍干燥时间的比较

- 4.2 蛋白质含量分析

- 4.3 复水率比较

- 4.4 收缩率比较

- 4.5 感官评定值比较

- 4.6 色差比较

- 4.7 质构比较

- 4.8 微观结构比较

- 5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 1 结论

- 2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9196f5bd6d2621054bb97a5.html