# 分布式SAR动目标参数估计技术研究

### 论文摘要

星载合成孔径雷达系统因为有很强的隐蔽性,较远的探测距离等等优点,很大的提高了分布式合成孔径雷达系统在军事战争生存、作战能力,所以运用在雷达系统中参数估计算法正日益成为军事技术的关键部分。在星载分布式合成孔径雷达系统为背景下,研究了多合成孔径雷达平台对慢速直线和高速运动目标的参数估计技术,并且对不同参数估计算法进行了研究与比较。在分布式合成孔径雷达成像过程中,运动目标的多普勒中心频率和调频率不同于静止目标,因此在静止目标的分布式合成孔径雷达（synthetic aperture radar,SAR）图像上,运动目标不仅在方位向会发生偏移,而且图像也将散焦,分辨率将下降,如果要得到方位向聚焦的高分辨率的运动目标SAR图像,就必须对运动目标重新聚焦成像,因此准确估计运动目标的多普勒参数是运动目标精确成像的关键。在现代战争中,SAR所处理的地面运动目标常常是密集的多运动目标,当SAR的合成孔径内同时存在多个运动目标时,各目标的多个参数都相近,难以区分并且参数估计精度不高。这使得分布式SAR合成孔径内多运动目标的参数估计成为一个棘手的问题,因此必须寻找合适的符合多运动目标回波特性的方法来精确地估计各运动目标的参数。本课题的主要工作可以概括如下:1)针对星载合成孔径雷达系统对运动目标的参数估计问题,当SAR合成孔径内同时存在多个运动目标时,由于其调频率相近,采用传统参数估计方法难以将多个目标区分,并且估计精度不高,因此本文提出级联希尔伯特黄变换-维格纳方法（Hilbert Huang Transform-Wigner Ville Distribution, HHT-WVD）,该方法同时解决了HHT时频聚集性不高及WVD存在交叉项的问题,进而实现了对SAR合成孔径内多运动目标参数的精确估计。仿真实验表明,该算法不仅能很好地区分多个运动目标,且参数估计精度高,运算速度快,具有良好的实际应用价值。2)针对传统时频分析方法难以对星载分布式合成孔径雷达系统中地面目标方位向速度进行准确估计的问题,提出了一种分数阶傅里叶变换（Fractional Fourier Transform, FrFT）-多重信号分类（Multiple Signal Classification, MUSIC）空时频方法。首先利用FrFT获得信号向量并构造空时频分布矩阵;然后应用此分布矩阵替代传统MUSIC算法中的协方差矩阵从而求得FrFT- MUSIC空时频谱,通过对谱函数进行搜索估计目标速度。仿真实验表明该方法的多目标速度估计精度高,抗噪声能力强,无盲速。3)针对多个合成孔径雷达平台对高速运动目标的参数估计问题,本文提出了一种适用于高速运动目标参数估计的空时频算法。针对多平台的情况,研究了由于目标高速运动带来的距离徙动问题及其解决算法。本文利用多个合成孔径雷达的信号模型,对整个过程进行了仿真分析并且验证了这种算法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及立题的意义

- 1.2 课题的研究现状

- 1.3 课题的主要研究内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 SAR参数估计算法

- 2.1 引言

- 2.2 SAR运动目标回波信号模型

- 2.3 SAR参数估计算法综述

- 2.3.1 ICPF参数估计算法仿真

- 2.3.2 HHT的参数估计算法

- 2.3.3 级联希尔伯特黄变换-维格纳（HHT-WVD）算法

- 2.4 仿真实验与分析

- 2.4.1 ICPF参数估计算法仿真

- 2.4.2 WVD参数估计算法仿真

- 2.4.3 HHT的参数估计算法仿真

- 2.4.4 级联希尔伯特黄变换-维格纳算法（HHT-WVD）仿真

- 2.4.5 各种算法比较与综合分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 分布式SAR慢速目标参数估计

- 3.1 引言

- 3.2 几种参数估计算法

- 3.2.1 积分三次相位函数算法

- 3.2.2 魏格纳分布算法

- 3.2.3 分数阶傅里叶变换算法

- 3.3 FrFT-MUSIC的空时频算法的研究

- 3.3.1 基于FrFT算法的空时频分布矩阵

- 3.3.2 基于MUSIC算法的速度估计

- 3.4 基于FrFT-ML的的空时频算法的研究

- 3.4.1 最大似然算法

- 3.5 仿真实验

- 3.5.1 FrFT-MUSIC空时频算法多目标（大于阵元数）速度估计仿真

- 3.5.2 FrFT-ML空时频算法仿真

- 3.6 本章小结

- 第4章 分布式SAR高速目标参数估计

- 4.1 引言

- 4.2 高速运动目标的距离徙动

- 4.3 距离徙动校正目标参数估计方法

- 4.3.1 时域算法

- 4.3.2 频域算法

- 4.3.3 时域频域混合算法

- 4.3.4 Keystone变换算法

- 4.3.5 结合距离徙动校正的FrFT的空时频算法

- 4.4 仿真实验

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].云贵高原典型地物L波段SAR散射特性分析——以昆明为例[J]. 上海国土资源 2019(04)

- [2].基于深度神经网络的SAR建筑目标三维重建方法[J]. 中国科学:信息科学 2019(12)

- [3].机载下视3D-SAR切航天线的机电耦合优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(06)

- [4].应用水冷散热的多通道星载SAR热真空试验设计[J]. 航天器工程 2020(04)

- [5].大功率星载SAR天线电源系统脉动电流抑制研究[J]. 现代雷达 2020(08)

- [6].微波轨道角动量在SAR中超分辨率成像研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2020(02)

- [7].2000年以来胶州湾海岸线光学与SAR多源遥感变化监测研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(09)

- [8].基于分布式SAR系统的侦察卫星目标定位技术[J]. 计算机测量与控制 2020(09)

- [9].基于SAR卫星遥感数据的城市不透水性分析[J]. 大众科技 2020(09)

- [10].一种基于模糊滤波提高SAR自动目标识别平移不变性的方法[J]. 系统工程与电子技术 2020(11)

- [11].基于SAR成像对隐身飞机维护的评估[J]. 火力与指挥控制 2019(10)

- [12].星载双天线干涉SAR系统总体技术研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [13].海量时序地基SAR影像相干目标选取[J]. 数据采集与处理 2016(06)

- [14].手机通话与蓝牙耳机通话的SAR值研究[J]. 数字通信世界 2017(02)

- [15].SAR图像分割方法综述[J]. 兵器装备工程学报 2017(06)

- [16].西北寒旱灌区裸露地表粗糙度SAR反演建模方法研究[J]. 灌溉排水学报 2017(06)

- [17].极化SAR图像分割方法研究[J]. 无线互联科技 2017(12)

- [18].针对SAR图像的树形稀疏表示结构识别算法研究[J]. 计算机技术与发展 2017(08)

- [19].基于前斜SAR成像导引头的末制导律研究[J]. 战术导弹技术 2017(05)

- [20].基于张量高斯混合模型的SAR图像分割[J]. 电子技术与软件工程 2017(18)

- [21].基于SAR数据的城市空气动力学粗糙度研究[J]. 遥感技术与应用 2016(05)

- [22].主从模式编队卫星SAR压缩感知成像算法[J]. 信号处理 2013(12)

- [23].干旱灌区含盐土壤水分SAR反演建模[J]. 灌溉排水学报 2016(S2)

- [24].时变海场景双基SAR回波实时模拟方法研究[J]. 系统仿真学报 2020(11)

- [25].基于电磁散射的信号级海面舰船SAR成像模拟[J]. 计算机仿真 2020(11)

- [26].联合星载光学和SAR影像的漳江口红树林与互花米草遥感监测[J]. 热带海洋学报 2020(02)

- [27].高分辨率SAR影像提取冰川面积与冰面河[J]. 遥感技术与应用 2019(06)

- [28].基于改进邻域比和分类的SAR图像变化检测[J]. 计算机应用与软件 2020(05)

- [29].光学遥感植被指数与SAR遥感参数的相关性及其主要影响因素研究[J]. 国土资源遥感 2020(02)

- [30].磁共振超SAR问题及应对方法[J]. 中国医疗器械杂志 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9277d2dbad9cad3c4698c4d.html