# 刘媛：基于CAN现场总线的激光器远程监控系统论文

## 本文主要研究内容

作者刘媛（2019）在《基于CAN现场总线的激光器远程监控系统》一文中研究指出：近年来物联网快速崛起,市场的强大潜能被激发,物联网技术成为了经济发展的新动力。它是将控制器、传感器、机器、物和人通过互联网技术连接成能够实现物和人、物和物之间进行信息传递的智能化网络。在智能家居,无人驾驶、智能安防、智慧能源环保、工业监测等领域有广泛的应用。本课题选取“互联网+激光”的模式将激光器的运行参数通过CAN总线模块采集,并通过互联网传送至远程服务器实时显示,实现激光器的远程监控。CAN总线是国际标准的现场总线,它在工业控制、汽车制造、医疗器械等领域有着广泛的应用。将激光器上的各控制单元接入到CAN网络拓扑结构中,可以灵活的增减控制单元的节点,获取更丰富的激光器运行信息,提高数据采集的可靠性和抗干扰能力,更有利于激光器故障监测和排查。本课题基于CAN现场总线和物联网技术实现激光器的远程监控,主要工作内容如下:(1)对监控对象激光器进行了深入的分析,并对激光器的控制方式和远程监控方案进行了研究。在此基础上,设计了基于CAN总线和物联网技术的激光器远程监控系统整体方案。(2)以STM32F103芯片为核心,完成了激光器放电保护和检测CAN模块的设计,可以实现6路放电管的放电电流的实时采集和保护。在STM32F103开发板上设计程序实现了对其它多种激光器参数如温度、功率、放电管电流等信号的实时采集。设计了下位机CAN总线通信程序,将激光器的各项参数实时传送至上位机。(3)在上位机中根据激光器远程监控系统特点自定义CAN总线应用层协议,并完成与下位机CAN模块的通信程序设计。采用EDP协议设计程序将上位机设备接入中国移动OneNET平台,并在服务器端设计网页实现了激光器数据实时显示、阈值报警、远程控制等功能。(4)辅助CAN分析仪、EdpProtoDebugger软件等工具对硬件连接和软件程序进行测试。一方面验证CAN总线通信功能和性能是否满足系统需求,另一方面检测系统的漏洞,及时更改和完善。

## Abstract

jin nian lai wu lian wang kuai su jue qi ,shi chang de jiang da qian neng bei ji fa ,wu lian wang ji shu cheng wei le jing ji fa zhan de xin dong li 。ta shi jiang kong zhi qi 、chuan gan qi 、ji qi 、wu he ren tong guo hu lian wang ji shu lian jie cheng neng gou shi xian wu he ren 、wu he wu zhi jian jin hang xin xi chuan di de zhi neng hua wang lao 。zai zhi neng jia ju ,mo ren jia shi 、zhi neng an fang 、zhi hui neng yuan huan bao 、gong ye jian ce deng ling yu you an fan de ying yong 。ben ke ti shua qu “hu lian wang +ji guang ”de mo shi jiang ji guang qi de yun hang can shu tong guo CANzong xian mo kuai cai ji ,bing tong guo hu lian wang chuan song zhi yuan cheng fu wu qi shi shi xian shi ,shi xian ji guang qi de yuan cheng jian kong 。CANzong xian shi guo ji biao zhun de xian chang zong xian ,ta zai gong ye kong zhi 、qi che zhi zao 、yi liao qi xie deng ling yu you zhao an fan de ying yong 。jiang ji guang qi shang de ge kong zhi chan yuan jie ru dao CANwang lao ta pu jie gou zhong ,ke yi ling huo de zeng jian kong zhi chan yuan de jie dian ,huo qu geng feng fu de ji guang qi yun hang xin xi ,di gao shu ju cai ji de ke kao xing he kang gan rao neng li ,geng you li yu ji guang qi gu zhang jian ce he pai cha 。ben ke ti ji yu CANxian chang zong xian he wu lian wang ji shu shi xian ji guang qi de yuan cheng jian kong ,zhu yao gong zuo nei rong ru xia :(1)dui jian kong dui xiang ji guang qi jin hang le shen ru de fen xi ,bing dui ji guang qi de kong zhi fang shi he yuan cheng jian kong fang an jin hang le yan jiu 。zai ci ji chu shang ,she ji le ji yu CANzong xian he wu lian wang ji shu de ji guang qi yuan cheng jian kong ji tong zheng ti fang an 。(2)yi STM32F103xin pian wei he xin ,wan cheng le ji guang qi fang dian bao hu he jian ce CANmo kuai de she ji ,ke yi shi xian 6lu fang dian guan de fang dian dian liu de shi shi cai ji he bao hu 。zai STM32F103kai fa ban shang she ji cheng xu shi xian le dui ji ta duo chong ji guang qi can shu ru wen du 、gong lv 、fang dian guan dian liu deng xin hao de shi shi cai ji 。she ji le xia wei ji CANzong xian tong xin cheng xu ,jiang ji guang qi de ge xiang can shu shi shi chuan song zhi shang wei ji 。(3)zai shang wei ji zhong gen ju ji guang qi yuan cheng jian kong ji tong te dian zi ding yi CANzong xian ying yong ceng xie yi ,bing wan cheng yu xia wei ji CANmo kuai de tong xin cheng xu she ji 。cai yong EDPxie yi she ji cheng xu jiang shang wei ji she bei jie ru zhong guo yi dong OneNETping tai ,bing zai fu wu qi duan she ji wang xie shi xian le ji guang qi shu ju shi shi xian shi 、yu zhi bao jing 、yuan cheng kong zhi deng gong neng 。(4)fu zhu CANfen xi yi 、EdpProtoDebuggerruan jian deng gong ju dui ying jian lian jie he ruan jian cheng xu jin hang ce shi 。yi fang mian yan zheng CANzong xian tong xin gong neng he xing neng shi fou man zu ji tong xu qiu ,ling yi fang mian jian ce ji tong de lou dong ,ji shi geng gai he wan shan 。

## 论文参考文献

- [1].远程监控系统在煤矿中应用的研究[D]. 蒋勇英.辽宁工程技术大学2004

- [2].基于CAN现场总线技术的测控系统在造纸过程中的应用研究[D]. 高俊.浙江工业大学2009

- [3].基于CAN总线的智能家居控制系统[D]. 朱小丽.合肥工业大学2012

- [4].基于CAN总线的FDCS的开发与应用[D]. 杨海峰.湖南大学2005

- [5].基于现场总线的远程数据交换系统研究[D]. 王晖.郑州大学2006

- [6].CAN总线在成像测井系统中的应用[D]. 唐丽丽.西安科技大学2004

- [7].基于CAN总线的楼宇自动化系统设计[D]. 武金山.合肥工业大学2008

读者推荐

- [1].基于CAN总线的大功率柴油机监控系统[D]. 韩顺元.天津理工大学2019

- [2].基于CAN总线的电动汽车电池远程监测系统的研究[D]. 牛荟宇.中北大学2019

- [3].基于CAN总线的多步进电机控制系统[D]. 王高高.安徽理工大学2018

- [4].基于CAN总线的数据采集与图像传输设计与实现[D]. 王雪菲.吉林大学2018

- [5].高功率固体激光器功率监控系统设计与研究[D]. 杨亚楠.华中科技大学2019

- [6].基于NB-IoT技术的激光加工设备远程监控系统研究[D]. 朱行兵.华中科技大学2019

- [7].高性能太阳能电辅加热系统研究[D]. 毛煜.华中科技大学2019

- [8].基于CAN总线技术的机房监控系统设计[D]. 慕朝通.黑龙江大学2018

- [9].基于CAN总线的胎压监测系统设计与实现[D]. 邓汝奎.广西大学2018

- [10].基于现场总线的煤矿综合监控系统[D]. 郑富豪.吉林建筑大学2018

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自华中科技大学的刘媛，发表于刊物华中科技大学2019-04-24论文，是一篇关于激光器论文,总线论文,数据采集论文,远程监控论文,华中科技大学2019-04-24论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自华中科技大学2019-04-24论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e92e3ab2a15d8912e7afdb27.html