# 土岩组合地层地铁车站合理开挖方法及结构参数优化研究

### 论文摘要

以青岛地铁五四广场站施工为工程背景,结合青岛地铁3号线总体设计及相关地质勘查资料,初步探讨五四广场站盖挖逆作法、浅埋暗挖法施工的设计可行性,比较二者的优缺点。利用有限元分析软件ABAQUS,对不同设计方案的围岩及其支护结构进行了稳定性分析,并对相关参数进行了优化,进一步探讨了五四广场站不同开挖方案的可行性。本文的主要研究工作如下:⑴利用有限元软件ABAQUS对盖挖逆作法及浅埋暗挖法设计进行了稳定性分析,并利用强度折减法给出两种施工条件下围岩的安全系数:盖挖逆作法设计的安全系数为1.49236,浅埋暗挖法设计的安全系数为2.765。从模拟结果来看,两种设计方案均可满足稳定性要求。⑵对盖挖逆作法设计中的桩基参数进行优化模拟,从地表沉降、围护结构和主体结构稳定性等方面进行对比分析,确定减小桩基深度2m,依然可以保证现有围岩及结构的稳定性,围岩安全系数为1.45。⑶结合正交设计,模拟浅埋暗挖法施工,并对试验结果进行极差分析后,确定影响围岩稳定性的因素顺序分别是埋深、衬砌强度、应力释放率。并结合具体分析结果,认为方案8(应力释放率20%、衬砌强度C35(2%)、埋深23.73m)为正交设计的最佳方案,此时安全系数为1.69。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 破坏机理的研究现状

- 1.2.2 土体变形、沉降范围以及其对周围环境影响的研究现状

- 1.2.3 不同地质条件下的浅埋暗挖研究现状

- 1.3 主要的研究内容及技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第2章 五四广场站施工方法初步探讨

- 2.1 工程地质条件

- 2.1.1 车站平面

- 2.1.2 车站地质特性

- 2.1.3 车站水文地质

- 2.2 盖挖逆作法施工方案

- 2.2.1 盖挖逆作法车站施工工法

- 2.2.2 盖挖逆作法车站围护结构

- 2.2.3 盖挖逆作法车站结构设计

- 2.2.4 盖挖逆作法车站设计计算结果

- 2.3 浅埋暗挖法施工方案

- 2.3.1 三号线结构施工工法

- 2.3.2 二号线结构施工工法

- 2.3.3 浅埋暗挖法车站结构设计

- 2.3.4 浅埋暗挖法车站设计计算结果

- 2.4 施工工法初步定性比选

- 第3章 盖挖逆作法车站数值模拟及分析

- 3.1 盖挖逆作法数值模拟方法

- 3.1.1 ABAQUS 模拟基本原理

- 3.1.2 ABAQUS 模拟本构模型

- 3.1.3 ABAQUS 模拟失稳标准

- 3.1.4 盖挖逆作法模拟参数

- 3.1.5 盖挖逆作法模拟过程

- 3.2 盖挖逆作法设计参数稳定性分析

- 3.2.1 地表沉降分析

- 3.2.2 围护结构分析

- 3.2.3 主体结构稳定性分析

- 3.3 盖挖逆作法桩长参数优化分析

- 3.3.1 地表沉降分析

- 3.3.2 塑性区分析

- 3.3.3 结构变形分析

- 3.3.4 结构应力分析

- 3.4 盖挖逆作法稳定性分析小结

- 第4章 浅埋暗挖法车站数值模拟及分析

- 4.1 浅埋暗挖法数值模拟方法

- 4.1.1 浅埋暗挖法模拟参数

- 4.1.2 浅埋暗挖法模拟过程

- 4.1.3 浅埋暗挖法衬砌模拟

- 4.2 浅埋暗挖法设计参数稳定性分析

- 4.2.1 地表沉降分析

- 4.2.2 应力分析

- 4.2.3 衬砌分析

- 4.3 浅埋暗挖法参数优化稳定性分析

- 4.3.1 地表沉降分析

- 4.3.2 塑性区分析

- 4.3.3 应力分析

- 4.3.4 衬砌应力分析

- 4.3.5 衬砌变形分析

- 4.4 浅埋暗挖法稳定性分析小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间科研工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].逆作法现场建筑施工与监控探述[J]. 地产 2019(15)

- [2].施工变形对逆作法结构的影响分析[J]. 山东建筑大学学报 2017(03)

- [3].逆作法在土建施工中的技术要点[J]. 农村经济与科技 2017(04)

- [4].地下室施工中逆作法技术的运用[J]. 赤子(上中旬) 2014(15)

- [5].盖挖逆作法条件下型钢混凝土梁施工方法[J]. 山西建筑 2015(15)

- [6].逆作法技术在建筑施工中的应用分析[J]. 福建质量管理 2015(08)

- [7].逆作法在房屋建筑施工中的应用[J]. 中华建设 2015(11)

- [8].南京某公寓塔楼逆作法的结构设计与分析[J]. 建筑结构 2020(04)

- [9].后浇永久柱半逆作法技术应用研究[J]. 广东土木与建筑 2020(02)

- [10].盖挖逆作法与明挖顺作法施工变形控制对比[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].结合城市主干道升级改造的盖挖逆作法车站设计关键技术研究[J]. 交通与运输 2020(S1)

- [12].盖挖逆作法基坑开挖对周边环境的影响研究[J]. 施工技术 2016(S2)

- [13].地铁车站盖挖逆作法施工技术探讨[J]. 建材与装饰 2016(07)

- [14].逆作法施工质量控制与管理[J]. 门窗 2013(06)

- [15].逆作法在实际工程中的应用[J]. 企业导报 2011(13)

- [16].“半逆作法”施工的深基坑工程的设计应用探讨[J]. 岩土工程学报 2010(S1)

- [17].深基坑工程“逆作法”施工工艺及应用[J]. 科技信息(学术研究) 2008(13)

- [18].盖挖逆作法施工关键技术探讨[J]. 中国高新技术企业 2016(29)

- [19].盖挖逆作法在人防工程中的应用[J]. 科技创新与应用 2014(10)

- [20].“半逆作法”施工背景下的土石方机械化施工[J]. 建筑机械化 2014(07)

- [21].半逆作法施工技术在某工程中的应用[J]. 福建建材 2013(03)

- [22].逆作法桩复合基础水平承载性能试验研究[J]. 路基工程 2013(02)

- [23].部分逆作法在施工中的应用[J]. 民营科技 2012(09)

- [24].盖挖逆作法在城市地铁车站的应用[J]. 华东公路 2009(04)

- [25].南昌大学第二附属医院新型逆作法设计与实践[J]. 建筑结构 2009(S1)

- [26].深基坑“半逆作法”施工应用实践[J]. 河南冶金 2008(03)

- [27].软土地区地铁车站深基坑开挖中框架逆作法的设计与应用[J]. 建筑结构 2008(09)

- [28].某超大面积地下室盖挖逆作法技术研究[J]. 福建建筑 2020(08)

- [29].建筑施工中逆作法技术的应用要点构架[J]. 门窗 2019(05)

- [30].软土地区逆作法深基坑变形特性研究[J]. 施工技术 2018(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e93fafbe6de10491057883ec.html