# 丝素蛋白整理涤纶织物的研究

### 论文摘要

丝素蛋白整理到涤纶织物,可以将涤纶的高强度、高弹性与蚕丝蛋白等天然高分子的人体亲和性、舒适性有机结合,这对合成纤维的天然化研究具有重要意义。将聚酯聚醚类亲水整理剂共熔到涤纶织物上,在其表面引入活性基团,然后分别通过交联剂EH和防缩抗皱整理剂尼普威的交联作用将丝素交联到涤纶上。结果表明：无论浸渍法,还是轧烘焙法,织物交联前后的增重变化不大,丝素并未交联到织物上,整理剂缺乏能够被交联剂交联的活性基团。通过β-环糊精将丝素肽包合,在柠檬酸的交联作用下将其整理到涤纶织物上。包合过程中丝肽在紫外区的吸收增强,并随着环糊精浓度的增大而增强。这说明在强酸介质中,丝肽除了与高电子密度的β-环糊精空腔存在强烈的库仑引力外,还存在强烈的疏水作用,这使得丝肽电子流动性增强,因此产生增色效应。研究了温度、时间、浓度以及pH值对整理效果的影响,并优化了工艺。其最佳工艺为：丝肽粉20 g/L,β-环糊精50 g/L,柠檬酸75 g/L,次亚磷酸钠15 g/L,pH 2,170℃焙烘5 min。经整理后,织物的增重率可达到10%左右,但织物泛黄严重。通过涂层来实现丝素蛋白对织物的整理。对丝素分别进行SnCl4、单宁、羟基磷灰石预处理,然后通过粘合剂的粘合作用将其整理到织物上。结果表明：丝素肽经四氯化锡增重后对涤纶进行整理,其最佳工艺为：丝素肽25 g/L, SnCl4 25 g/L, pH 4。pH为4时,Sn4+已大部分水解成Sn（OH）4胶体,溶液的粘度增加不大。丝素肽经单宁增重后对涤纶进行整理,改变单宁和丝肽用量,织物的增重变化不大。同时由于单宁溶解性差,容易从溶液中析出,且本身固有的颜色会对整理织物着色,故这种方法不可行。丝素蛋白与羟基磷灰石进行复合会引起其结构的变化,有SilkⅡ结晶,即β-折叠结构形成,复合材料中无机与有机相之间发生了相互作用。在粘合剂作用下对涤纶织物进行整理时发现,温度和配比（即丝素/羟基磷灰石的质量比）对其增重影响高于时间和pH。温度60℃,配比为3/6时的增重最大,对于粘合剂XJ而言,增重可以达到11.14%。整理织物的机械性能变化不大,织物的回潮率降低,酸性染料染色后的K/S值偏小,说明整理后织物表面的丝素量较少。同时比较了几种不同的粘合剂。结果表明：FS系列的两种性能相近,随温度变化不大,当配比增大时,增重略有增大。ESH、PAD整理织物的增重在40℃时就达到了最大值,并且PAD的增重达到近15.12%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1 丝素蛋白的结构与性质

- 1.1 丝素蛋白的组成

- 1.2 丝素蛋白的结构

- 1.3 丝素蛋白的性质

- 2 丝素蛋白的应用

- 2.1 丝素蛋白在非纺织领域的应用

- 2.1.1 在化妆品领域的应用

- 2.1.2 在食品领域的应用

- 2.1.3 在生物医药领域的应用

- 2.2 丝素蛋白在纺织领域的应用

- 2.2.1 丝素蛋白对粘胶织物的整理探讨

- 2.2.2 丝素蛋白对棉的整理探讨

- 2.2.3 丝素蛋白对羊毛的整理探讨

- 2.2.4 丝素蛋白对丝绸的整理探讨

- 2.2.5 丝素蛋白对大豆纤维的整理探讨

- 2.2.6 丝素蛋白对腈纶的整理探讨

- 2.2.7 素蛋白对PA6纤维的整理探讨

- 2.2.8 丝素蛋白对涤纶的整理探讨

- 3 本课题的研究意义和研究内容

- 3.1 课题意义

- 3.2 研究内容

- 参考文献

- 第二章 涤纶经吸湿排汗整理后交联丝素

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 材料制备

- 2.2.1 浸渍法

- 2.2.2 轧烘焙法

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 增重率测试

- 2.3.2 毛效的测定

- 3 结果与讨论

- 3.1 浸渍法

- 3.1.1 不同浓度DP-9992对织物整理效果的影响

- 3.1.2 不同种类交联剂对织物整理效果的影响

- 3.2 轧烘焙法

- 3.2.1 不同焙烘温度对织物整理效果的影响

- 3.2.2 不同焙烘时间对织物整理效果的影响

- 3.2.3 不同浓度DP-9992对织物整理效果的影响

- 3.2.4 不同种类交联剂对织物整理效果的影响

- 4 结论

- 参考文献

- 第三章 丝肽经环糊精包合后整理涤纶

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 材料制备

- 2.2.1 紫外光谱的测定

- 2.2.2 丝肽经包合后整理涤纶

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 增重率测试

- 2.3.2 黄度测试

- 2.3.3 断裂强度及断裂延伸率测定

- 2.3.4 撕破强度测定

- 3 结果与讨论

- 3.1 包合物的光谱特征

- 3.2 丝肽经包合后对涤纶的整理效果

- 3.2.1 焙烘温度对织物整理效果的影响

- 3.2.2 焙烘时间对织物整理效果的影响

- 3.2.3 β-环糊精浓度对织物整理效果的影响

- 3.2.4 丝肽粉浓度对织物整理效果的影响

- 3.2.5 柠檬酸浓度对织物整理效果的影响

- 3.2.6 次亚磷酸钠浓度对织物整理效果的影响

- 4 结论

- 参考文献

- 第四章 丝素在粘合剂作用下整理涤纶

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 材料制备

- 2.2.1 丝肽经四氯化锡增重后对涤纶进行整理

- 2.2.2 丝肽与单宁作用后对涤纶进行整理

- 2.2.3 羟基磷灰石-丝素粉的制备及其在粘合剂作用下对涤纶织物进行整理

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 增重率测试

- 2.3.2 回潮率测定

- 2.3.3 断裂强度及断裂延伸率测定

- 2.3.4 撕破强力测试

- 2.3.5 白度、K/S值测定

- 3 结果与讨论

- 3.1 丝肽与四氯化锡作用后对涤纶进行整理

- 3.1.1 不同pH值对织物增重率的影响

- 3.1.2 不同丝肽用量对织物增重率的影响

- 3.1.3 不同四氯化锡用量对织物增重率的影响

- 3.2 丝肽与单宁作用后对涤纶进行整理

- 3.2.1 不同单宁用量对织物增重率的影响

- 3.2.2 不同丝肽用量对织物增重率的影响

- 3.3 羟基磷灰石-丝素粉的制备及其在涤纶织物上的整理

- 3.3.1 羟基磷灰石-丝素粉末的制备及红外表征

- 3.3.2 不同温度对复合颗粒整理织物的影响

- 3.3.3 不同时间对复合颗粒整理织物的影响

- 3.3.4 不同pH对复合颗粒整理织物的影响

- 3.3.5 不同配比对复合颗粒整理织物的影响

- 3.3.6 不同种类的粘合剂对复合颗粒整理织物的影响

- 4 结论

- 参考文献

- 第五章 结论

- 1 涤纶经吸湿排汗整理后交联丝素

- 2 丝肽经环糊精包合后整理涤纶

- 3 丝素在粘合剂作用下整理涤纶

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].丝素蛋白反蛋白石结构微球用于肿瘤术后免疫治疗（英文）[J]. Science Bulletin 2020(05)

- [2].医用再生丝素蛋白材料制备与研究进展[J]. 现代丝绸科学与技术 2020(03)

- [3].再生丝素蛋白粉末的制备及性能[J]. 印染 2018(22)

- [4].脱胶对蚕丝纤维的溶解及丝素蛋白性能的影响[J]. 纺织学报 2018(04)

- [5].丝素蛋白及其复合材料的研究进展[J]. 材料工程 2018(08)

- [6].生物三维打印再生丝素蛋白材料的研究进展[J]. 现代化工 2018(11)

- [7].丝素蛋白微球的制备[J]. 武汉纺织大学学报 2016(06)

- [8].产丝素蛋白酶菌株发酵条件的优化[J]. 现代农业科技 2016(18)

- [9].天然蚕丝丝素蛋白的乳化活性[J]. 高等学校化学学报 2015(05)

- [10].丝素蛋白降解菌株的筛选及降解效果研究[J]. 现代职业教育 2016(21)

- [11].再生丝素蛋白甲酸溶液静电纺丝影响因素的研究[J]. 现代丝绸科学与技术 2013(06)

- [12].重要外文学术期刊发表蚕学论文简介[J]. 蚕业科学 2019(05)

- [13].不同比例丝素蛋白/聚乳酸复合材料在小鼠体内的降解速率[J]. 中国组织工程研究 2017(34)

- [14].再生丝素蛋白及其纳米粒的性质考察[J]. 中国医药工业杂志 2018(05)

- [15].丝素蛋白支架材料生物可控降解性的研究进展[J]. 复旦学报(医学版) 2018(05)

- [16].丝素蛋白抗凝血材料的改性研究进展[J]. 蚕桑通报 2017(01)

- [17].基于小角X射线散射技术研究再生丝素蛋白体系的方法[J]. 高分子通报 2013(10)

- [18].钙离子含量对再生丝素蛋白纤维生物降解性的影响[J]. 蚕业科学 2014(01)

- [19].利用丝素蛋白抗体鉴定古代丝织品[J]. 蚕业科学 2014(03)

- [20].丝素蛋白在医学领域的研究进展[J]. 菏泽医学专科学校学报 2014(03)

- [21].一种含丝素蛋白的静电纺纳米纤维[J]. 非织造布 2013(03)

- [22].交联剂对再生丝素蛋白结构与性能的影响[J]. 高科技纤维与应用 2012(06)

- [23].预处理对构建丝素蛋白纤维/磷灰石仿生骨修复材料的影响[J]. 无机材料学报 2011(01)

- [24].丝素蛋白性状对磷酸钙骨水泥性能的影响[J]. 纺织学报 2011(10)

- [25].蚕丝丝素蛋白材料交联方法的研究进展[J]. 现代丝绸科学与技术 2011(06)

- [26].再生丝素蛋白/羟基磷灰石多孔复合材料的制备[J]. 化学世界 2010(01)

- [27].中分子量水溶性丝素蛋白的制备与表征[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版) 2010(11)

- [28].用于生物医学领域的3D丝素蛋白纺织品的开发[J]. 纺织导报 2010(12)

- [29].铜离子对水溶液中再生丝素蛋白构象转变的诱导作用[J]. 高分子学报 2009(10)

- [30].不同结构丝素蛋白对羟基磷灰石结晶的调控作用[J]. 蚕业科学 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e958495836de8dd122dc162b.html