# 核壳型USY@AlSBA-15复合材料合成和催化性能研究

### 论文摘要

原油是重要的能量来源,炼油工业中的核心技术是催化裂化,工业上采用具有1.1nm的较大孔径的USY分子筛作为裂解催化剂活性组分。随着石油资源的枯竭,油品质量进一步下降,重质油比重逐渐增加,裂解催化剂必须具有更大的孔径。脱铝扩孔等由于二次孔不丰富,结晶度低,硅铝比低等并不能满足要求。介孔AlSBA-15材料具有4.10nm的大孔道,但催化裂解性能非常弱,限制了在催化裂解领域的应用。本文制备了以USY分子筛为核,介孔AlSBA-15为壳的核壳型结构的USY@AlSBA-15复合材料。它具有孔道梯度和酸性梯度,大孔弱酸性的AlSBA-15壳层可预裂解大分子,然后进入内部的强酸性微孔USY孔道中进一步裂解已由“壳”层预裂解的较小反应物,梯度孔道使预裂解产物易于从介孔孔道扩散出来,避免过度裂解,提高选择性。首先,由于SBA-15通常需在强酸体系中合成,为了在USY分子筛表面原位组装一层介孔SBA-15,我们首先确定USY分子筛的耐酸性范围,在此基础上寻求最佳的SBA-15合成条件。实验结果表明,USY分子筛在室温以及水热条件下的HCl溶液中处理后,B和L酸量有一定程度的下降。USY的酸量会随着盐酸浓度,处理时间,处理温度的增加而降低。若以保持90%的酸量为目标时,则在35℃,0.4M的盐酸溶液体系中,USY分子筛的停留时间不能超过4h,若在100℃水热条件下停留24h,体系的pH不能低于2.5。其次,根据以上USY分子筛耐酸性研究结果,我们探索了在较低酸度、较短时间下,合成SBA-15的可能途径。论文采用硅源预先水解的方法缩短水解时间,并将SBA-15制备中的水解、水热晶化两个过程在不同的酸性介质中完成,以适应USY分子筛的耐酸性。通过控制水解时间、水热酸度等条件,获得满足USY分子筛耐酸性要求的SBA-15最佳合成条件,为微介孔复合材料的合成奠定必要的合成手段。最后,利用前面的技术手段制备了以USY分子筛为核,介孔AlSBA-15为壳的核壳型结构的USY@AlSBA-15复合材料,并对复合材料进行正十六烷催化裂解反应测试。通过调整水解温度,模板剂用量和物料浓度,解决了复合材料合成时微孔、介孔材料分相的难题,并通过控制投料比得到“壳”层厚度在30-80nm范围可控的复合材料。十六烷裂解反应的结果显示,与USY分子筛以及USY和AlSBA-15的机械混合物相比,USY@AlSBA-15’‘核-壳”型微介孔复合材料具有更高的液体产物选择性,是一种潜在的重油裂解催化剂。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 沸石分子筛

- 1.1.1 天然沸石和人工沸石

- 1.1.2 沸石分子筛的结构

- 1.1.3 沸石分子筛的性质和应用

- 1.1.4 沸石分子筛在催化领域的应用

- 1.2 介孔材料和SBA-15

- 1.2.1 介孔材料

- 1.2.2 合成机理

- 1.2.3 较低酸度下SBA-15的合成

- 1.2.4 介孔材料在石油工业中的应用

- 1.3 介孔-微孔复合分子筛

- 1.4 论文选题

- 第二章 USY分子筛的耐酸性研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 酸处理条件

- 2.2.3 样品表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 XRD结晶度分析

- 2.3.1.1 35℃处理

- 2.3.1.2 100℃处理

- 2.3.1.3 处理时间

- 2.3.2 Py-IR分析

- 2.4 结论

- 第三章 低酸度下SBA-15的合成研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 合成路线

- 3.2.3 样品表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 常规合成

- 3.3.2 水解酸度的影响

- 3.3.3 溶液稀释和晶化pH值

- 3.3.4 水解时间

- 3.3.5 预水解时间

- 3.3.6 改进合成样品表征

- 3.4 结论

- 第四章 核壳型USY@A1SBA-15复合材料的合成与催化性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂

- 4.2.2 合成路线

- 4.2.3 样品表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 直接添加分子筛源

- 4.3.2 介孔分相控制

- 4.3.2.1 水解温度的影响

- 4.3.2.2 模板剂量的影响

- 4.3.2.3 浓度的影响

- 4.3.3 壳层厚度控制

- 4.3.4 复合材料的补铝

- 4.3.5 催化反应测试

- 4.4 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].核壳型二氧化硅色谱填料的研究进展[J]. 色谱 2020(04)

- [2].核壳型聚丙烯酸酯乳液的合成及改性研究进展[J]. 中国皮革 2009(11)

- [3].含功能性基团“邻苯二甲腈”的核壳型及中空型聚合物微球的制备[J]. 化工新型材料 2015(06)

- [4].核壳型沸石复合材料和反应器[J]. 化学进展 2012(07)

- [5].核壳型复合吸波材料研究进展[J]. 化工新型材料 2015(06)

- [6].核壳型沸石分子筛的合成、表征与应用[J]. 化学通报 2008(04)

- [7].欠量加料核壳型乳液法合成核/壳型硅丙乳液的初步研究[J]. 应用化工 2014(11)

- [8].二氧化锆包覆的二氧化硅核壳型填料的制备及在选择性吸附磷脂中的应用研究[J]. 分析化学 2013(08)

- [9].核壳型TiO_2/CoFe_2O_4与TiO_2/SiO_2/CoFe_2O_4光催化剂的制备与性能研究[J]. 西北工业大学学报 2008(01)

- [10].核磁共振法研究核壳型二氧化硅/聚氨酯纳米复合材料中核与壳的键合方式[J]. 高分子材料科学与工程 2009(01)

- [11].聚苯乙烯基核壳型微球的研究进展[J]. 化工新型材料 2019(06)

- [12].核壳型SAPO-34/AlPO-18分子筛的制备及生长机理[J]. 催化学报 2012(10)

- [13].核壳型纳米金属氧化物复合材料研究进展[J]. 化工进展 2008(07)

- [14].核壳型有机硅改性丙烯酸酯涂料印花黏合剂[J]. 印染 2008(12)

- [15].核壳型聚丙烯酰胺纳米微球的制备及其性能[J]. 精细化工 2018(03)

- [16].核壳型阳离子丙烯酸酯硬挺剂的制备[J]. 印染助剂 2012(04)

- [17].自增稠核壳型丙烯酸乳液的研制[J]. 涂料工业 2015(03)

- [18].交联剂含量对核壳型聚丙烯酸酯乳液及胶膜性能的影响[J]. 工程塑料应用 2014(03)

- [19].核壳型结构苯丙乳液纸张湿强剂的合成及应用[J]. 纸和造纸 2012(04)

- [20].PtCo核壳型催化剂的制备及性能研究[J]. 电源技术 2018(10)

- [21].核壳型纳米复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2009(03)

- [22].神经毒素自组装核壳型纳米粒的制备及其体外释药研究[J]. 中国药学杂志 2009(14)

- [23].中空核壳型光催化剂Co_3O_4 @ TiO_2的制备及其降解优化[J]. 云南化工 2020(01)

- [24].Cd~(2+)核壳型量子点的研究进展[J]. 通化师范学院学报 2016(12)

- [25].核壳型碳微球和碳纳米管的制备及其阻燃性能[J]. 中国表面工程 2016(04)

- [26].核壳型纳米丙烯酸酯乳液的合成及应用研究[J]. 印染助剂 2012(08)

- [27].核壳型阳离子丙烯酸酯硬挺剂的制备及应用[J]. 印染 2011(23)

- [28].核壳型磁载TiO_2/CoFe_2O_4光催化剂的制备与性能研究[J]. 材料科学与工艺 2009(05)

- [29].核壳型复合光催化剂的研究进展[J]. 材料导报 2010(17)

- [30].核壳型苯丙胶乳的制备及其成膜性研究[J]. 浙江理工大学学报 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e97244cb9bba5ca2482d2dfe.html