# 龙钢高炉节能降耗实现清洁生产措施的研究

### 论文摘要

钢铁联合企业铁前成本和能耗占企业成本和能耗的70%左右,铁前污染物粉尘、烟尘的产生和排放量也占企业总量的91%以上,清洁生产是实现钢铁企业可持续发展的必然趋势,要降低成本、控制污染就必须抓好铁前系统的节能降耗和清洁生产工作。通过对龙钢企业实施清洁生产的分析,将清洁生产从一种理论概念转化成一个可以直观表现出来的实际效果,使龙钢企业具有更好的经济和环保效益,给管理者提出了更明确的要求。本文针对龙钢1~#高炉能耗高污染严重的现状,从龙钢1~#高炉用原、燃料冶金性能和能量利用状况两个角度出发进行分析,在明确高炉用原、燃料冶金性能现状和能量利用状况的基础上,分析了在现有的冶炼条件下龙钢1~#高炉降低能耗的潜力,并确定了龙钢高炉节能降耗实现清洁生产的有效途径和措施。通过研究得出如下结论:(1)龙钢1~#高炉可通过提高精料水平,提高风温和富氧率增加喷煤比,低硅冶炼等措施,来实现进一步节能降耗的目标。(2)钢铁工业是耗能大户,所消耗的能源以焦炭和煤为主,节能降耗不仅会为企业带来经济效益,而且有利于资源和环境保护,是清洁生产的一项重要内容。通过对龙钢1~#高炉的物料平衡、热平衡和理论最低碳比计算,得出高炉能源利用率为82.17%,有效热量利用系数61.49%,降低燃料比的潜力为50kg/t铁。(3)钢铁工业是高消耗、高排放、高污染的主要产业之一,要实现清洁化生产及可持续发展,必须改变粗放型管理模式,实施精细化管理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 可持续发展的清洁化生产

- 1.1.1 可持续发展的定义

- 1.1.2 实现可持续发展的方向

- 1.1.3 实现清洁化生产的基本途径

- 1.2 清洁生产概述

- 1.2.1 清洁生产的定义

- 1.2.2 清洁生产特点及意义

- 1.3 国内外清洁生产进展状况

- 1.3.1 国外清洁生产进展状况

- 1.3.2 国内清洁生产进展状况

- 1.4 我国钢铁工业能耗现状的分析

- 2 钢铁工业清洁化生产

- 2.1 我国钢铁工业清洁化生产的现状

- 2.2 实现钢铁生产清洁化的主要途径

- 2.3 高炉炼铁生产的清洁生产

- 2.3.1 炼铁生产清洁化的现状及分析

- 2.3.2 高炉炼铁清洁化生产的方向和措施

- 2.4 问题的提出及研究意义

- 2.5 本文研究的目的和主要内容

- 2.5.1 本文研究的目的

- 2.5.2 本文研究的主要内容

- 3 龙钢高炉节能降耗实现清洁生产的分析

- 3.1 龙钢高炉炼铁清洁生产及能耗现状

- 3.2 龙钢高炉入炉原、燃料分析

- 3.2.1 龙钢高炉入炉燃料分析

- 3.2.2 龙钢高炉用含铁原料分析

- 3.3 龙钢高炉降焦节能的理论分析

- 3.3.1 理论焦比的计算

- 3.3.2 影响焦比的主要因素分析

- 3.4 原始数据测定及整理

- 3.5 物料平衡和热平衡计算

- 3.5.1 物料平衡计算

- 3.5.2 物料平衡计算结果分析

- 3.5.3 热平衡计算

- 3.5.4 热平衡计算结果

- 3.6 热效率及其他主要热量利用指标

- 3.7 小结

- 4 龙钢高炉节能降耗措施分析

- 4.1 提高高炉精料水平

- 4.1.1 提高综合入炉品位

- 4.1.2 优化炉料结构

- 4.1.3 提高入炉原、燃料质量

- 4.2 提高喷煤量

- 4.2.1 提高热风温度

- 4.2.2 提高富氧率

- 4.3 含铁烟尘的综合利用

- 4.4 优化高炉操作，完善装料制度

- 4.5 龙钢工业清洁生产的发展及建议

- 4.6 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].高炉前[J]. 当代工人 2019(18)

- [2].锌对高炉危害分析及控制[J]. 酒钢科技 2020(01)

- [3].高炉上涨的分析及应对措施[J]. 天津冶金 2020(03)

- [4].关于高炉生产中不间断电源的高效使用[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(03)

- [5].浅谈高炉生产管理体会[J]. 冶金管理 2019(11)

- [6].九钢4号高炉经济护炉生产实践[J]. 江西冶金 2016(06)

- [7].2016年上半年中国大高炉生产指标浅析[J]. 中国冶金 2016(12)

- [8].欠电压保护助力高炉增产提效[J]. 能源研究与利用 2017(04)

- [9].近年来我国大高炉生产指标浅析[J]. 炼铁 2016(03)

- [10].高炉内外[J]. 当代工人(D版) 2018(Z1)

- [11].《钢铁高炉》[J]. 长江文艺 2016(20)

- [12].马钢1号高炉频繁烧坏风口小套的治理[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(01)

- [13].探讨高炉探尺机械故障分析与排除[J]. 冶金管理 2020(03)

- [14].冶金高炉闷炉的生产实践操作[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [15].攀钢4号高炉炉龄创纪录[J]. 钢铁钒钛 2018(04)

- [16].高炉冲渣水余热利用技术浅析[J]. 黑龙江冶金 2016(05)

- [17].河钢宣钢高炉燃耗比“领军”全国同等高炉[J]. 钢铁研究 2017(02)

- [18].承钢4#高炉装料制度的优化[J]. 华北理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [19].提高高炉探尺编码器测量精度的方法实践[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [20].山东提前拆除2座420m~3高炉[J]. 山东冶金 2012(04)

- [21].世界上最大的高炉——沙钢5800m~3高炉顺利投产[J]. 炼铁 2010(01)

- [22].杭钢炼铁厂一号高炉外景[J]. 浙江冶金 2009(03)

- [23].杭钢炼铁厂改造后的一号高炉[J]. 浙江冶金 2008(01)

- [24].实现高炉稳定顺行离不开科学管理[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(S1)

- [25].打造高效高质长期稳定的经济型高炉的管理思路[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(S1)

- [26].武钢6号高炉炉身黏结的处理实践[J]. 炼铁 2016(06)

- [27].中钢协高炉生产技术专家委员会2016年下半年会议在日照召开[J]. 炼铁 2017(01)

- [28].宝钢高炉喷涂造衬生产实践[J]. 炼铁 2017(03)

- [29].高炉闷炉开炉快速达产实践[J]. 四川冶金 2017(04)

- [30].消失的高炉[J]. 廉政瞭望 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e984b729acbb3f326d6090c7.html