# 古建筑修缮技术和施工管理

天津市福莱特建筑工程有限公司天津300140

摘要：文章结合作者工作实际，从古建筑的修缮原则、古建筑施工工艺以及施工管理等方面对全文进行了论述，希望通过研究探讨后，能够提高古建筑修缮质量，从而保证古建筑的安全稳定，仅供参考。

关键词：古建筑；修缮；施工技术；管理

0前言

对于古建筑修缮而言，其主要是通过技术措施在原有建筑风貌的基础上，按照原始材料、工艺、尺寸等要求进行项目维修。在施工过程中，由于古建筑修缮受到外界因素影响多，并且在施工过程中对施工技术与管理有着较高的要求，因此，必须要做好施工工艺与施工过程管理控制，以保证修缮项目能够顺利开展。

1古建筑的修缮原则

1.1遵循“原状”的原则

在修缮的过程中，需要严格的按照“原状”的原则开展施工，古建筑的“原状”应该是在施工后体现出来的项目特点，所以，在实践过程中，需要对古建筑的“原状”调查后方可进行施工，要了解原有构件与修缮后构件的特点，从而保证修缮工艺能够达到“原状”要求。

1.2遵循“约定成俗”的原则

对于一些古建筑而言，在历史上虽然有过改动，但是它具体的历史形象却得以保存，自身的特色还是存在的，大众是能够接收认可的，因此，在修缮的过程中，需要按照“约定成俗”的原则开展施工，以保证修缮项目能够具备时代性与复古性。

总的来说，在古建筑修缮的过程中，需要透彻掌握古建筑的修缮原则，并且把握施工要点后才能进行施工，否则一切枉然。

2古建筑修缮的施工措施

2.1木做工程

2.1.1柱子

在大木结构中，柱子是非常重要的构件，其主要功能在于框架支撑。古建筑由于年久，柱子在外界因素的影响下就会出现开裂、老化现象，特别是在墙内的柱体，由于防潮措施不完善，就会出现发霉、腐蚀的情况，这就减少了承载力，因此，在修缮的过程中，需要采取以下措施进行处理：

（1）挖补。轻微的糟朽柱子，它的柱心是完好的，糟朽只是体现在局部上对整体的承载力起到的影响不大，在这种情况处理的过程中，一般使用挖补方式与包囊方式进行处理，挖补方式主要是将糟朽的部分处理掉，采取同类性质的木块进行填补。

（2）劈裂的处理。

在修缮过程中，针对细微处的裂缝，采用环氧树脂腻子进行修复即可，如果裂缝宽度＞05cm以上，则需要采用木条黏补；如果是不规则裂缝，那么可以将其凿成规则形状后，进行修补；如果裂缝宽度＞3cm以上，则需要使用黏补木条修复后，还需要按照裂缝的长度加筋包裹处理。

（3）化学材料浇铸加固法。

在古建筑修缮的过程中，采用化学材料浇铸加固是一种新型的手段，一些柱子是受到生物性破坏，例如害虫的损害等，或是原建设时使用的材料不恰当，这些情况就会出现柱心槽空现象，针对该情况采用不饱和聚酯树脂浇铸加固即可。

2.1.2大木构架的处理

（1）裂缝处理。

针对大木构架裂缝处理，可以采用铁箍直接对其加固，如果裂缝的宽度大，可以采用木条嵌补。

（2）包镶梁头。由于梁头位置收到雨水影响，会出现腐朽，因此，针对该处的处理可以采用包镶方式进行。

（3）角梁和加固。该位置修复的过程中，首先将翘起来的梁纠正，使其重新归位，同时在老角梁端的底部增加一根支撑杆，使其能够均匀受力。

2.1.3斗拱的修补

（1）针对劈裂的斗，如果它的纹路是对齐的，则可以技术黏固后使用，而裂纹不对齐的则需要进行跟换处理；斗耳断落的，需要按照原有尺寸进行配补，并且进行黏固。在修缮的过程中，斗“平”压扁＜0.3cm可以直接在斗内使用硬木薄板修理。在修补的过程中，需要保证修补的纹路与原来的纹路一致。

（2）针对拱劈裂未断位置，可以使用灌缝方式进行黏牢，一些扭矩超过0.3cm的需要对其进行更换。

2.2瓦作

2.2.1墙体剔凿挖补。首先采用钻子对修复的地方进行处理，之后按照原来墙体的规格进行重新施工，并且在施工完成后采用原先的施工工艺进行补砌。

2.2.2墙体局部抹灰。在墙体局部抹灰的过程中，对于次要的墙体可以采用局部抹灰的方式进行施工。

2.2.3局部整修。该修复方式主要在整体墙面好，只是局部存在问题的区域修复。

2.3屋顶

2.3.1除草清陇。在杂草拔出的过程中，需要斩草除根，施工时首先采用小铲将苔藓以及瓦陇中的积土等铲除，同时使用水进行冲洗。在杂草拔出的阶段中，如果导致瓦件松动、脱落，需要及时的进行处理。

2.3.2局部挖补。首先将瓦面及时清理干净，之后将需要挖补的地方拆卸，并且清楚表层的灰尘，之久在进行盖瓦。值得注意的是，在该过程中，需要做好牢固、稳定控制，新旧搭接上要控制两者的结合度。

2.3.3脊的修复。在修缮的过程中，针对脊毁坏不严重的地方，可以直接采用灰勾抹的方式进行处理，针对破化严重的瓦件，需要进行及时的刚换处理。

3古建筑修缮的施工管理

3.1增加施工进度管理控制

在古建筑修缮的过程中，工程施工进度会给造价造成一定的影响，因此，在修缮施工过程中，采用合理的控制手段对施工进度进行控制，是保证施工企业减少成本的一种方式。

因此，在修缮的施工准备过程中，需要合理的对设计文件要施工合同进行控制，保证施工中各个阶段的人力、物力、财力得到控制；在修缮施工过程中，如果过快的施工也会导致材料的浪费，因此，在施工前期，必须要做好施工前的组织，要对施工技术与质量、设备等因素进行研究，并且及时的做好施工进度计划，合理的控制每个阶段的内容，从而保证施工进度满足工程实际。

3.2不断地和设计单位进行交流

在古建筑修缮的过程中，很多工程是隐蔽性的，这就导致设计与施工条件出现脱节情况，脱节问题在一定的程度上导致施工出现变更，因此，施工方要及时的与设计方进行沟通，从而保证工程的开展。

例如，在古建筑修缮工程中，如果设计阶段对修缮工程的地基基础勘察不全面，认为其存在足够的承载力，但是，在实践施工过程中，施工发行地基基础的承载力不能满足施工要求，施工时出现了不均匀的情况，那么，此时就需要立刻停止施工，并且及时的联系设计单位，及时的更改修缮施工方案。在方案改进中，针对上述的问题，可以通过打桩、锚杆的方式对地基进行加固，同时，结合实际对落架、基础进行修复，以保证古建筑地基修缮质量得到控制。

3.3优化施工现场管理节约成本

在古建筑修缮的过程中，现场管理优化对修缮成本控制有着重要的意义，因此，在施工现场管理优化上，可以采取以下几点措施进行处理：

首先，在现场管理过程中，要消除施工浪费情况问题，并且要科学合理的做好施工组织安排，以保证古建筑修缮施工能够有效开展。

其次，对人力资源进行优化，在古建筑修缮的过程中，它属于系统性的工程，对技术性要求很高因此，必须要强调施工人员的技能水平，从而才能保证工程质量。

最后，做好古建筑修缮的现场协调施工，要将综合管理的特点发挥出来，从而能对现场投入进行控制，尽可能的以小投入换大回报，另外，要对均匀的安排施工组织，按照统筹原理的技术开展工作。

4结束语

总而言之，在古建筑修缮的过程中，必须要按照修缮的施工原则开展工作，并且在施工时还需要做好施工工艺、施工材料、施工管理控制，只有有效的控制了施工技术应用于现场施工管理，才能保证古建筑修缮工程的质量。

参考文献

[1]徐广辉.建筑工程施工管理的问题及对策探析[J].中国新技术新产品.2015(05).

[2]吴晓红,邱伟彬,许庆林.浅议建筑管理施工管理及其优化[J].科技与企业.2015(05).

[3]田佳辉.建筑工程施工管理的问题及对策探析[J].中国新技术新产品.2015(12).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e997a01a30fa551abbdfe0ad.html