# 再生骨料混凝土多孔砖的物理力学性能试验研究

### 论文摘要

近年来,我国建筑业发展迅猛,建筑垃圾的排放量空前增加。处理这些建筑垃圾费用惊人,堆放破坏耕地,污染环境；同时国家制定了鼓励发展新型墙体材料限制生产实心粘土砖的政策。因此将建筑垃圾再利用将产生良好的经济效益、社会效益和环保效益。本文设计了正交设计试验方法用粒径5～10mm再生粗骨料代替天然石子,粒径0～5mm再生细骨料代替砂子制备再生混凝土进行试验研究。首先通过室内试验分析水灰比、砂率、粉煤灰掺量等因素对再生混凝土物理力学性能的影响,从中选取最优配合比在砖厂试生产再生混凝土多孔砖。为了使再生骨料与建筑垃圾的组成成分吻合,本文试配了五种组合：100%碎砖、3/4碎砖1/4废混凝土、1/2碎砖1/2废混凝土、1/4碎砖3/4废混凝土、100%废混凝土。对试生产的再生混凝土多孔砖进行了各种物理力学方面的试验研究,得出如下结论：1、通过正交试验研究分析,确定再生混凝土的合理砂率为42,最佳粉煤灰添加量为20%,最优水灰比为0.40,但水灰比的选择需在强度要求的基础上考虑经济性进行选择。2、再生骨料的吸水率大于天然骨料,相同配比下添加附加水十分必要；试验还表明再生骨料的强度对再生混凝土强度的影响很大,一定范围内再生混凝土强度随着再生骨料强度的增高而增高。3、再生混凝土多孔砖选在周口某多孔砖厂进行试制,这样便于以后应用于实际生产。试生产的该批再生混凝土多孔砖的抗压强度及其他各项指标均符合多孔砖强度等级要求。4、综合考虑再生骨料本身的生产成本和本地区天然骨料的情况多方面因素,对再生混凝土多孔砖进行经济性分析,其经济性优于普通混凝土多孔砖,有希望替传统粘土砖成为一种新型墙体材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题提出的背景和意义

- 1.1.1 再生混凝土的介绍

- 1.1.2 建筑垃圾现状及对耕地的占用

- 1.1.3 保护资源和国家政策的要求

- 1.1.4 建筑垃圾再利用的意义

- 1.2 国内外处理与应用建筑垃圾现状

- 1.2.1 控制建筑垃圾的产生量

- 1.3 开发研究再生混凝土多孔砖的可行性与可持续发展

- 1.3.1 加速我国新型墙体材料发展的重要性和迫切性要求

- 1.3.2 建筑固体废弃物循环利用的可行性

- 1.3.3 再生骨料混凝土多孔砖与可持续发展

- 1.4 本文所做的工作

- 2 试验概况

- 2.1 再生骨料的生产

- 2.2 试验内容

- 2.2.1 试验准备

- 2.2.2 实验室试验

- 2.2.3 现场试验

- 2.3 试验材料

- 2.3.1 水泥（C）

- 2.3.2 外加剂（FDN）

- 2.3.3 粉煤灰（F）

- 2.3.4 拌合水（W）

- 2.3.5 建筑垃圾再生骨料

- 2.4 试件的制作与养护

- 2.5 主要试验设备

- 2.5.1 烘箱

- 2.5.2 压力试验机

- 2.5.3 冻融试验冷冻箱

- 2.5.4 收缩膨胀仪

- 3 再生混凝土试块的试验研究

- 3.1 主要试验材料—建筑垃圾再生骨料（G）

- 3.1.1 废弃混凝土再生骨料

- 3.1.2 废弃碎砖再生骨料

- 3.2 正交试验方案设计

- 3.2.1 正交试验设计介绍

- 3.2.2 废混凝土骨料（A）试验方案设计

- 3.2.3 废砖骨料（B）试验方案设计

- 3.2.4 试块的制作及养护

- 3.3 试块的抗压强度测量

- 3.3.1 试验设备

- 3.3.2 量测方法

- 3.3.3 计算结果

- 3.4 试块的抗压强度结果分析

- 3.4.1 碎砖再生骨料

- 3.4.2 混凝土再生骨料

- 3.5 结论

- 4 再生混凝土多孔砖的试验研究

- 4.1 再生混凝土多孔砖的制作过程

- 4.1.1 试验分组

- 4.1.2 再生混凝土多孔砖的试验配比

- 4.1.3 建筑垃圾再生混凝土多孔砖的制作

- 4.2 多孔砖的量测仪器、内容及方法

- 4.2.1 多孔砖规格尺寸测量

- 4.2.2 抗压强度

- 4.2.3 冻融试验

- 4.2.4 体积密度

- 4.2.5 吸水率和饱和系数试验

- 4.2.6 混凝土的收缩率——收缩试验

- 4.3 再生混凝土多孔砖的物理力学性能分析

- 4.3.1 抗压强度分析

- 4.3.2 再生骨料混凝土多孔砖冻融性能分析

- 4.3.3 吸水率分析

- 4.3.4 收缩分析

- 4.3.5 其他物理性能

- 4.3.6 结论

- 5 经济性分析和试生产应用概况调研

- 5.1 经济性分析

- 5.2 再生混凝土多孔砖的试生产应用概况

- 5.2.1 试生产概况

- 5.2.2 其他建筑垃圾多孔砖的应用情况调研

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].施工现场建筑垃圾管理及利用[J]. 陕西建筑 2011(08)

- [2].综合利用建筑垃圾 大力发展循环经济[J]. 淮海文汇 2011(05)

- [3].市政工程建筑垃圾的现状与减量化对策研究[J]. 中国新技术新产品 2019(24)

- [4].垃圾利用从生活垃圾到建筑垃圾[J]. 城市管理与科技 2019(06)

- [5].我国建筑垃圾再生产品的出路初探[J]. 居业 2020(03)

- [6].强化建筑垃圾治理[J]. 北京观察 2020(04)

- [7].河北省多举措减少施工现场建筑垃圾[J]. 江西建材 2020(06)

- [8].面向未来 提升建筑垃圾治理水平[J]. 中华建设 2020(05)

- [9].通过垂直井道实现建筑垃圾快速清运研究[J]. 建筑施工 2020(08)

- [10].北京市建筑垃圾消纳将取消许可制[J]. 江西建材 2020(09)

- [11].聚丙烯纤维改善水泥稳定建筑垃圾收缩抗裂性能研究[J]. 北方交通 2020(10)

- [12].谈建筑垃圾的资源化利用[J]. 山西建筑 2019(04)

- [13].工信部发布第二批符合《建筑垃圾综合利用行业规范条件》企业名单[J]. 商品混凝土 2019(01)

- [14].深圳市建筑垃圾管理现状和减量化措施分析[J]. 商品混凝土 2019(01)

- [15].绿色经济理念下的建筑垃圾治理研究[J]. 绿色环保建材 2019(01)

- [16].工信部发布第二批符合《建筑垃圾综合利用行业规范条件》企业名单[J]. 墙材革新与建筑节能 2019(01)

- [17].推进建筑垃圾再生利用 让垃圾“变废为宝”[J]. 资源再生 2019(04)

- [18].建筑垃圾再利用存在的问题及措施探究[J]. 河北科技师范学院学报(社会科学版) 2019(01)

- [19].加快治理农村建筑垃圾[J]. 北京观察 2019(05)

- [20].建筑垃圾在公路工程中的应用研究[J]. 绿色环保建材 2019(06)

- [21].荐书[J]. 中华建设 2019(01)

- [22].建筑垃圾的活性激发及制备蒸养砖[J]. 环境工程 2019(07)

- [23].建筑垃圾的危害、监测及管理[J]. 环境保护与循环经济 2019(07)

- [24].我国建筑垃圾治理试点工作总体推进顺利[J]. 工程建设标准化 2019(08)

- [25].我国建筑垃圾治理试点总体推进顺利[J]. 北方建筑 2019(04)

- [26].建筑垃圾生态文明建设研究[J]. 科技风 2019(26)

- [27].陕西探索建筑垃圾再利用 助力海绵城市建设[J]. 砖瓦 2019(09)

- [28].中国建筑垃圾治理试点总体推进顺利[J]. 建材发展导向 2019(16)

- [29].北京：让建筑垃圾“变废为宝”[J]. 中国环境监察 2019(07)

- [30].我国建筑垃圾治理试点工作总体推进顺利[J]. 低温建筑技术 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9a723259d519ce2d131f27a.html