# 高盐度废水生物处理特性研究

### 论文摘要

高盐度废水是指总含盐质量分数至少为1%的废水其来源广泛成分复杂废水中高盐份的存在会破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶对微生物的生长产生抑制作用从而增加了含盐废水生物处理的难度微生物在含盐环境中经过驯化后通过调节自身新陈代谢可以适应相应盐度环境目前国内外采用生物处理法对高盐度废水中有机污染物的去除已进行了广泛的研究但是对高盐度废水中氮和磷尤其是磷去除规律的研究还较少并且对于常规活性污泥中各菌群在受到盐度冲击时其所能耐受的盐度范围没有明确确定针对目前高盐度废水生物处理存在问题本论文系统研究了常规活性污泥在受到盐度冲击时污泥中具有特定处理功能的各菌群所受到的影响试验中采用逐步增加污水中盐度的方法在含盐环境中对污泥进行长期驯化并深入研究了驯化过程中耐盐污泥硝化功能反硝化功能以及生物除磷性能的变化同时对嗜盐菌的生长特性进行了初步研究研究结果表明常规活性污泥在受到盐度冲击时其活性会降低当环境中含盐浓度超过30 g/L后污泥耗氧速率SOUR降低超过70%硝化菌对盐度比亚硝化菌更敏感适应于淡水环境的硝化菌在受到含盐浓度为10 g/L的废水连续冲击时其硝化功能会完全被抑制反硝化菌对盐度的敏感性比硝化菌低得多聚磷菌对盐度也很敏感在高盐环境中其厌氧阶段释磷和好氧阶段吸磷均会受到明显的抑制在受到含盐浓度为20 g/L的废水连续冲击时聚磷菌除磷能力将遭到完全破坏常规活性污泥在含盐环境中经过驯化后污泥结构生物相污泥沉淀性能以及污泥活性均会发生变化耐盐污泥中原生动物数量和种类明显减少所形成的污泥颗粒小且比较密实随着盐度增加微生物产生的胞外聚合物的量增多从而可以减少高盐度对菌体的破坏耐盐污泥沉淀性能好SVI值一般为30 40 mL/g左右驯化过程中污泥容积指数SVI呈现出先降低然后又增高的趋势经过驯化后的耐盐污泥活性明显提高采用逐步提高废水中盐度的方法将污泥在含盐环境中进行长期驯化本

### 论文目录

- 摘 要

- Abstract

- 0 前言

- 1 文献综述

- 1.1 高盐度废水来源

- 1.2 高盐度对常规生物处理法的影响

- 1.3 高盐度废水生物处理可行性

- 1.4 嗜盐菌特性

- 1.4.1 嗜盐菌分类

- 1.4.2 嗜盐菌的生理特性

- 1.4.3 嗜盐菌嗜盐机制

- 1.5 高盐度废水生物处理研究进展

- 1.5.1 耐盐微生物处理高盐度废水

- 1.5.2 嗜盐微生物处理高盐度废水

- 1.5.3 高盐废水生物处理其它方面研究

- 2 论文研究目的内容和方法

- 2.1 论文研究目的和内容

- 2.1.1 高盐度废水生物处理研究存在问题

- 2.1.2 论文研究目的和意义

- 2.1.3 论文研究内容

- 2.2 论文研究方法

- 2.2.1 采用批量试验研究盐度对常规活性污泥的影响

- 2.2.2 耐盐污泥驯化过程中污泥特性及对污染物去除特性研究

- 2.2.3 嗜盐菌生长特性研究方法

- 2.2.4 分析项目与方法

- 3 盐度对常规活性污泥影响研究

- 3.1 盐度对常规活性污泥活性影响

- 3.1.1 试验方法

- 3.1.1.1 常规活性污泥在不同盐度下耗氧速率 SOUR 的测定

- 3.1.1.2 常规活性污泥在不同盐度下脱氢酶活性测定

- 3.1.2 试验结果与分析

- 3.1.2.1 常规活性污泥在不同盐度下耗氧速率

- 3.1.2.2 不同盐度下污泥脱氢酶活性

- 3.1.3 小结

- 3.2 盐度对常规活性污泥硝化作用的影响

- 3.2.1 生物硝化反应

- 3.2.1.1 硝化菌种类及其特征

- 3.2.1.2 硝化反应过程

- 3.2.2 盐度对常规活性污泥硝化作用影响试验研究

- 3.2.2.1 试验方法

- 3.2.2.2 试验结果与分析

- 3.2.3 小结

- 3.3 盐度对常规活性污泥反硝化作用的影响

- 3.3.1 生物反硝化过程

- 3.3.2 盐度对常规活性污泥反硝化作用的影响试验研究

- 3.3.2.1 试验方法

- 3.3.2.2 试验结果与分析

- 3.3.3 小结

- 3.4 盐度对常规活性污泥生物除磷作用的影响

- 3.4.1 生物除磷机理

- 3.4.2 盐度对常规活性污泥生物除磷的影响试验研究

- 3.4.2.1 试验方法

- 3.4.2.2 试验结果与分析

- 3.4.3 小结

- 3.5 常规活性污泥受到盐度连续冲击时处理性能的变化

- 3.5.1 试验方法

- 3.5.2 试验结果与分析

- 3.5.3 小结

- 3.6 常规活性污泥中的微生物在不同盐度下生长情况

- 3.6.1 试验方法

- 3.6.2 试验结果与分析

- 3.6.3 小结

- 3.7 本章小结

- 4 耐盐污泥驯化过程中耐盐特性研究

- 4.1 耐盐污泥驯化方法

- 4.2 耐盐污泥驯化过程中污泥性能变化

- 4.2.1 耐盐污泥外观结构及生物相变化

- 4.2.2 耐盐污泥微观结构特征变化

- 4.2.3 污泥驯化后沉降性能变化

- 4.2.4 污泥驯化后活性变化

- 4.2.5 污泥在盐度环境改变后溶胞作用

- 4.2.6 小结

- 4.3 耐盐污泥驯化过程中硝化性能变化

- 4.3.1 试验方法

- 4.3.2 试验结果与分析

- 4.3.2.1 驯化开始阶段氨氮去除规律分析

- 4.3.2.2 盐度进一步提高后氨氮去除规律分析

- 4.3.2.3 耐盐污泥驯化过程中比硝化速率变化

- 4.3.3 讨论

- 4.3.4 小结

- 4.4 耐盐污泥驯化过程中反硝化功能变化

- 4.4.1 试验方法

- 4.4.2 试验结果与分析

- 4.4.3 讨论

- 4.4.4 小结

- 4.5 耐盐污泥驯化过程中生物除磷性能变化

- 4.5.1 试验方法

- 4.5.2 试验结果与分析

- 4.5.2.1 耐盐污泥驯化开始阶段生物除磷性能变化

- 4.5.2.2 在更高盐度下耐盐污泥驯化过程中生物除磷性能变化

- 4.5.2.3 耐盐污泥驯化过程中厌氧阶段释磷量和好氧吸磷速率变化

- 4.5.3 小结

- 4.6 本章小结

- 5 环境因素变化对耐盐污泥处理性能影响

- 5.1 环境因素变化对耐盐污泥硝化过程影响

- 5.1.1 试验方法

- 5.1.2 试验结果与分析

- 5.1.2.1 温度对耐盐污泥硝化过程影响

- 5.1.2.2 pH 值对耐盐污泥硝化过程影响

- 5.1.2.3 废水中有机物量对硝化过程影响

- 5.1.2.4 耐盐污泥在含盐浓度改变时硝化过程受到的影响

- 5.1.3 小结

- 5.2 环境因素变化对耐盐污泥反硝化功能的影响

- 5.2.1 试验方法

- 5.2.2 试验结果与分析

- 5.2.3 小结

- 5.3 环境因素变化对耐盐污泥生物除磷性能影响

- 5.3.1 影响生物除磷的环境因素

- 5.3.2 耐盐污泥在含盐浓度改变时生物除磷过程受到的影响

- 5.3.3 小结

- 5.4 本章小结

- 6 亚硝酸盐对聚磷菌好氧吸磷影响

- 6.1 概述

- 6.2 亚硝酸盐对聚磷菌好氧吸磷过程的影响

- 6.2.1 试验方法

- 6.2.2 试验结果与分析

- 6.3 不同PH 值下亚硝酸盐对聚磷菌好氧吸磷过程的影响

- 6.3.1 试验方法

- 6.3.2 试验结果与分析

- 6.4 硝化反应过程中亚硝酸盐的累积对聚磷菌好氧吸磷过程的影响

- 6.4.1 试验方法

- 6.4.2 试验结果与分析

- 6.4.3 讨论

- 6.5 本章小结

- 7 嗜盐菌生长特性研究

- 7.1 概述

- 7.2 嗜盐菌分离纯化

- 7.2.1 嗜盐菌分离纯化方法

- 7.2.2 嗜盐菌培养过程中菌落生长特征

- 7.3 嗜盐菌生长速率测定

- 7.3.1 试验方法

- 7.3.2 嗜盐菌生长速率

- 7.4 嗜盐菌在有机污水中生长规律

- 7.4.1 试验方法

- 7.4.2 试验结果与分析

- 7.5 本章小结

- 8 结论与建议

- 参考文献

- 致 谢

### 相关论文文献

- [1].高盐度废水的生物处理研究[J]. 农家参谋 2020(07)

- [2].采用双膜法处理高盐度污水的运行经验[J]. 化工管理 2020(16)

- [3].化工行业高盐度废水的产生及治理[J]. 化工管理 2020(22)

- [4].鲜知[J]. 中华环境 2016(12)

- [5].死海真的快“死”了[J]. 红领巾(探索) 2017(03)

- [6].多效蒸发技术在高盐度废水的应用[J]. 广东化工 2013(23)

- [7].高盐度废水的生物处理研究[J]. 资源节约与环保 2020(08)

- [8].TiO_2在铸造高盐度废水中的团聚和沉降[J]. 铸造技术 2014(05)

- [9].化工高盐度废水治理技术研究[J]. 低碳世界 2020(04)

- [10].黄金工业高盐度废水的处理[J]. 有色金属工程 2014(06)

- [11].高盐度污水采用双膜法处理的运行经验[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(07)

- [12].环氧丙烷废水和高盐度废水的生物处理技术探讨[J]. 能源与环境 2010(01)

- [13].高温高盐度采油废水处理工程调试与运行[J]. 环保科技 2008(03)

- [14].高盐度废水生物处理研究[J]. 工业水处理 2008(09)

- [15].化工高盐度废水治理技术研究[J]. 节能 2019(08)

- [16].高盐度废水处理技术研究进展[J]. 环境科学与管理 2014(02)

- [17].高盐度废水中反硝化脱氮效果的研究[J]. 化学与生物工程 2019(07)

- [18].化工高盐度废水治理技术研究[J]. 节能与环保 2019(08)

- [19].干旱区高盐度潜水蒸发试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2012(05)

- [20].高盐度废水的新型膜法处理研究[J]. 水处理技术 2009(02)

- [21].高盐度海滩红树林造林试验[J]. 华南农业大学学报 2014(02)

- [22].论如何利用生物倍增技术处理高盐度废水[J]. 生物技术世界 2014(07)

- [23].高盐度工业废水优势降解菌的生长特性及应用[J]. 城市环境与城市生态 2008(05)

- [24].高盐度采油废水生物处理影响因素[J]. 环境工程 2008(S1)

- [25].高盐度有机废水处理技术进展[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2018(S1)

- [26].干旱区高盐度潜水蒸发规律初步分析[J]. 水科学进展 2015(01)

- [27].高盐度水产品加工废水处理站的设计及运行调试[J]. 中国给水排水 2009(02)

- [28].嗜盐菌与高盐度废水生物处理研究进展[J]. 环境科学与管理 2008(09)

- [29].化工高盐度废水治理技术研究[J]. 资源节约与环保 2020(06)

- [30].死海“生死录”[J]. 大自然探索 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9b5af5f4d1ac01583574af8.html