# TCP宏观平衡性研究

### 论文摘要

本论文通过对TCP协议交互的过程分析,定义了评价TCP宏观平衡性的测度体系,这些测度集从TCP的连接建立、拆除和数据传输三个过程对TCP的宏观平衡性进行了刻画。通过分析几种典型的TCP宏观异常行为对测度的影响,证明了这些测度可以作为评价TCP宏观行为的有效工具。论文通过对TCP交互的长度分布模型和到达模型等的分析,得到了TCP宏观平衡性在不同时间粒度下的测量误差模型,发现时间粒度的选择与测量误差间近似符合对数线性关系,另外误差模型还与网络里TCP流的RTT分布和流内报文到达延时有关。对误差模型的理论分析、模拟、仿真表明,选择5-10min作为测量的时间粒度对于大多数测量的精度而言是可以接受的。根据上述测量误差模型,选择恰当的时间粒度,以TCP协议标准规定的超时上限作为正常TCP交互的RTT和流内报文到达延时的极限,可以得到各种TCP宏观平衡性测度的正常取值的极限,并以此可确定用于评价TCP宏观平衡性的测度及其正常/异常判断的阈值。论文针对交互的次数一般不大于2的短流情形,例如路由循环发生时TCP的工作状态,基于TCP的大规模扫描,DDoS攻击和蠕虫扩散等,定义了对应的短流模型来确定时间粒度和正常/异常判断的标准。给出的实例分析表明,TCP宏观平衡性能够从TCP连接建立到拆除的各个不同的阶段宏观地评价TCP的工作状态,并能检测TCP宏观异常行为的发生时间。论文通过对hash函数聚类特征的分析,给出了利用hash函数聚类后TCP宏观平衡性,发现对不同的TCP控制报文进行相同的聚类变换后,TCP宏观平衡性保持不变。特别地,在使用Bloom Filter对TCP五元组进行聚类后,不同TCP控制报文在相同hash函数的同一hash串的命中率之间也应该遵循TCP宏观平衡性,此即TCP宏观平衡性的聚类不变性。论文通过对Bloom Filter的误差分析,放宽hash函数对映射均匀性的要求,使得hash函数可以使用任意类型的映射。选择源串的部分比特位作为hash函数的过程让hash函数带有源串的语义特征;这种直接比特映射的hash函数（DBSM）由于其hash串的比特来自于源串的比特,从hash串逆向推导源串的过程很直观。在确定两个由不同hash函数产生的hash串来自于同一个源串后,这两个hash串可以组成更长的hash串,反映了源串更多的信息。利用DBSM在hash串间重复上面的过程,可得到源串的所有比特。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 TCP 宏观平衡性的研究背景

- 1.2.1 TCP 完整性的研究

- 1.2.2 现有TCP 完整性研究的不足

- 1.3 与TCP 宏观平衡性建模相关的背景

- 1.3.1 TCP 行为建模

- 1.3.2 其他关于TCP 的研究

- 1.3.3 网络行为测量研究

- 1.3.4 TCP 宏观异常行为的研究现状

- 1.4 论文的工作

- 1.5 本论文的组织结构

- 第2章 TCP 宏观平衡性的指标体系

- 2.1 TCP 连接的数量约束

- 2.2 TCP 流宏观平衡性系统化的测度定义

- 2.2.1 TCP 流的首报文

- 2.2.2 理想情况下的TCP 宏观平衡性的测度

- 2.2.3 参考报文的时间序列测度模型

- 2.2.4 异常报文的测度模型

- 2.3 异常情况下的TCP 宏观平衡性的补充测度

- 2.4 常见TCP 宏观异常情况对各个测度的影响

- 2.4.1 基于RST 的扫描

- 2.4.2 基于其它TCP 报文的扫描

- 2.4.3 基于TCP 扫描的蠕虫扩散

- 2.4.4 基于SYN 的SYN Flooding DoS/DDoS 攻击：监听端口

- 2.4.5 基于SYN 的SYN Flooding DDoS 攻击：非监听端口

- 2.4.6 基于TCP 多报文的复合DDoS 攻击

- 2.4.7 路由循环对测度的影响

- 2.5 本章小结

- 第3章 时间粒度对TCP 宏观平衡性测量的影响

- 3.1 时间粒度对TCP 宏观平衡性测度的影响

- 3.1.1 短间隔模型

- 3.1.2 长间隔模型

- 3.1.3 精度与响应时间的关系

- 3.2 宏观平衡性测度的可测量性讨论

- 3.2.1 理论模型的仿真分析

- 3.2.2 Trace1：真实流量中的完整TCP 流

- 3.2.3 Trace2：对于流到达模型和长度分布模型的模拟

- 3.3 实际情况下的测度取值

- 3.3.1 正常/异常情况下测度的取值范围

- 3.3.2 临界点取值的计算过程

- 3.4 亚健康状态

- 3.5 本章小结

- 第4章 TCP 流聚类的TCP 宏观平衡性

- 4.1 聚类后的TCP 宏观平衡性

- 4.1.1 聚类的目的

- 4.1.2 使用hash 聚类

- 4.1.3 hash 的聚类过程及其特点

- 4.1.4 TCP 宏观平衡性的聚类特性

- 4.2 Bloom Filter 的误差分析和语义扩展

- 4.2.1 多哈希聚类的背景

- 4.2.2 标准Bloom Filter 的误差

- 4.2.3 非均匀hash 的Bloom Filter 误差

- 4.2.4 Pareto 分布的Bloom Filter 的误差

- 4.2.5 Hash 函数独立性分析

- 4.2.6 hash 函数的独立性对于Bloom Filter 误差的影响

- 4.3 源串的还原和着色过程

- 4.3.1 与聚类还原相关的研究工作

- 4.3.2 商集映射和“可逆”的Bloom Filter

- 4.3.3 还原过程的定义和面临的问题

- 4.3.4 着色过程

- 4.3.5 自然着色过程

- 4.3.6 自然着色过程中的还原

- 4.4 基于Bloom Filter 的自然着色聚类过程

- 4.4.1 对还原效果的仿真分析

- 4.4.2 活跃IP 网段的聚类分析

- 4.4.3 完整TCP 流在Counting Bloom Filter 里的聚类特征

- 4.4.4 DDoS 发生时IP 的聚类特征

- 4.5 本章小结

- 第5章 TCP 宏观平衡性在异常TCP 流识别中的应用

- 5.1 常见TCP 宏观异常的交互次数

- 5.2 TCP 宏观异常检测和阻止：理论

- 5.2.1 通用的算法

- 5.2.2 基于TCP 的DoS/DDoS

- 5.2.3 扫描

- 5.2.4 蠕虫扩散

- 5.2.5 路由循环检测和消除

- 5.3 实践

- 5.3.1 实例1：Caida Backscatter Trace20040256，DDoS

- 5.3.2 实例2：Bell Labs 扫描和DoS

- CLEV，DDoS 和扫描'>5.3.3 实例3：IPLSCLEV，DDoS 和扫描

- 5.3.4 实例4：WIDE，蠕虫扩散

- 5.4 一个TCP 宏观异常的综合实例分析

- 5.4.1 混合宏观异常的检测

- 5.4.2 聚类信息还原

- 5.4.3 路由循环对TCP 连接的影响

- 5.4.4 路由循环检测

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结和展望

- 6.1 本论文的创新点

- 6.1.1 TCP 宏观平衡性测度体系及其测量方法研究

- 6.1.2 扩展Bloom Filter 的应用研究

- 6.1.3 TCP 宏观平衡性的综合应用研究

- 6.2 不足

- 6.2.1 精力限制和实验条件限制

- 6.2.2 理论本身的不足

- 6.3 展望

- 参考文献（Reference）

- 致谢（Acknowledgement）

- 作者简历及攻读博士期间取得的成果 CV & Achievements

- 附录（Appendix）

- A 长间隔模型的精确误差模型

- B 10min 粒度下的TCP 宏观平衡性的定义及其取值范围

- C 表格索引

- D 图索引

- E 公式索引

- F 术语表（按字母和拼音序）

### 相关论文文献

- [1].茶树TCP转录因子的鉴定与表达分析[J]. 园艺学报 2019(12)

- [2].基于4G核心网透明代理进行TCP加速的效果分析[J]. 通讯世界 2020(02)

- [3].重组人红细胞生成素联合TCP方案治疗较低危骨髓增生异常综合征的临床效果[J]. 河南医学研究 2020(12)

- [4].卫星网络中并发TCP的复用机制[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [5].基于TCP网络的继电保护装置打印系统[J]. 电工技术 2017(07)

- [6].TCP协议两种典型拥塞控制算法的比较与仿真[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [7].异构网络下TCP拥塞控制疏导方法的研究与仿真[J]. 计算机仿真 2016(09)

- [8].TCP拥塞控制研究[J]. 科技视界 2015(02)

- [9].光网络中的TCP混沌特性仿真分析[J]. 电子测试 2015(08)

- [10].浅淡TCP植物蒸腾抑制剂在苗木处理中的使用[J]. 花卉 2016(22)

- [11].TCP往返时延被动测量方法综述[J]. 大众商务 2010(14)

- [12].基于TCP的拥塞控制技术研究[J]. 时代教育(教育教学版) 2008(04)

- [13].芦可替尼联合TCP方案治疗骨髓纤维化患者的真实世界研究[J]. 临床血液学杂志 2020(06)

- [14].硫酸钙、β-TCP及生物活性玻璃治疗颌骨囊肿的疗效观察[J]. 口腔颌面外科杂志 2016(06)

- [15].基于TCP协议的蓄电池组监测系统研究[J]. 电源技术 2016(02)

- [16].卫星链路上比较三种典型版本TCP的性能[J]. 无线互联科技 2014(03)

- [17].广域网并行TCP加速系统的研究与实现[J]. 中国新技术新产品 2014(08)

- [18].一种基于卫星信道的TCP数据加速方法[J]. 信息技术 2013(08)

- [19].无线自组织网络TCP容量优化[J]. 电子技术 2012(08)

- [20].基于TCP协议的端口扫描技术[J]. 电脑开发与应用 2011(01)

- [21].面向无线多跳网络的TCP协议改进研究综述[J]. 计算机与现代化 2011(07)

- [22].无线多跳网络中TCP的性能改进[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [23].无线多跳网络中TCP拥塞控制性能改进策略[J]. 徐州师范大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [24].TCP协议对拥塞控制的研究[J]. 农业网络信息 2009(03)

- [25].TCP协议在卫星信道中的拥塞控制改进[J]. 科技信息 2009(17)

- [26].卫星链路中TCP传输性能仿真与分析[J]. 电子工程师 2008(12)

- [27].基于建模的TCP拥塞控制机制的研究[J]. 淮阴工学院学报 2008(01)

- [28].无线自组网中TCP按需确认机制[J]. 计算机工程 2008(11)

- [29].基于自动机的TCP流识别算法[J]. 电子学报 2017(06)

- [30].生物玻璃含量对β-TCP生物陶瓷结构性能的影响[J]. 兰州交通大学学报 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9d7e30638c51eda80103438.html