# 冲击载荷下纤维增强复合材料的分层扩展行为

### 论文摘要

连续纤维增强复合材料以其良好的综合性能成为最具发展前途的新型结构材料之一,广泛的应用于许多重要的结构中。复合材料在使用过程中往往会出现不同形式的损伤,如横向基体开裂、界面破坏、纤维断裂和层间分层。近年来的理论分析和实验研究表明,层合复合材料的薄弱部位在层间,分层损伤是复合材料层合结构最严重的一种损伤形式,导致结构强度大幅度下降,是层合复合材料结构在使用过程中的主要隐患。因此,研究复合材料的分层机理、分层影响以及提高抗分层性能具有重要的理论意义和应用价值。本文通过理论分析和数值模拟研究了冲击载荷作用下纤维增强复合材料的分层扩展行为。本文以复合材料力学和断裂力学为基础,对ANSYS软件进行二次开发,编制了具有分析几何非线性、材料非线性、接触非线性、分层扩展等功能的有限元软件,用于纤维增强复合材料的分层扩展分析。在计算过程中以能量释放率作为分层扩展的判据,通过解除相应节点的耦合约束来模拟裂纹的动态扩展,同时激活双向弹簧单元和接触单元,分别用来模拟短纤维桥联力和材料的不可穿透性。本文研究了不同冲击能量下层合复合材料分层尖端的能量释放率、应力分布和开裂稳定性,并对有无层间短纤维的情况进行对比。结果表明：层间短纤维能够减小分层尖端的能量释放率,有效的减小裂纹的开裂速率,提高开裂稳定性。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 分层扩展问题的研究现状

- 1.3 分层扩展问题的研究方法

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 分层扩展的理论基础

- 2.1 动力学问题及其求解

- 2.2 非线性问题的求解

- 2.2.1 非线性方程组的求解

- 2.2.2 材料非线性问题及其求解

- 2.2.3 几何非线性问题及其求解

- 2.2.4 接触非线性问题及其求解

- 2.3 各向异性弹性体的本构关系

- 2.4 能量释放率算法

- 2.5 本章小结

- 第3章 复合材料层合板分层扩展的有限元分析

- 3.1 有限元分析模型的建立及求解

- 3.1.1 模型参数及简化

- 3.1.2 单元类型的选择

- 3.1.3 有限元模型

- 3.1.4 裂纹扩展模拟

- 3.1.5 接触问题

- 3.1.6 冲击物的模拟

- 3.1.7 层间短纤维桥联力的模拟

- 3.1.8 求解过程

- 3.2 验证算例

- 3.2.1 Hertz接触验证

- 3.2.2 冲击过程的验证

- 3.2.3 能量释放率的验证

- 3.3 结果分析

- 3.3.1 冲击过程分析

- 3.3.2 裂纹尖端变形场及应力场分析

- 3.3.3 能量释放率分析

- 3.3.4 裂纹尖端节点力及节点位移场分析

- 3.3.5 裂纹开裂及稳定性分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 层间短纤维对复合材料层合板分层扩展的影响

- 4.1 层间短纤维对裂纹尖端变形场及应力场的影响

- 4.2 层间短纤维对能量释放率的影响

- 4.3 层间短纤维对开裂稳定性的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高能气体冲击载荷作用下高压容器仓排放孔膜片损伤模式及机理研究[J]. 振动与冲击 2019(23)

- [2].橡胶层对井结构抗长持续平面冲击载荷影响规律数值仿真研究[J]. 防护工程 2019(05)

- [3].运载火箭助推器关机冲击载荷减缓方法研究[J]. 强度与环境 2019(02)

- [4].冲击载荷下偏心夹持性能分析[J]. 机械工程师 2019(02)

- [5].冲击时刻未知情况下复合材料结构冲击载荷识别[J]. 中国机械工程 2009(01)

- [6].高冲击载荷作用下弹载记录仪防护系统动力学响应特性[J]. 爆炸与冲击 2019(12)

- [7].爆炸冲击载荷作用下靶板动态响应研究[J]. 兵工学报 2016(S2)

- [8].一种基于新的正则化技术的冲击载荷识别法[J]. 振动与冲击 2015(12)

- [9].冲击载荷作用下的空降车累积损伤评估方法[J]. 计算机仿真 2013(11)

- [10].系统部件对冲击载荷的响应分析[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2010(04)

- [11].冲击载荷下复合材料干涉连接的应力分析[J]. 兵工自动化 2018(07)

- [12].基于流体仿真的染色标志弹冲击载荷研究[J]. 计算机仿真 2014(02)

- [13].非接触爆炸冲击载荷对防盗门作用数值模拟研究[J]. 振动与冲击 2013(11)

- [14].爆炸冲击载荷作用下板壳结构数值仿真分析[J]. 强度与环境 2010(04)

- [15].机械结构冲击载荷稀疏识别方法研究[J]. 机械工程学报 2019(03)

- [16].冲击载荷下三轴煤体动力学分析及损伤本构方程[J]. 煤炭学报 2019(07)

- [17].流-固冲击载荷作用下直杆弹性动力屈曲研究[J]. 海军工程大学学报 2015(06)

- [18].高冲击载荷下磁流变阻尼器的控制系统设计[J]. 测控技术 2011(01)

- [19].太阳翼展开锁定最大冲击载荷修正方法[J]. 航天器工程 2011(06)

- [20].基于弹性应力波传播理论的冲击载荷测量[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [21].冲击载荷作用下方形蜂窝夹层板塑性动力响应分析[J]. 船舶力学 2010(10)

- [22].基于频域法的星箭连接分离装置的冲击载荷识别[J]. 振动与冲击 2018(17)

- [23].冲击载荷作用下液压支架的力传递分析[J]. 煤炭学报 2015(11)

- [24].液压掩体支架设计及抗随机冲击载荷测试[J]. 煤矿机械 2015(12)

- [25].爆炸冲击载荷作用下混凝土墙动态响应分析[J]. 计算机仿真 2016(02)

- [26].FPSO防爆墙防护能力分析[J]. 机电设备 2020(04)

- [27].一种优化等效转换分布的瞬态冲击载荷为集中载荷的方法[J]. 机械强度 2011(03)

- [28].冲击载荷在输电线路防舞动作用中的仿真研究[J]. 计算机仿真 2018(12)

- [29].管道受坠物冲击载荷作用的数值模拟基本方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [30].板级电子封装在跌落冲击载荷下的动态响应分析[J]. 振动与冲击 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9d84ba4a6303085767a5399.html