# 轻钢型钢结构工程施工质量问题与预防措施谭国仁

身份证号码：43010319801020xxxx

摘要：现如今，社会经济快速发展，大大小小的工厂在郊区迅速崛起。在工厂的崛起、工业的发展、建筑的革新这三者的综合作用下，轻钢型钢结构产业应运而生并茁壮成长。但另一方面，经济发展也对轻钢结构工程提出了高要求，既要高质量，又要高效率。如何保质保量地完成施工，已经成为轻钢型钢结构产业发展的拦路虎。在这样的背景下，发现相关问题并提出相应的预防措施已经迫在眉睫。

关键词：轻钢型钢结构；工程施工；质量问题；预防措施

一、引言

轻钢型钢结构以其独特的优势占据了广阔的建材市场，为建筑业的未来提供了更多可能性，在推进工程进度、推动经济发展方面起着不可小觑的作用。但是，在施工时，各种问题层出不穷，例如准备阶段没有预埋到位、设计阶段考虑不周到、材料选取阶段不适宜、安装阶段不牢固等。本文结合相关资料和笔者自身经验，阐述轻钢型钢结构的优势及发展意义，从三个环节分析轻钢型钢结构施工过程中存在的问题，在此基础上，提出切实可行的预防措施。从而提高工程的技术水平和管理水平，提高建筑物的安全性。

二、轻钢型钢结构概述

（一）轻钢型钢结构的特点

轻钢型钢结构采用的是与传统结构大相径庭的新型结构钢材。它所受力的结构的横截面积小，自重也比较轻，集自动化与机械化于一体，制作安装过程简单高效。轻钢型钢结构又可以分为两类：一般轻型钢结构和超轻型钢结构[1]。前者大多由较薄的钢板焊接而成，广泛运用于制作门式钢架。后者主要由圆钢、压型钢板等承重部件构成，多运用于建造褶皱拱桥屋面。轻钢型钢结构的体系也种类繁多，但其中使用频率较高的是多层框架结构体系、焊接钢架门式体系、张拉结构体系等。

（二）轻钢型钢结构的优点

本身比较轻，抗震能力强，安全可靠。轻钢型钢结构大多由轻薄型材料构成，不仅自身重量轻，而且承载力也高。此外，轻质的墙体与楼面材料也被广泛用于围护结构中。在两者综合作用之下，建筑结构的重量就不会很重，基础负担较传统建筑小，因而基础造价也会相应减少。轻钢型钢结构的延展性较传统建材更好，强度和刚度也十分显著，因此轻钢型钢结构的抗震能力十分突出，省去了由抗震措施而生发的费用。综上所述，这一特点使轻钢型钢结构在地震频发区和地质活跃区具有相当大的优势。

运用轻钢型钢结构搭建起来的房屋大多美观、简洁、大气，且其内部空间也比较大，物品放置灵活自由[2]。钢材强度和硬度都比较大的特点，给建筑师极大想象空间，因为房屋内部可以大面积地采用柱网进行布置，几乎不受结构的限制。因此，采用轻钢型钢结构的建筑内部没有梁柱，空间感十足。外形则现代感十足，精巧简洁。这样的建筑物，真正契合了以人为本的理念，符合现代人追求自我的潮流，因而受到无数人追捧。

施工简单且便捷，施工所需时间少，噪音产生少，对居民的影响小。轻钢型钢结构施工便捷，施工效率高，相较于传统建筑施工，更加高效经济。工期缩短决定其产生的噪音有限，对工地周围居民的影响也相应降低，从而有效缓解了施工方和居民的矛盾。此外，工期的缩短也为地主、为投资方缩减了人力、物力、财力，真正实现了多方共赢。

轻钢建造出的建筑不易生锈腐烂，且舒适度极佳。在建造时，轻钢被完全密封在水层和石膏板之间，不易被锈蚀或腐蚀，同时还具有很好的防潮能力；墙体所采用的新型围护材料，也不易发生霉变或是虫蛀，装修过后就不需要后续维护。此外，暗埋在墙体里的管线，使得住宅无论是保温性能还是隔热性能，都十分出色，给人极佳的居住体验。

轻钢型钢结构不仅绿色环保，而且可再生，响应了可持续发展号召。由轻钢结构打造的住宅，施工过程中没有使用粘土砖，也极大减少了环境破坏和噪声污染，绿色环保。此外，大部分的轻钢都是可以回收利用的，有利于资源节约型社会的构建。

（三）推广轻钢型钢结构的意义

近年来，轻钢型钢结构迅速发展，已经成为不可逆转的潮流。推广轻钢型钢结构，不仅能够减少工程造价，实现经济效益，而且绿色环保，有利于资源充分利用。同时，利用轻钢型钢结构建筑的房屋，外观轻巧，内部空间充足，充分发挥了人的创造力。轻钢型钢结构的出现，极大冲击了传统的建筑业，其发展潜力之巨大，发展前景之广阔，可见一斑。可以说，推广轻钢型钢结构已经是大势所趋了。

三、轻钢型钢结构工程施工存在的质量问题

与国外相比，我国轻钢型钢结构运用范围仍然比较狭小，大多都是一些工业厂房。国内的轻钢型钢结构之所以发展迟滞很大程度上是因为施工中存在许多质量问题，这些问题，极大挫伤了发展轻钢型钢结构的积极性。经调研后，笔者认为主要存在三个方面的问题。

（一）预埋不够精准

在施工过程中，轻钢型钢结构预埋要求极为严格。但是施工人员对此没有深刻的认识，因此在预埋阶段总是存在各种各样的问题，例如预埋地的脚螺栓和短柱之间的距离太远或是太近、脚螺栓的安放位置不正确等[3]。或许有人会觉得这些只是细节问题，无伤大雅，但事实并非如此。倘若脚螺栓距离混凝土柱过近，就会导致灌料难以填入，难以填实；倘若脚螺栓距离混凝土柱过远，脚螺栓很容易被拉出土地，其功能也会被削弱，设备精度也会被影响，更严重的甚至会引发不必要的安全事故；脚螺栓安放位置不正确，超过偏差允许范围，往往会导致施工方进行二次打孔，不仅增加了工作量，有时还会加大柱脚底部的开孔，使得柱脚因缺乏稳定性而摇晃，严重的还会造成大量人员伤亡。

（二）制作轻钢型钢结构时存在技术问题

目前，国内厂家制作的多是H钢、变截钢这类轻型钢结构[4]。虽然经过十多年的经验积累，加工制造工艺已经有了质的飞跃，但是不得不承认的是，现如今，厂家在制作轻钢型钢结构过程中仍然存在问题。由于各工厂的从业人员技术水平各有高低，轻钢型钢结构的质量也参差不齐。此外，厂家没有高度重视产品质量，缺乏管理意识，也导致轻钢型钢结构质量长期得不到保证。例如，在切割材料时，作业人员常常会发现H型钢与翼缘板的尺寸有出入而无法切割拼接，从而引发整体错位问题；或是材料表面有大量的切痕和齿印，凹凸不平，难以切割；在焊接时也存在工具不足而无法焊接饱满问题，这会导致焊接出的成品与图纸存在偏差，使得腹板和焊缝不够平整，并进一步威胁到整体建筑物的安全；焊接需要工人精细地操作，稍有不慎构件就会变形；更有甚者，轻钢型钢结构顺通无阻送至了施工现场，却才发现构件错误焊接、漏焊等问题，严重拖慢了工程进度，对施工质量造成了不良影响。

（三）安装阶段存在问题

在安装轻钢型钢结构的过程中，也仍然存在很多问题，不能掉以轻心。一些安装班组的专业素质相对较低，加之项目部没有切实履行监督管理安装工作的职能，这些都不利于高质量高效率地完成施工作业[5]。此外，在安装阶段，并没有明确规定施工合格的标准是什么，也没有制定明晰的操作流程标准，在施工时一味强调施工速度和施工便利，忽视安装的科学性，例如安装工人图方便，调换施工顺序，不是先封闭钢柱柱脚，而是先安装彩钢板。这种盲目调换施工顺序的行为随处可见，极大威胁轻钢型钢结构的整体质量，也不利于质量验收。

四、轻钢型钢结构工程施工质量问题的预防措施

基于前文对轻钢型钢结构存在问题的分析，结合相关建筑实例和相关资料，在此提出针对三个环节的预防措施，以期能够为解决轻钢型钢结构工程施工过程中的质量问题提供参考。

（一）针对预埋阶段存在问题的预防措施

在预埋阶段，必须要精确控制地脚螺栓的安放位置。为此，技术人员在安装工作之前必须要熟悉预埋地图纸，实地考察后利用技术建立横纵坐标轴和标高控制点，以此确保地脚螺栓安放位置的正确性。在安装时，技术人员要利用经纬仪，多次校验预埋件的位置，确保万无一失，同时合理利用水准仪去测量预埋件的顶部标高[6]。只有这样，才能保证地脚螺栓和混凝土短柱之间的距离符合规范。

（二）针对制作阶段存在问题的预防措施

首先，建筑单位必须对确保轻钢型钢结构工程施工高质量的重要性有明确认知，这样才能从心理上真正重视质量问题。在此基础上，施工人员才会自发自觉地去学习先进技术，不断提高自身的技术水平，不断练习。在实践中增强就业能力，增强社会责任感。倘若施工人员的素质能够显著提高，构件粗糙、熄火、焊接不到位等问题也就不复存在了[7]。其次，要确立严格的选材标准，控制好钢材的选用规格，这样既能避免造成资源浪费，同时也能提高施工效率。

（三）针对安装阶段存在问题的预防措施

在安装时，完善科学的质量管理体制不可或缺。在管理体制的引导下，施工单位应该加大对施工质量的监督力度，不忽视每个细节，尽量做到至善至美，对于监督过程中发现的问题，要尽早上报并加以处理，以免增加后期工作量。其次，对安装班组人员进行专业的培训，保证安装人员技术过关。最后，施工人员要树立起责任意识，切忌偷懒，严格按照规定流程作业，以此保证钢结构的安全性和稳定性。

五、结语

综上所述，轻钢型钢结构正以其独特的优势占据我国的建筑施工领域，轻钢型钢结构的全面推广已经不可逆转，但是轻钢型钢结构也存在许多施工质量问题也亟待解决。要想根本解决这一问题，就必须要从预埋精度、制作技术、安装阶段出发，深入细致地挖掘问题，在此基础上将责任具体细化到各单位，引导各单位树立起正确意识，将高质量作为建筑施工单位的生命线。同时也要建立起更加完善的质量监督体系，增强相关部门的责任意识和质量管理意识，在保证建筑整体结构安全的同时，为轻钢型钢结构的长足发展奠定坚实基础。

参考文献：

[1]关丽娜.试论轻钢结构存在的质量问题及预防措施[C]黑龙江省迈克招标有限公司，2015：207-207.

[2]陈亮.轻型钢结构工业建筑设计探析[J].丝路视野，2018，（30）：161.

[3]黄文旭.轻钢结构建筑中关键问题的几点体会[J].门窗，2015，（8）：252.

[4]马晓琨.轻钢结构建筑体系与构造技术问题分析[J].建筑工程技术与设计，2015，（8）：1945-1945，1944.DOI：10.3969/j.issn.2095-6630.2015.08.1526.

[5]李国文.新型轻钢结构在多层住宅施工技术的论述[J].科技致富向导，2010，（13）：200，295.

[6]王明贵.中国的住宅产业化与钢结构住宅--《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010介绍[C].//2011年全国建筑钢结构行业大会论文集.中国建筑科学研究院，2011：258-263.

[7]刘汉祥.浅谈轻型钢结构厂房施工质量控制[J].科学与财富，2016，8（4）：636-636，637.DOI：10.3969/j.issn.1671-2226.2016.04.613.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9e101e2b9c5da2bf541fe55.html