# 提高RTDS平台上交直流系统仿真精度的研究

### 论文摘要

随着高压直流输电在现代电力系统中的广泛应用,实时数字仿真（RTDS）以其能与实际直流输电控制设备连接以模拟交直流系统动态特性的这一优点成为高压直流输电投运前的重要仿真验证平台,其仿真精度也成了人们关注的问题。文中基于实时数字仿真器建立典型的±500kV交直流系统实时数字仿真实验平台,对实际电网典型的直流故障进行仿真,对RTDS的仿真精度问题进行初步的探索性研究。主要工作如下：（1）研究交直流系统RTDS仿真建模的一般原则。介绍交流系统动态等值、仿真步长的选择以及处理器资源分配等关键问题,给出仿真元件模型的选择原则,并针对RTDS部分元件模型存在的缺陷提出改进措施,建立三峡-上海±500kV高压直流输电工程的交直流电网仿真模型；（2）在RTDS环境下,提出一种基于非线性单纯形法的直流控制器比例-积分参数寻优的方法。根据该方法,具体针对三沪直流工程的控制模型,对整流侧的定电流控制和逆变侧的定熄弧角控制,进行PI参数的优化,并通过仿真验证其有效性；（3）针对国家电网发生过的典型事故,进行仿真重现。将仿真实验结果与实际故障录波进行比对,分析RTDS仿真试验结果与现场故障录波之间存在的差异,研究影响仿真结果的关键因素,对提高故障仿真精度提出有效的建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文研究背景及意义

- 1.1.1 电力系统仿真方法概述

- 1.1.2 仿真精度概述

- 1.1.3 论文研究的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文主要工作

- 第2章 ±500kV直流输电工程的一次系统建模

- 2.1 概述

- 2.2 交直流系统仿真建模

- 2.2.1 交流系统的建模

- 2.2.2 直流系统的建模

- 2.2.3 仿真步长与输电线路

- 2.2.4 处理器资源分配

- 2.3 三沪直流工程一次系统建模

- 2.3.1 交流侧等值系统

- 2.3.2 换流变压器

- 2.3.3 直流线路

- 2.3.4 平波电抗器和滤波器

- 2.4 本章小结

- 第3章 HVDC控制系统建模及参数优化

- 3.1 概述

- 3.2 RTDS内部控制系统建模

- 3.2.1 主控制级

- 3.2.2 极控制级

- 3.2.3 阀组控制

- 3.2.4 直流输电控制系统整体结构

- 3.3 控制系统参数的优化

- 3.3.1 非线性单纯形法

- 3.3.2 具体优化步骤

- 3.4 三沪直流工程控制系统参数的优化

- 3.4.1 整流侧定电流控制PI参数的优化

- 3.4.2 逆变侧定γ控制PI参数的优化

- 3.5 本章小结

- 第4章 实际故障的仿真对比试验与结果分析

- 4.1 故障情况介绍

- 4.2 模拟仿真试验

- 4.2.1 故障设置

- 4.2.2 试验结果

- 4.2.3 仿真试验结果分析

- 4.2.4 影响试验结果因素

- 4.3 高肇直流系统极控模型对比试验

- 4.4 试验结论

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于RTDS的就地化继电保护仿真测试研究[J]. 东北电力技术 2020(03)

- [2].基于RTDS闭环仿真的无功补偿低压投切策略测试分析[J]. 电子测量技术 2020(05)

- [3].基于RTDS的自治型风光储微电网运行实时仿真研究[J]. 电气应用 2016(21)

- [4].基于RTDS的牵引变压器建模及仿真[J]. 电气开关 2016(06)

- [5].基于RTDS仿真的电子式电流互感器暂态特性测试研究[J]. 电工技术 2017(03)

- [6].分析利用仿真器(RTDS)测试小电流接地选线装置的可行性[J]. 通信电源技术 2016(05)

- [7].基于RTDS的小电流接地选线装置检测方法研究及应用[J]. 东北电力技术 2020(04)

- [8].基于RTDS的安全稳定控制系统动模试验分析[J]. 内蒙古电力技术 2017(06)

- [9].RTDS的用户自定义建模方法及其应用[J]. 电气技术 2017(03)

- [10].基于RTDS的注入式混合型有源滤波器分析[J]. 电网技术 2013(09)

- [11].图形化RTDS在线实时仿真系统[J]. 电力系统自动化 2010(13)

- [12].RTDS在抑制低频振荡研究中的应用[J]. 黑龙江电力 2009(06)

- [13].基于RTDS的电力系统实时仿真[J]. 陕西电力 2008(05)

- [14].基于RTDS仿真的线变组光纤差动可行性分析[J]. 电工技术 2017(01)

- [15].RTDS课程实验教学改革的启迪[J]. 实验室研究与探索 2013(09)

- [16].基于RTDS的图形平台的研究和开发[J]. 现代电力 2010(05)

- [17].基于RTDS小步长算法的并网双馈风力发电系统故障仿真研究[J]. 电网与清洁能源 2018(03)

- [18].大规模交直流混联电网RTDS快速建模方法[J]. 电力自动化设备 2019(09)

- [19].基于RTDS的小电流接地选线装置轮切功能测试方法[J]. 广西电力 2018(02)

- [20].基于RTDS的两类直流全过程详细仿真模型建模[J]. 电网与清洁能源 2016(10)

- [21].大功率光伏并网电流控制器的RTDS建模与仿真[J]. 电源技术 2016(04)

- [22].基于RTDS的双馈风机动态特性实时仿真分析[J]. 贵州电力技术 2014(11)

- [23].基于RTDS的上海地区110kV变压器保护仿真建模研究[J]. 电网与清洁能源 2016(06)

- [24].基于RTDS的变压器差动保护闭环测试方法[J]. 上海电力学院学报 2015(03)

- [25].小电流接地系统行波法选线的RTDS测试可行性分析[J]. 电力系统自动化 2012(17)

- [26].基于RTDS的电力系统故障再现方法分析[J]. 内蒙古电力技术 2010(S2)

- [27].基于RTDS的区域保护系统动模试验研究[J]. 东北电力技术 2014(12)

- [28].基于FPGA技术的外部主站与RTDS高速通信系统[J]. 南方电网技术 2015(06)

- [29].基于RTDS的电力系统在线无功电压优化控制评估[J]. 电网与清洁能源 2014(03)

- [30].RTDS在牵引供电系统中的应用研究[J]. 电气化铁道 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9f338257972d4ae31a2100d.html