# 化工机械设备噪音的危害及降噪措施赵杰

新疆天利高新石化股份有限公司新疆克拉玛依833699

摘要：改革开放以来，我国人民的物质生活条件改善很大，但随之而来的是日益严重的环境污染问题。噪音污染是环境污染的重要组成部分，噪音污染指人类在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等活动中，产生的噪声干扰周围人类和动物生活环境。基于此，文章就化工机械设备噪音的危害及降噪措施进行简要的分析，希望可以提供一个借鉴。

关键词：化工机械设备；噪音；危害；降噪措施

1.噪音的危害

世卫组织公布的《噪音污染导致的疾病负担》中，噪声污染带来的危害足以令人警醒。据该报告显示，噪声污染不仅会令人产生烦躁、消极的心理状态，影响睡眠质量，损伤听觉器官，更有甚者，长期处在噪声环境中，则会出现头晕、头痛、耳鸣、多梦、失眠、心慌、记忆力减退、注意力不集中、免疫力下降等症状，严重者可产生不可逆的损伤。同时，噪声还对物体产生破坏作用，如抹灰开裂、墙裂缝。强噪声能使设备和仪器受干扰至破坏。

噪声也是常见的职业危害之一，尤其在制造业。噪声聋是卫生部公布10类115种的法定职业病之一。噪音导致的职业病可以作为工伤处理，噪声聋职业病可以得到相应赔偿。

2.化工机械噪音的分类

2.1噪声声源分类

化工机械噪音按照噪声传播介质的机械特点进行分类，可分为：气体传播介质，由于机械设备所产生的高速气体扰动所产生的噪音、如高速更风机、送风机、鼓风机等；固体创博介质，机械设备不规则震动产生的噪音、此类设备较多。

2.2噪音频率分类

化工机械噪音也可以按照其它的环境噪音以声音的频率为标准进行分类。可以分为低频噪音（20～400Hz），如大功率低速风机所产生的噪音，特点为频率低、传播能力强和在空气中传播不易衰减，主要从传播途径上控制；中频噪音（400～1000Hz），也是化工设备中主要的频率类型；高频噪音（1000～20000Hz），主要为电机设备，机械设备的高频振动，此类噪声应从声源考虑。

2.3噪音时间分类

化工机械噪音与生活噪音类似也可按照作用时间的长短和时间的变化进行分类。可分为：稳态噪音、非稳态噪音、起伏噪音、间歇噪音以为脉冲噪音等。

3.噪音控制的思路

3.1噪声源的控制

控制声源是控制噪声最有效、最根本的途径，具体措施可以包括：合理选择材料和改进机械设计，改进工艺和操作方法降低噪声，减少激振力来降低噪声，提高运动零部件间的接触性能等。

3.2传播途径的控制

若因经济或技术原因难以从声源上实施控制时，就要从噪声传播途径上加以控制。具体措施包括：合理布局，闹静分开，利用噪声随距离衰减的规律，利用地形、地物或绿化等屏障降低噪声，利用声源的指向性降低噪声，采取声学控制手段控制噪声传播，包括隔声、消声、吸声、隔振降噪等技术。

3.3噪声接受对象的控制

个人可以通过正确佩戴听力防护用具来降低噪音带来的伤害（控制接受者）。由于技术上或经济上的原因，在声源和传播途径上难以解决的场所，工人又必须处于高噪声环境下工作，佩戴个人防噪声用品是重要措施之一。而佩戴耳塞、耳罩、头盔后，噪音可以降低10~30分贝。同时配备噪音检测仪器：噪声测试常用仪器有声级计、声校准器、频谱分析仪、分贝仪，振动仪等。

4.控制化工机械设备噪音的对策研究

4.1对厂区进行合理布局避免噪声

人的耳朵对声音的感知源于声压和频率。而对于高频率、高声压噪音大的车间需将其布置在靠近厂区树木或绿化区的一侧，充分利用林木对噪音的吸声特点来达到减少噪音的目的。其他建筑物则布置在强噪声车间的另一侧，使两者间保持相应距离，能有效避免噪音出现传导性干扰。

4.2空气动力噪声控制

采用进气消声器与空气滤清器相结合，是降低进气系统产生噪声的最有效的途径，降低动力噪声要抓住风扇噪声、排气噪声这两个重要的节点，可以采取增大容积、增大断面面积等措施优化空滤器，风扇的噪声可以通过改善风扇叶片形状，减小运行中的阻力，降低涡流的强度，从而达到降噪的目的。工程器械中为了保证进气的清洁度，会使用预滤器，但产生的噪声极大，不是必要的时候最好不使用预滤器，冷却系统的噪音也可以运用大角度尼龙风扇和液力偶合器风扇，缓解发动机和冷却系统的矛盾进而有效的降低噪声。涡轮和空气通过散热器也会产生噪声，可以通过导风结构或者优化散热器解决其噪声问题。工程机械产生的噪声大部分都来源于发动机，可以安装吸声密闭机罩，切断噪声传播的途径，也可以在发动机内部装入吸音棉，降低机械发动机的噪声，机械发动机的排气管可以通过采用柔性管来降低噪声，最直接的措施是提升减震系统，完善发动机结构设计科学性、合理性。

4.3利用消音器

利用消音器进行消音降噪处理过程中，选择满足其技术要求阻性消声设备至关重要。如消音设备面板是在厚度0.5mm镀锌钢板上穿孔，地铁通风空调系统降噪设备对穿孔要求是：孔直径距离要在4－6mm内，且穿孔率要在20%以上，另外，消声器消声片厚度要和气流通道宽度保持一致。化工机械设备进风范围达总面积一半时，那么消声器片之间风速约为11m/s。由于厂区内气流是双向流动，意味着消音设备两端都可能是迎风面，基于此，设计人员需将消音设备两端设置为尖劈型和圆弧型，从而减小消音设备运行阻力。

4.4结构振动噪声控制

在化工工程机械噪声声源中，动力系统产生的噪声所占比例最大，对于动力系统产生的噪声，从发动机本身出发，对于工程机械的发动机的使用处于被动状态的现状，应该从发动机的生产环节着手解决问题，采取相应的降噪措施，比如：增加预喷射、减少阻尼、增加机体的刚度等，提高发动机的质量，提高发动机结构的合理性，保证其振动频率的产生区别于噪音的频率，避免共振的现象出现，降低运作时产生的噪声，在工程机械设备选择发动机时有要求的进行选择，选用环保的发动机，能非常有效的减低噪声，通过改善机械内部燃烧结构也能有效地降低噪声，要想最大限度的降低噪音，可以改良燃烧方式，减低燃烧压力，优化燃料的质量，加强废气的循环利用。

综上所述，我国已是世界上公认的制造业大国，而作为我国支柱产业的化工行业，更应在各方面得到提升。所以在实际的过程中，应当采用有效地措施，将其设备的噪音，从而为人们提供一个良好的工作环境。

参考文献：

[1]郭勇.可控震源高效采集噪音特点及其压制方法研究[D].西南石油大学，2016.

[2]王文双.船舶机械噪声控制[J].黑龙江科技信息，2016，（21）：46.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9f8f3f921946fa18857cac9.html