# J-TEXT托卡马克装置磁扰动行为的实验研究

### 论文摘要

MHD不稳定性会严重地影响托卡马克中等离子体的约束性能，甚至会导致等离子体破裂。磁扰动是MHD不稳定性的重要表征，磁扰动的探测与不稳定性模式的分析对于研究和控制托卡马克等离子体的MHD行为是极其重要的。J-TEXT装置建立了用于探测MHD不稳定性磁扰动的极向Mirnov探针阵列和环向阵列，自2007年放电实验以来，已经观测到了大量的MHD不稳定性Mirnov振荡。然而对磁扰动的基本特征，如扰动的模数、频率、扰动的传播方向等尚未有系统的分析。本文建立和完善了J-TEXT装置的Mirnov探针系统，并对放电过程中等离子体的Mirnov扰动进行了测量与分析，初步给出了Mirnov扰动的基本统计特点；针对不同的放电情况，利用奇异值分解法（SVD）对扰动的极向和环向模数进行了分析，并给出模数随放电时间的演化；通过时频分析，给出了放电过程中扰动频率随时间的演化过程；分析了磁扰动的传播方向。J-TEXT装置上MHD不稳定性磁扰动的基本特点可总结为：扰动频率和幅值的大致范围分别为f=1～10kHz和Bθ<30Gs；平顶阶段的主要扰动模数为m/n=2/1；扰动的环向传播方向与等离子体电流方向相反；破裂前，Mirnov探针的输出信号一般都大于2.0V（相当于极向磁场的变化率dBθ/dt>40Gs/s），导致破裂的主要模数为2/1模。理论和实验表明，外加扰动场与等离子体的相互作用会影响磁扰动，如磁扰动的抑制、模式的穿透与锁模。本文给出了J-TEXT装置外加扰动场实验中外加扰动磁场对MHD磁扰动的抑制与锁模的初步实验现象。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 核聚变与托卡马克

- 1.2 托卡马克中的磁扰动研究

- 1.3 J-TEXT 托卡马克及其外加扰动场系统

- 1.4 本文主要内容与结构

- 2 MHD 不稳定性磁扰动的探测与分析

- 2.1 托卡马克装置中磁扰动的探测方法

- 2.2 国内外托卡马克装置的磁探针系统

- 2.3 磁扰动信号的分析方法

- 2.4 本章小结

- 3 J-TEXT 托卡马克装置磁探针系统

- 3.1 J-TEXT 装置 Mirnov 探针的参数设计

- 3.2 J-TEXT 装置 Mirnov 探针的标定

- 3.3 J-TEXT 装置 Mirnov 探针的安装

- 3.4 J-TEXT 装置 Mirnov 探针信号的采集与分析方法

- 3.5 本章小结

- 4 J-TEXT 装置上磁扰动行为的实验研究

- 4.1 J-TEXT 正常稳定放电条件下的磁扰动分析

- 4.2 J-TEXT 破裂放电条件下的磁扰动分析

- 4.3 外加扰动场对 MHD 不稳定性磁扰动影响的初步现象

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 本文总结

- 5.2 本文局限与工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 附表

### 相关论文文献

- [1].七二二所地震磁扰动仪野外台站勘选和设备安装工作纪实[J]. 中国军转民 2019(12)

- [2].永磁扰动检测有限元分析及优化设计[J]. 电工技术学报 2015(03)

- [3].ITER高能alpha粒子轨道损失模拟研究[J]. 核科学与工程 2019(06)

- [4].磁扰和磁静期间海南扩展F起始时间出现率研究[J]. 空间科学学报 2012(05)

- [5].基于永磁体磁扰动的钻具螺纹检测方法与装置[J]. 无损探伤 2009(03)

- [6].近地微电离大气中阿尔芬波的截止[J]. 空间科学学报 2017(04)

- [7].基于永磁扰动传感器的轴心轨迹检测新方法[J]. 传感器与微系统 2019(04)

- [8].淮南台电磁扰动数据变化特征及影响因素初探[J]. 华南地震 2012(04)

- [9].低频(2,1)模磁扰动下CFETR高能α粒子的损失研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [10].基于永磁扰动探头阵列的钢管端部自动探伤方法与装备[J]. 钢管 2010(06)

- [11].金寨台低频电磁扰动观测的降雨影响与校正[J]. 科技资讯 2018(01)

- [12].淮南台电磁扰动变化特征及影响因素研究[J]. 国际地震动态 2012(06)

- [13].HL-2A共振磁扰动线圈电源的方案设计与仿真[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(01)

- [14].EAST中n=4共振磁扰动下等离子体的环向旋转制动[J]. 核聚变与等离子体物理 2020(04)

- [15].不同初始平衡磁剪切对共振磁扰动诱发的双撕裂模的影响[J]. 科技通报 2019(07)

- [16].甘肃地区地磁垂直强度极化法应用及存在的问题[J]. 国际地震动态 2019(08)

- [17].六安地震台DPDC-2低频电磁扰动仪映震能力[J]. 地震地磁观测与研究 2017(05)

- [18].托卡马克中局域磁扰动引起的高能量离子损失研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2019(01)

- [19].不同地磁活动水平下电离层H~+上行的半球对比研究[J]. 地球物理学报 2014(11)

- [20].基于小波降噪和形态补偿的抗电磁干扰方法[J]. 火力与指挥控制 2011(02)

- [21].吉林地区地电场变化特征分析研究[J]. 地震 2011(04)

- [22].调和分析方法在海洋磁力测量日变改正中的应用[J]. 海洋测绘 2015(05)

- [23].HL-2A中环向旋转影响等离子体对共振磁扰动的响应过程[J]. 物理学报 2020(19)

- [24].磁扰和磁静期间南极McMurdo地区电离层闪烁统计特征的对比分析[J]. 电波科学学报 2017(04)

- [25].太阳是地球气候的“发动机”?[J]. 大自然探索 2009(03)

- [26].磁扰期间的三维漂移壳分离[J]. 空间科学学报 2008(04)

- [27].EAST共振磁扰动线圈电源响应延迟分析及优化[J]. 核聚变与等离子体物理 2017(02)

- [28].十三陵地震中心台电磁扰动数据分析处理讨论[J]. 华北地震科学 2009(02)

- [29].暴时环电流不对称性的地面磁场特征研究[J]. 中国科学(D辑:地球科学) 2008(04)

- [30].两种典型磁扰对航空磁测的影响[J]. 物探与化探 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea3c864f0d5f8dfd9b85f51e.html