# 808-nm垂直腔面发射激光器的结构设计与研制

### 论文摘要

垂直腔面发射激光器（VCSEL）和边发射半导体激光器相比有很多优点，如阈值低、没有光学灾变损伤以及可以二维集成等。808-nm半导体激光器主要用于泵浦固体激光器，但由于对808-nm VCSEL的研究近几年才被积极开展，所以关于808-nm VCSEL的研究报道特别少。本论文围绕808-nm波段的GaAs基VCSEL，对量子阱和分布布拉格反射镜（DBR）的设计、VCSEL整体结构设计和输出特性模拟，以及所设计结构的外延生长和制备工艺等进行了深入系统的研究，取得的主要成绩和创新性成果如下：1.为实现VCSEL在808-nm波长的激射，设计了非应变GaAs/Al0.3Ga0.7As、张应变GaAsxP1-x/Al0.3Ga0.7As和压应变In1-x-yGaxAlyAs/Al0.3Ga0.7As量子阱。然后理论计算了三种量子阱材料的带隙、带阶、量子化子能级，并确定了GaAs阱宽为4nm、GaAs0.87P0.13阱宽为13nm、In0.14Ga0.74Al90.12)As阱宽为6nm时，量子阱在室温下激射波长在800nm左右。2.确定了808-nm VCSEL的DBR反射镜的高折射率层为Al0.2Ga0.8As，低折射率层为Al0.9Ga0.1As。然后设计了组分渐变Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As的DBR结构，并得到了该结构的反射率和反射谱，确定了渐变层厚度为20nm，出光P面DBR为23对，此时反射率为99.57%，全反射N面DBR为39.5对，此时反射率为99.94%。3.通过对比设计的三种量子阱VCSEL的材料增益、阈值电流和输出功率等，得到压应变In0.14Ga0.74Al0.12As更适合做808-nm VCSEL的量子阱。然后采用MOCVD技术对设计的In0.14Ga0.74Al(0.12As/Al0.3Ga0.7As三量子阱结构、22对Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As DBR反射镜以及VCSEL全结构进行了外延生长，测得量子阱在室温下的PL谱峰值中心波长、DBR的反射中心波长以及VCSEL的腔模波长和理论设计的结果基本一致。4.采用顶发射VCSEL的制作工艺，对生长的压应变In0.14Ga0.74Al(0.12As量子阱VCSEL进行了制备，得到了808-nm VCSEL的单管和列阵器件。测量得到单管器件在出光口径为150μm时输出功率最大为43mW，2×2列阵器件的最大输出功率为115mW。808-nm VCSEL的单管和列阵的光谱中心波长都在808nm左右，恰好是芯片结构设计想要得到的结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 垂直腔面发射激光器（VCSEL）简介

- 1.2 VCSEL 的发展历史和研究现状

- 1.3 808-nm VCSEL 的研究背景及意义

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 第2章 808-nm VCSEL 的量子阱设计及输出特性模拟

- 2.1 808-nm VCSEL 的量子阱设计

- 2.1.1 势阱和势垒材料的选取

- 2.1.2 应变量子阱带隙计算

- 2.1.3 有效质量、带阶以及临界厚度计算

- 2.1.4 量子阱子能级计算以及组分和阱宽的确定

- 2.2 808-nm VCSEL 的输出特性模拟

- 2.2.1 量子阱的材料增益

- 2.2.2 阈值电流密度

- 2.2.3 电光转换效率

- 2.2.4 斜率效率和输出功率

- 2.3 本章小结

- 第3章 808-nm VCSEL 反射镜及整体结构的设计和软件模拟

- 3.1 VCSEL 反射镜设计

- 3.1.1 DBR 材料及 AlxGa1-xAs 折射率

- 3.1.2 传输矩阵方法和反射中心波长确定

- 3.1.3 DBR 的吸收损耗、反射谱和高反射带宽

- 3.1.4 DBR 的反射率和穿透深度

- 3.2 VCSEL 整体结构设计和软件模拟

- 3.2.1 VCSEL 光腔设计

- 3.2.2 氧化限制层设计

- 3.2.3 顶发射 VCSEL 整体结构

- 3.2.4 PICS3D 软件模拟

- 3.3 本章小结

- 第4章 808-nm VCSEL 的外延生长、制作及测试分析

- 4.1 808-nm VCSEL 的外延生长及测试分析

- 4.1.1 MOCVD 外延技术介绍

- 4.1.2 量子阱的生长和测试

- 4.1.3 分布布拉格反射镜的生长和测试

- 4.1.4 垂直腔面发射激光器整体结构的生长和测试

- 4.2 808-nm VCSEL 的制作及测试分析

- 4.2.1 顶发射 VCSEL 的制作工艺及关键技术介绍

- 4.2.2 808-nm 顶发射 VCSEL 的性能

- 4.3 本章小结

- 第5章 总结

- 参考文献

- 在学期间学术成果情况

- 指导教师及作者简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Real-time optical spike-timing dependent plasticity in a single VCSEL with dual-polarized pulsed optical injection[J]. Science China(Information Sciences) 2020(06)

- [2].Enhanced memory capacity of a neuromorphic reservoir computing system based on a VCSEL with double optical feedbacks[J]. Science China(Information Sciences) 2020(06)

- [3].Real-time 850 nm multimode VCSEL to 1 550 nm single mode VCSEL data routing for optical interconnects[J]. Optoelectronics Letters 2019(04)

- [4].A 70 Gbps NRZ optical link based on 850 nm band-limited VCSEL for data-center intra-connects[J]. Science China(Information Sciences) 2018(08)

- [5].A new method for extending rate equation based VCSEL model with multimode spectral characteristic[J]. Science China(Information Sciences) 2018(12)

- [6].Experimental investigation on the time-delay signature of chaotic output from a 1550 nm VCSEL subject to FBG feedback[J]. Photonics Research 2017(01)

- [7].Enhanced thermal stability of VCSEL array by thermoelectric analysis-based optimization of mesas distribution[J]. Chinese Physics B 2017(06)

- [8].Stable single-mode operation of 894.6 nm VCSEL at high temperatures for Cs atomic sensing[J]. Chinese Physics B 2017(07)

- [9].VCSEL在光通信中的应用进展[J]. 通讯世界 2016(09)

- [10].关于光通信VCSEL发展历史的浅析[J]. 信息通信 2016(04)

- [11].垂直腔面发射激光器研究进展[J]. 发光学报 2020(12)

- [12].封装对大功率VCSEL窄脉冲发光特性的影响[J]. 光学学报 2020(08)

- [13].基于正交光注入增益开关850nm-VCSEL获取双路宽带光学频率梳的方案[J]. 中国激光 2020(07)

- [14].单模直调垂直腔面发射激光器研究进展[J]. 中国激光 2020(07)

- [15].VCSEL供应链崛起[J]. 新材料产业 2019(05)

- [16].Time and reference frequency transfer over 850 nm VCSEL for digital telecommunication network synchronization[J]. Optoelectronics Letters 2019(03)

- [17].艾迈斯VCSEL技术支持低成本的固态激光雷达的快速发展[J]. 汽车零部件 2019(06)

- [18].VCSEL polarization modulation for pulse-per-second clock signal transfer in optical frequency distribution systems[J]. Optoelectronics Letters 2018(05)

- [19].基于VCSEL模式跳变产生全光物理随机数[J]. 光通信研究 2020(06)

- [20].一种自混合传感器中VCSEL的优化设计[J]. 价值工程 2010(08)

- [21].CW工作的GaSb VCSEL[J]. 半导体信息 2008(05)

- [22].New functions of VCSEL-based optical devices Invited Paper[J]. Chinese Optics Letters 2008(10)

- [23].氧化孔径对VCSEL功耗和效率的影响[J]. 半导体技术 2020(11)

- [24].显示用途的VCSEL激光源研制[J]. 山西师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [25].光注入光反馈下VCSEL非线性输出特性分析[J]. 激光杂志 2013(03)

- [26].光脉冲注入下VCSEL的偏振开关特性[J]. 物理学报 2009(03)

- [27].高功率垂直腔面发射激光器[J]. 光机电信息 2008(01)

- [28].延迟耦合三节点VCSEL网络的全局性完全混沌同步判定[J]. 量子电子学报 2019(05)

- [29].长波长VCSEL的研究现状[J]. 电子世界 2018(02)

- [30].Impact of damping on high speed 850 nm VCSEL performance[J]. Journal of Semiconductors 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea3d10186cef7d236a576b7e.html