# GPS基带处理器设计及FPGA实现

### 论文摘要

随着卫星和无线通信技术的发展,定位导航技术已经进入了人们生活和工作的各个角落。集成电路工艺水平在不断提高,高集成度SOC(System on Chip)已经成为当今芯片设计的重要发展方向。本论文以美国卫星定位GPS系统为研究对象,以无线整合SOC芯片的需求为应用背景,讨论并设计其中的GPS基带处理器核。论文首先从数字信号处理入手,搭建MATLAB进行通信系统仿真。分析了GPS中频数字信号的各种捕获算法,比较各自的算法复杂度,结合硬件实现的可行性和资源占用,提出采用伪随机码串行,多普勒频移并行的简化压缩型捕获算法。根据该算法,对基带处理器的捕获电路架构设计进行优化。通过MATLAB仿真证明,基于这种架构的基带处理器在大幅度节省相关器资源的同时,单颗卫星的捕获时间可以控制一秒钟以内。既保证了一定的捕获速度,又减小了芯片的面积,节省芯片功耗,适合应用到无线整合SOC芯片中。在卫星的信号跟踪电路上,为处理核配置8个卫星通道,每个通道采用独立的全硬件自适应跟踪环路设计,使用Cordic算法统一实现载波环路鉴相器和C/A码环路鉴相器,通过二阶数字滤波器控制本地的载波数控振荡器和码发生器实现卫星信号的相关解调。论文给出了卫星通道中各个模块详细VLSI设计方案和功能验证,并论述了方案的可行性以及各个模块之间的联系。在基带处理器核的FPGA验证上,截取30s实测卫星中频数据,在Modelsim环境中对基带处理器进行综合和功能仿真,得到Modelsim仿真结果与MATLAB中解调出来的导航电文对比,分析表明该处理核的性能达到预定目标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 背景与意义

- 1.1.1 卫星导航技术的发展

- 1.1.2 无线SOC 芯片的发展

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 论文研究主要问题与内容安排

- 1.4 本章小结

- 第二章 GPS 卫星系统及导航信号

- 2.1 全球卫星导航系统简介

- 2.1.1 GPS

- 2.1.2 GLONASS

- 2.1.3 Galileo

- 2.1.4 COMPASS

- 2.1.5 GNSS 接收机及发展趋势

- 2.2 GPS 系统原理

- 2.2.1 GPS 卫星分布

- 2.2.2 GPS 信号的基本结构

- 2.2.3 GPS 信号中的伪随机码

- 2.2.4 GPS 信号中的导航电文

- 2.3 本章小结

- 第三章 GPS 基带信号处理

- 3.1 GPS 信号捕获研究和分析

- 3.1.1 信号捕获的基本概念

- 3.1.2 伪码相位串行-多普勒频移串行捕获

- 3.1.3 伪码相位并行-多普勒频移串行捕获

- 3.1.4 伪码相位并行-多普勒频移并行捕获算法

- 3.1.5 改进型伪码相位串行-多普勒频移串行捕获分析

- 3.2 GPS 信号跟踪研究和分析

- 3.2.1 锁相环的基本原理

- 3.2.2 载波跟踪环

- 3.2.3 伪码跟踪环

- 3.2.4 GPS 接收机中的跟踪

- 3.3 本章小结

- 第四章 GPS 基带处理器的VLSI 设计和实现

- 4.1 GPS 基带处理器的整体设计规划

- 4.1.1 GPS 射频前端

- 4.1.2 GPS 基带接收机

- 4.2 基带处理器的整体设计规划

- 4.3 控制器模块

- 4.4 本地信号发生器

- 4.4.1 载波数控振荡器

- 4.4.2 C/A 码数控振荡器

- 4.4.3 C/A 码发生器

- 4.5 混频单元

- 4.6 积分清零单元

- 4.7 载波环路和码环路鉴相

- 4.7.1 Cordic 算法及鉴相器设计

- 4.7.2 PLL 鉴相器设计

- 4.7.3 FLL 鉴相器设计

- 4.7.4 DLL 鉴相器设计

- 4.8 载波环路鉴相器和码环路鉴相器

- 4.9 数据缓存单元

- 4.10 FFT 单元

- 4.11 功率比较单元

- 4.12 本章小结

- 第五章 GPS基带处理器的FPGA验证

- 5.1 基带处理器的工作流程

- 5.2 基带处理器的功能仿真

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结和展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea57d485a3fa7af8d404b189.html