# 光学镜面离子束修形理论与工艺研究

### 论文摘要

随着光学性能要求的不断提高,武器装备、太空观测、激光核聚变、极紫外光刻等领域对光学元件的精度要求越来越高,且数量要求越来越大,使光学元件的加工面临严峻的挑战。目前的计算机控制光学表面成形（CCOS）工艺虽然与传统的加工相比能大大提高加工效率,但是仍然不能满足要求,主要是加工精度低、面形收敛慢、容易产生中高频误差、存在边缘效应等。离子束修形（IBF）工艺利用离子源发射的离子束轰击光学镜面时发生的物理溅射效应,达到去除光学元件表面材料的目的。由于IBF工艺独特的材料去除方式,使IBF工艺的去除函数非常稳定,对加工距离、工件表面起伏、环境振动、工件支撑都不敏感,并且去除函数形状好、无边缘效应。这些优点决定了IBF工艺加工光学镜面精度高、面形收敛快,使其成为了高精度光学镜面特别是高精度非球光学镜面加工的有效方法。虽然国外从90年代初以来就有IBF技术的成功应用,但由于IBF技术工艺相对复杂、成本相对较高,国内基本未开展相关研究。由于IBF技术在军事上和商业上的巨大应用价值,必须对相关的理论和工艺进行研究,力争实现高精度光学镜面的IBF加工。论文针对IBF工艺的去除函数、驻留时间、修形能力、加工误差和加工工艺等关键问题展开深入研究,并进行了充分的试验验证。论文的研究工作包括以下几部分：1.对去除函数进行了建模和分析。利用Sigmund溅射理论建立了去除函数的理论模型,根据建立的理论模型分析了去除函数的特性,主要分析了表面曲率和入射角度偏差对去除函数的影响；讨论了利用试验估计去除函数的方法,提出了线扫描试验法；在自研的IBF设备KDIFS-500上进行了去除函数试验,研究了去除函数的形状、稳定性和保形性。2.驻留时间求解问题是IBF工艺中的关键问题,为了解决驻留时间求解中的边缘效应问题和参数优化问题,本文研究了两种驻留时间求解方法。首先引入了CEH模型,该模型能完全消除边缘效应,采用了TSVD正则化算法求解该模型,定义了加工预测曲线（加工时间Vs.加工残差）,发现该曲线具有字母“L”形状,利用加工预测曲线的这一性质可以确定出TSVD算法中合理的正则化参数。其次由于TSVD算法计算速度慢,研究了计算速度快的迭代算法,使用了边缘平滑延拓方法减小了迭代法中的边缘效应,应用加工预测曲线实现了迭代法中的参数优化,使迭代法进一步实用。3.对修形能力进行了理论研究和试验验证。针对确定性抛光工艺过程对不同频率误差的修正能力,即修形能力,提出了量化评价指标——材料去除有效率,它定义为期望去除的材料量体积与实际去除的材料量体积之比；首先分析了高斯型去除函数的修形能力,分析得出IBF工艺对不同频率误差的修正能力与离子束直径有关,并得出了定量关系；然后进一步分析了任意形状去除函数的修形能力,并具体分析了回转对称型去除函数的修形能力和一维加工情况下的修形能力；最后进行了3个正弦面形的刻蚀试验,验证了修形能力分析的预测结果。4.对IBF工艺中的主要误差源进行了分析。以确定性抛光工艺过程的二维卷积模型为基础分析了定位误差和去除函数误差对加工结果的影响,分析得出：定位误差引起的加工残差近似等于面形梯度矢量和定位误差矢量的内积,去除函数误差引入的加工残差正比于加工量。5.对加工工艺进行了改进。为了减小定位误差,提出并实现了定位优化方法；为了缩短加工时间,实现了速度加工模式；为了优化加工路径,提出并实现了等面积增长螺旋线加工路径。这些工艺的改进有利于提高面形收敛比和提高加工精度。6.最后进行了大量的IBF试验和应用,所加工的光学镜面包括平面镜、球面镜和非球面镜,材料包括微晶玻璃和SiC,形状包括圆形和椭圆形,加工结果的面形精度（RMS值）都小于10nm（最好为3.1nm）,试验结果验证了本文研究所得出的结论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源及意义

- 1.1.1 课题的来源

- 1.1.2 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 光学镜面抛光方法

- 1.2.2 离子束修形技术

- 1.3 论文主要研究内容

- 第二章 去除函数建模与分析

- 2.1 去除函数理论建模与分析

- 2.1.1 去除函数理论建模

- 2.1.2 去除函数特性分析

- 2.2 去除函数实验模型与估计

- 2.2.1 去除函数实验模型

- 2.2.2 去除函数估计

- 2.3 去除函数试验

- 2.3.1 试验设备简介

- 2.3.2 去除函数形状试验

- 2.3.3 去除函数稳定性试验

- 2.3.4 去除函数保形性试验

- 2.4 本章小结

- 第三章 驻留时间求解方法与优化

- 3.1 线性方程组方法

- 3.1.1 CEH模型

- 3.1.2 TSVD算法

- 3.1.3 参数优化

- 3.1.4 仿真研究

- 3.2 迭代方法

- 3.2.1 脉冲迭代法

- 3.2.2 边缘效应控制

- 3.2.3 参数优化

- 3.2.4 仿真研究

- 3.3 本章小结

- 第四章 离子束加工修形能力分析

- 4.1 修形能力评价指标

- 4.2 高斯型去除函数的修形能力

- 4.2.1 理论分析

- 4.2.2 仿真研究

- 4.2.3 离子束修形能力讨论

- 4.3 任意形状去除函数的修形能力

- 4.3.1 一般情况

- 4.3.2 常见情况

- 4.4 修形能力试验

- 4.4.1 一维去除函数试验

- 4.4.2 正弦面形刻蚀试验

- 4.5 本章小结

- 第五章 离子束修形的误差分析

- 5.1 定位误差影响分析

- 5.1.1 理论分析

- 5.1.2 仿真研究

- 5.2 去除函数误差影响分析

- 5.2.1 基本影响方程

- 5.2.2 面形收敛比影响

- 5.3 本章小结

- 第六章 离子束修形工艺优化

- 6.1 定位工艺优化

- 6.1.1 定位工艺优化方法

- 6.1.2 定位工艺优化试验

- 6.2 进给工艺优化

- 6.3 加工路径优化

- 6.3.1 等面积增长螺旋线路径

- 6.3.2 非均匀路径上驻留时间的求解方法

- 6.4 本章小结

- 第七章 光学镜面离子束修形试验

- 7.1 试验设备简介

- 7.2 φ100mm平面镜修形试验

- 7.2.1 样镜1修形试验

- 7.2.2 样镜2修形试验

- 7.2.3 样镜3修形试验

- 7.3 SiC异型平面镜修形

- 7.4 φ200mm球面镜修形

- 7.5 φ200mm抛物面镜修形

- 7.5.1 第一阶段修形

- 7.5.2 第二阶段修形

- 7.6 本章小结

- 第八章 总结与展望

- 8.1 全文总结

- 8.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录A 驻留时间求解

### 相关论文文献

- [1].大型光学镜面的多点支撑方案分析[J]. 光学与光电技术 2008(04)

- [2].光学镜面洁净度对激光传输特性的影响(英文)[J]. 光子学报 2014(03)

- [3].光学镜面化学镀银中的敏化工艺研究[J]. 光电工程 2012(02)

- [4].光学镜面污染颗粒吸收特性的影响分析[J]. 红外与激光工程 2020(04)

- [5].离子束修正光学镜面误差中拼接加工方法研究[J]. 中国科学(E辑:技术科学) 2009(12)

- [6].光学镜面污染对激光传输特性的影响[J]. 红外与激光工程 2014(05)

- [7].高陡度保形光学镜面多段拼接测量方法[J]. 中国机械工程 2009(10)

- [8].超光滑镜面散射测量方法研究[J]. 光电工程 2016(07)

- [9].大口径光学镜面超精密加工机床的研制[J]. 纳米技术与精密工程 2010(05)

- [10].高陡度保形光学镜面的坐标测量[J]. 光学精密工程 2010(09)

- [11].一种可矫正图像横向偏移的光学镜面相位恢复算法[J]. 光学学报 2020(13)

- [12].空间光学遥感器光学镜面有限元分析结果的后处理[J]. 红外 2014(09)

- [13].大口径薄型光学镜面支撑方案的优化设计[J]. 强激光与粒子束 2008(02)

- [14].光学镜面颗粒污染对激光散射特性影响的实验研究[J]. 光电技术应用 2015(05)

- [15].碳化硅陶瓷密度对光学镜面加工质量的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

- [16].离子束螺旋扫描方式修正光学镜面方法[J]. 机械工程学报 2009(12)

- [17].一种高陡度光学镜面高精度机械式测量方法[J]. 航空精密制造技术 2010(01)

- [18].镜面颗粒影响激光散射特性的模拟仿真[J]. 光电技术应用 2013(05)

- [19].主动光学镜面支撑结构的优化设计[J]. 机械与电子 2013(04)

- [20].光学镜面离子束加工去除函数工艺可控性分析[J]. 光学技术 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea64f30231f91b22e0915db6.html