# 铁路客车沿线气象参数模型及其应用研究

### 论文摘要

一直以来，我国铁路客车空调车外设计气象参数按照铁道部标准TB1951-87执行，其中规定：对于北京以南运行的地区运行的客车夏季车外空气计算温度35℃，相对湿度60％，太阳辐射强度以武汉地区为准，车外风速不超过5m／s。然而对于运动中的铁路客车而言，要分析研究其动态特性（如动态负荷、空调系统动态能耗、车厢内温湿度状态），仅按标准规定的某组数据不够，必须建立列车运行区间的沿线各个特征站点的室外气象参数模型。本文首先回顾了有关列车车厢内热力状态模拟相关技术的国内外进展，然后基于时间序列分析的基本思想，借助人工神经网络这一手段，建立了铁路客车沿线车外气象参数模型。并用一组导热微分方程加上相应的边界条件描述车厢隔热壁传热，最终建立了整个车厢的热负荷模型。在对围护结构的离散上选用状态空间法，最后采用特征值法求解所建立的方程组，用MATLAB（矩阵实验室）编制了所有相关的程序，模拟研究了不同运行条件下整个运行过程中车厢内空气状态参数（全程车厢内逐时温度）变化。本文的研究成果对后续列车空调系统能耗、列车车厢内热环境最优控制等研究具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文研究内容

- 第二章 铁路客车沿线车外气象参数模型

- 2.1 铁路客车沿线车外气象参数模型的建立

- 2.1.1 建模参数及气象数据源的选择

- 2.1.2 建模方法的选择

- 2.1.3 模型的建立

- 2.2 铁路客车车外气象参数模型实例

- 2.2.1 7月22日13时出发的北京→广州T29次下行线列车

- 2.2.2 7月22日11时出发的广州→北京的T30次上行线列车

- 2.3 本章小节

- 第三章 车厢的热力系统模型及其求解

- 3.1 热力系统模型

- 3.2 基本方程及其求解

- 3.2.1 隔热壁的传热基本方程

- 3.2.2 车厢热传导过程的求解方法

- 3.2.3 基本方程的建立

- 3.3 太阳辐射得热的计算

- 3.3.1 隔热壁的太阳辐射得热的计算

- 3.3.2 车窗的太阳辐射得热的计算

- 3.4 本章小结

- 第四章 车厢内空气状态参数模拟

- 4.1 原始性能技术参数

- 4.2 各种参数的计算

- 4.2.1 对流换热系数的确定

- 4.2.2 内部产热的确定

- 4.2.3 空间离散距离的确定

- 4.2.4 车厢外通风换热量

- 4.2.5 hr的计算

- 4.2.6 计算窗户的基本传热中所用到的参数

- 4.3 太阳辐射得热的计算

- 4.3.1 隔热壁的太阳辐射得热的计算

- 4.3.2 车窗的太阳辐射得热的计算

- 4.4 算法设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 不同运行条件下车厢内空气状态参数的模拟与分析

- 5.1 在定员条件下空调机“强冷”或“弱冷”运行

- 5.1.1 空调机组“弱冷”运行

- 5.1.2 空调机组“强冷”运行

- 5.1.3 “强冷”和“弱冷”运行条件下的车厢内温度模拟结果对比

- 5.2 同时开启两台空调机组的条件下，上座率分别为120%（超员），100%（定员）和80% （不满员）时

- 5.2.1 上座率为100%（定员）

- 5.2.2 上座率为80%（不满员）

- 5.2.3 上座率分别为120%（超员）

- 5.2.4 不同上座率时车厢内热力状态参数模拟结果对比

- 5.3 标准条件下列车起停时的车厢内的温度变化（以郑州站为例）

- 5.3.1 车外对流换热系数的变化

- 5.3.2 车厢外通风换热量的变化

- 5.3.3 列车起停时的车厢内的温度变化（以郑州站为例）

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与后续工作

- 6.1 本文主要工作与结论

- 6.2 后续工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].管理层股权激励与成本粘性——基于变参数模型的研究[J]. 经济研究导刊 2018(18)

- [2].我国对外直接投资与对外贸易的关系——基于变参数模型的分析[J]. 黑龙江对外经贸 2011(01)

- [3].土壤水分特征曲线单一参数模型的建立及应用[J]. 农业工程学报 2008(12)

- [4].晶体管混合π模型与网络Y参数模型的等效变换[J]. 河南科学 2014(08)

- [5].基于6参数模型的6R串联机器人运动学参数辨识[J]. 机器人 2015(04)

- [6].基于经典参数模型的制造执行系统多阶段可靠性增长分析与评估[J]. 科技创新导报 2012(32)

- [7].金属橡胶构件电参数模型建立[J]. 河北工业大学学报 2015(06)

- [8].肝纤维化多参数模型诊断方法研究进展[J]. 中华消化病与影像杂志(电子版) 2012(01)

- [9].基于英语媒体语篇的评价参数模型及其教学应用研究[J]. 海外英语 2011(01)

- [10].基于参数模型的自适应二进制算术编码算法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(04)

- [11].基于变参数模型的中国煤炭消费与经济增长关系的研究[J]. 山东工业技术 2014(24)

- [12].嗓音评估多参数模型的建立及临床应用[J]. 哈尔滨医药 2014(01)

- [13].一种求解光伏电池5参数模型的方法[J]. 电力系统保护与控制 2013(22)

- [14].基于局部参数模型共享的分布式入侵检测系统[J]. 计算机工程与设计 2017(11)

- [15].基于最小二乘配置的九参数模型在三维坐标转换中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2014(07)

- [16].中国出口贸易结构对二氧化碳排放的动态影响——基于变参数模型的实证分析[J]. 国际贸易问题 2011(01)

- [17].太阳能电池多参数模型研究[J]. 计算机仿真 2011(07)

- [18].基于功放记忆效应的动态X参数模型的研究[J]. 计算机应用研究 2016(01)

- [19].基于支持向量机的网络参数模型研究[J]. 现代电子技术 2015(12)

- [20].甘肃南小河流域土壤水分扩散率单一参数模型的建立及应用[J]. 干旱区地理 2009(05)

- [21].基于语义新型眼部特征的混合参数模型构建[J]. 光学仪器 2014(06)

- [22].航空发动机变参数模型与滑模控制研究[J]. 伺服控制 2014(04)

- [23].带坐标配置的四参数模型二维坐标系统转换方法在鹰瑞梅铁路中的应用研究[J]. 铁道勘测与设计 2011(03)

- [24].基于两种数学模型的坐标系统转换的比较[J]. 宿州学院学报 2013(09)

- [25].平面线性四参数模型在地籍测量中的应用[J]. 现代测绘 2014(03)

- [26].基于不同外形参数模型的汽车外流场仿真[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [27].随机截断数据Weibull型参数模型的估计方法[J]. 丽水学院学报 2010(05)

- [28].动力基础频变参数模型及设计[J]. 建筑科学与工程学报 2008(01)

- [29].四参数模型在生物效价计算中的注意事项[J]. 药物分析杂志 2018(07)

- [30].新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ead0cbe6f388ca8518b41932.html