# X形配筋混凝土异形柱节点试验研究

### 论文摘要

近年来,混凝土异形柱结构因具有良好的建筑功能在全国得到较为广泛的应用。为了发展和完善混凝土异形柱结构,国内对异形柱构件、异形柱梁柱节点及异形柱框架进行了大量试验及理论研究。试验研究表明:由于异形柱结构截面形式的特殊性,使得异形柱梁柱节点较矩形柱节点薄弱,从而限制了异形柱结构的建筑高度和使用范围。因此如何增强异形柱结构节点的抗震性能,提高异形柱结构的建筑高度和使用范围是目前亟待解决的问题。本文采用X形配筋对异形柱节点进行增强,通过X筋增强异形柱节点与同条件下普通混凝土异形柱节点进行对比试验与理论分析,验证X形配筋提高异形柱节点抗震性能的可行性。通过对异形柱节点核心区采用X筋与普通异形柱节点进行低周往复荷载试验,对比研究两个异形柱边节点和两个异形柱中节点的抗震性能。研究表明,在混凝土异形柱节点核心区增配X筋,可以明显改善异形柱节点的破坏特征,提高节点核心区的开裂荷载,节点累积损伤减小,提高节点的受剪承载力。在矩形柱节点受剪机理基础上,研究异形柱节点受剪机理,结合试验对异形柱节点进行受剪承载力分析,研究节点核心区配X形筋的开裂剪力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景与研究意义

- 1.2 混凝土框架节点抗震加强方法研究现状

- 1.3 异形柱节点研究现状

- 1.4. X形配筋研究现状

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第二章 试验设计与试验方法

- 2.1 试验目的与试验方法

- 2.2 试验概况

- 2.3 试验模型相似关系

- 2.4 试件设计与制作

- 2.5 试验装置与加载方案

- 2.6 试验测点设置

- 2.7 试验观测与数据采集

- 第三章 试验结果与分析

- 3.1 试验现象

- 3.2 梁端承载力、位移及延性

- 3.3 异形柱边节点钢筋应变

- 3.4 异形柱中节点钢筋应变

- 3.5 异形柱边节点恢复力特征

- 3.6 异形柱中节点恢复力特征

- 3.7 残余变形

- 3.8 耗能能力

- 3.9 累积损伤

- 3.10 本章小结

- 第四章 混凝土异形柱节点受力机理及承载能力分析

- 4.1 混凝土矩形柱节点受力机理

- 4.2 中间层中间节点和边节点在抗震条件下的受力状况

- 4.2 混凝土异形柱节点受剪性能分析

- 4.3 混凝土异形柱节点开裂荷载

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 5.3 本文创新点

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型装配式结构柱-柱节点的抗剪性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2020(02)

- [2].内加强环式方钢管混凝土柱-钢蜂窝梁中柱节点的力学性能分析[J]. 科学技术与工程 2020(13)

- [3].钢筋错位对接套筒的T形柱节点抗震性能研究[J]. 山东建筑大学学报 2020(05)

- [4].强晃动下柱截面形状对板柱节点损坏性能影响的试验研究[J]. 科技通报 2017(01)

- [5].板柱节点的有限元分析[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [6].不平衡弯矩下板柱节点受弯性能参数研究[J]. 水利与建筑工程学报 2016(06)

- [7].钢管混凝土板柱节点抗冲切性能试验研究[J]. 建筑科学 2011(07)

- [8].框架结构中梁、柱节点施工的方法研究[J]. 绿色科技 2011(06)

- [9].板柱节点拟静力试验的层间位移角与剪重比关系[J]. 工程抗震与加固改造 2009(02)

- [10].异形钢管混凝土板柱节点抗冲切性能试验[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [11].单层大跨度网壳结构空心六棱柱节点制作技术[J]. 钢结构 2016(01)

- [12].钢管混凝土柱节点的研究现状[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [13].复杂伞状柱节点的制作及焊接工艺[J]. 电焊机 2019(02)

- [14].钢管混凝土板柱节点弯矩分析[J]. 绿色科技 2016(16)

- [15].浅析梁板、墙柱节点不同强度等级混凝土的施工工艺[J]. 内江科技 2014(08)

- [16].板柱节点抗冲切碳纤维加固非线性有限元分析[J]. 湖南工业大学学报 2013(06)

- [17].筏板-柱节点冲切的国内外研究对比分析[J]. 城市道桥与防洪 2014(09)

- [18].空间网架结构钢管混凝土柱节点力学性能足尺试验及分析[J]. 土木建筑与环境工程 2013(06)

- [19].板柱节点冲切理论的研究进展[J]. 工程建设 2020(10)

- [20].受火时间对钢筋混凝土板柱节点的力学性能影响[J]. 水利与建筑工程学报 2019(03)

- [21].钢骨-钢管混凝土组合重载柱节点抗震性能试验研究[J]. 工业建筑 2008(03)

- [22].钢骨—钢管混凝土组合重载柱节点的有限元分析[J]. 四川建筑科学研究 2008(02)

- [23].混凝土板柱节点冲切承载力的极限分析[J]. 工程力学 2017(08)

- [24].天津周大福中心雨棚索-钢管混凝土柱节点性能分析[J]. 建筑结构 2016(09)

- [25].钢筋混凝土框架梁柱节点加腋梁施工技术[J]. 山西建筑 2013(24)

- [26].板柱节点抗冲切性能分析的力学转化模型[J]. 力学与实践 2012(05)

- [27].传统风格建筑钢-混凝土组合结构枋-柱节点力学性能及地震损伤评估试验研究[J]. 振动工程学报 2020(03)

- [28].火灾中半刚性型钢梁柱节点的刚度分析[J]. 钢结构 2011(05)

- [29].火灾中半刚性型钢梁柱节点的刚度分析[J]. 钢结构 2010(12)

- [30].津湾广场9号楼超限高层结构巨柱节点区域非线性分析[J]. 建筑结构 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ead398d2faa61e1125b5dbd7.html