# 衍射光学元件的高效计算与设计方法

### 论文摘要

本论文是围绕国家重大项目,结合高功率激光装置需求的基础上,对光束控制元件的设计、应用和测试等方面进行了系统性的论述,主要研究内容及获得的成果如下:一、大规模点阵的并行计算方法随着装置对光束控制元件DOE的尺寸需求越来越大,也就意味着设计上需要更多的采样点阵以保证满足采样定理同时扩大合适的输出计算窗口。然而单机在点阵成倍扩大时,计算能力不足的劣势凸现,内存以及时间都成为瓶颈。本论文利用MPI(Message Passing Interface)并行程序语言,开发了适用于DOE设计的并行计算方法。使用课题组的小型并行计算平台,计算时间上相比于单机大大缩短,可以满足今后大尺寸DOE器件的设计时间要求。二、平面靶的差值反馈优化算法当前针对光束整形的衍射光学元件的设计中,均需要采取模拟退火算法(SA)做进一步优化已得到更好的输出光斑。然而由于SA的随机性,所需的搜索时间很长,相比于光斑均匀性的提高量,性价比很低。差值反馈优化算法克服了SA的随机性,它通过一定的数学近似,将实际输出与理想输出的差值反馈到输入的位相结构上,进行相应调整,从而可以在很短的时间内收敛到一个更优的位相结构,极大的缩短了元件的设计周期。同时,根据该算法的数学推导过程,对于任何线形系统,只要选取相应的差值,均可使用该算法对已有的较优解来做进一步优化。三、多目标面迭代算法实现焦点附近3维空间束匀滑传统DOE设计的目标输出面都只是单独的2维平面,偏离目标设计面的光斑均匀性明显变差;另一方面间接驱动的目标输出面并非垂直于光轴而是与之有一定夹角。因此这两方面都对焦点附近3维空间提出了束匀滑的要求。本论文通过离散化3维空间,设置不同的接收反馈因子,展开递归搜索等方式,开发实现了多平面迭代算法。该算法的设计结果与传统设计结果的对比表明,在焦点附近约0.2mm的空间里,光束的均匀性和衍射效率都得到了不错的保持,从而提高了现有的空间设计指标,增强了器件的适应性。四、正面到斜面的可逆传输实现间接ICF束匀滑在间接ICF的小焦斑进洞的工程模型中,其腔口平面相对于光轴是一个斜面,工程要求在腔口上实现圆型光斑的注入,并且尽可能压低其余旁瓣使得不烧蚀腔口端面以顺利进洞,反映到DOE设计中,就是一个斜面设计以及消旁瓣的问题。本文首先研究了几种正面到斜面的传输方法,并根据Fourier空间内波矢的旋转变换,综合出了可逆的谱旋转方法,解决了正面到斜面的可逆传输问题。然后利用该方法,开发了消旁瓣的设计方法。大点阵的设计结果表明,可以注入大部分激光能量到靶腔中,并且所需压制旁瓣区域的功率密度很低,设计上满足了工程需求。五、口径缩放以及中心漂移的设计算法提高DOE的口径宽容性无论是平面靶还是间接靶的DOE设计,都不得不考虑口径影响,这源于实际打靶中,照射到DOE器件上的光束口径有一定量的缩放,且还会偏离中心少许;而理论设计上均假定入射光束口径不变并且固定在中心,导致实测结果与设计偏差较大。本文对此作了相应研究,并将口径的变化直接纳入到DOE的迭代设计中,利用随机入射口径的方式来使得DOE元件对口径在给定范围内变化的入射光均具有较好的输出光斑。设计结果表明,对于任何在DOE有效位相单元内的入射光都能得到一个较好的平均结果,包括光斑德均匀性指标和所需压制旁瓣区域的功率密度。从而大幅提高了DOE的口径宽容性。六、320mm口径DOE器件的打靶测试,改进和应用前景由分步迭代算法设计制作的320mm有效口径的DOE器件,进行了实验打靶测试,实测结果与设计指标偏离较大:中心亮点较大,旁瓣较高,衍射效率太低。经计算分析,设计口径与实验口径相差较大以及DOE单元数太少很可能是出现问题的原因。因此,今后设计上应该要加入适于入射光口径变化的位相结构,同时扩大计算点阵以抑制旁瓣并尽量降低其余衍射级次的能量,就可以避免上述问题,使得DOE元件顺利应用到ICF光束控制系统中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 衍射光学元件概述

- 1.2 惯性约束核聚变概述

- 1.2.1 惯性约束核聚变（ICF）简述

- 1.2.2 ICF技术介绍

- 1.2.3 直接驱动与间接驱动

- 1.3 DOE的束匀滑应用

- 1.3.1 DOE实现ICF中的均匀照明

- 1.3.2 多台阶位相片（DPP）简介

- 1.3.3 元件性能的评价指标

- 1.4 本论文的内容和结构安排

- 参考文献

- 第2章 DOE的设计原理和方法

- 2.1 DOE的设计原理

- 2.2 用于均匀照明的DOE的理论设计模型

- 2.3 常用的设计方法

- 2.3.1 基于Fourier变换的迭代方法

- 2.3.2 搜索及优化方法

- 2.3.3 杂化算法（HA:Hybrid Algorithm）

- 2.4 分步迭代方法（SIO:Step Iterative Optimization）

- 2.5 空间频域优化方法

- 2.6 本章小节

- 参考文献

- 第3章 平面靶的并行设计及快速优化算法

- 3.1 DOE的并行设计方法

- 3.1.1 并行程序设计简述

- 3.1.2 用于DOE的并行算法设计

- 3.1.3 并行设计实例

- 3.2 差值反馈优化算法

- 3.2.1 背景和目的

- 3.2.2 DFO算法原理

- 3.2.3 DFO优化设计实例

- 3.3 本章小节

- 参考文献

- 第4章 320mm口径DOE元件的测试分析

- 4.1 元件的设计和制作

- 4.1.1 设计参数及结果

- 4.2 实验打靶测试

- 4.2.1 离线测试结果

- 4.2.2 实际打靶结果

- 4.3 测试结果分析与误差模拟

- 4.3.1 整体结果分析

- 4.3.2 口径未充满对DOE的影响

- 4.3.3 计入其余衍射级次的能量利用率

- 4.4 本章小节与建议

- 第5章 三维空间均匀照明以及斜面光束传输的研究与设计

- 5.1 三维空间均匀照明的DOE设计方法

- 5.1.1 背景需求

- 5.1.2 模型和算法

- 5.1.2 模拟设计

- 5.2 斜面光束传输方法的研究

- 5.2.1 技术背景

- 5.2.2 菲涅耳衍射积分计算方法

- 5.2.3 角谱行行传输方法

- 5.2.4 谱旋转方法

- 5.3 本章小节

- 参考文献

- 第6章 间接驱动消旁瓣以及口径缩放的研究与设计

- 6.1 小焦斑进洞消旁瓣束匀滑的设计方法

- 6.1.1 设计步骤和消旁瓣方式

- 6.1.2 设计参数和结果

- 6.1.3 分析讨论

- 6.2 口径缩放和漂移的方法研究

- 6.2.1 考虑口径影响的必要性

- 6.2.2 口径缩放与漂移的设置方法

- 6.2.3 设计参数

- 6.2.4 设计结果

- 6.3 本章小节

- 第7章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].温度与微结构高度误差对衍射光学元件衍射效率的影响研究[J]. 红外技术 2020(03)

- [2].斜入射下双波段双层衍射光学元件优化设计与分析[J]. 光学学报 2020(16)

- [3].含有双层衍射光学元件的中波/长波消热差光学系统的设计（英文）[J]. 应用光学 2019(05)

- [4].环境温度变化对双波段谐衍射光学元件衍射效率的影响[J]. 北京交通大学学报 2016(06)

- [5].多层衍射光学元件斜入射衍射效率的测量[J]. 光学学报 2017(02)

- [6].分色聚焦衍射光学元件的色散特性[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [7].空气间隙对多层衍射光学元件衍射效率的影响[J]. 光电技术应用 2015(06)

- [8].空气间隙对多层衍射光学元件衍射效率的影响[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [9].偏心误差对长波红外波段多层衍射光学元件衍射效率的影响[J]. 光学学报 2015(06)

- [10].关于衍射光学元件在量子电子学系统中多领域应用的分析[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(04)

- [11].衍射光学元件的加工工艺及其在各种光谱镜头中的应用[J]. 光电技术应用 2014(02)

- [12].谐衍射光学元件光谱随入射角漂移的现象研究[J]. 光子学报 2013(10)

- [13].《衍射光学元件的计算机设计方法》[J]. 红外与激光工程 2011(03)

- [14].基于柯西色散公式的多层衍射光学元件的设计和分析[J]. 光学学报 2011(06)

- [15].多层衍射光学元件成像特性的研究[J]. 光子学报 2009(03)

- [16].多层衍射光学元件设计原理与衍射效率的研究[J]. 光子学报 2009(05)

- [17].衍射光学元件在现代光学成像系统中的应用[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [18].斜入射时一定温度范围内微结构高度误差对衍射效率的影响[J]. 光学学报 2020(04)

- [19].含有双层衍射光学元件的红外双波段无热化光学系统的设计[J]. 红外技术 2019(08)

- [20].衍射光学元件检测及数据处理[J]. 应用光学 2018(03)

- [21].一种用于减少相位突变点的衍射光学元件改进设计方法[J]. 光学学报 2012(05)

- [22].《衍射光学元件的计算机设计方法》[J]. 红外与激光工程 2011(01)

- [23].《衍射光学元件的计算机设计方法》[J]. 红外与激光工程 2009(01)

- [24].《衍射光学元件的计算机设计方法》[J]. 红外与激光工程 2009(03)

- [25].双层衍射光学元件微结构高度的优化设计[J]. 红外 2019(01)

- [26].双波段多层衍射光学元件的基底材料选择方法研究及其在变焦系统中的应用[J]. 光学学报 2020(06)

- [27].双层衍射光学元件在0.4～0.9 μm宽波段光学系统中的应用[J]. 红外 2018(07)

- [28].基于瑞利-索末菲衍射理论的近场大衍射角衍射光学元件的设计[J]. 光子学报 2017(11)

- [29].基于带宽积分平均衍射效率的多层衍射光学元件设计[J]. 光学学报 2010(10)

- [30].紫外光固化有机-无机纳米复合材料成型衍射光学元件制造技术[J]. 光学学报 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ead432d4c03d697d32e317e9.html