# 高抗冲ACR改性剂的合成及其对PVC的改性研究

### 论文摘要

核壳结构ACR是一类以丙烯酸酯类橡胶为核、以聚甲基丙烯酸甲酯为壳的具有双层或多层“核/壳”结构的聚合物,核壳中一相或者两相产生交联、形成分子链相互贯穿的ACR又称LIPN。自1960年Rohm&HaaS公司首次研发以来,“核/壳”结构ACR抗冲改性剂以其优良的高冲击强度、耐热性、较宽的加工温度范围和较好的耐候性引起了广泛关注,成为硬质PVC抗冲改性剂中发展较快的一种,国外很多公司分别有性能优异的产品面世。但是由于存在技术壁垒,ACR抗冲改性剂在我国的发展相对缓慢,与世界先进水平仍存在很大差距。提高ACR增韧效果的两个关键点在于:1. ACR自身橡塑两相结合的紧密程度;2.与PVC基体间结合强度的强弱。基于这两个要点的解决,本文采用预乳化多步种子乳液聚合,合成了三种高抗冲性ACR,并实现了对PBA粒径、交联度的有效控制,推理并分析了交联机理,还对PVC进行了改性研究,探讨了增韧机理以及合成参数对改性效果的影响。研究内容摘要如下:1.根据选取的聚合工艺和条件,采用预乳化多步种子乳液聚合合成了LIPN-Ⅰ,通过探索种子乳液用量与乳胶粒子粒径之间的关系实现了PBA粒子粒径可控。2.在LIPN-Ⅰ的基础上,在核单体中引入壳单体和交联剂,合成了交联度可控的共聚交联型LIPN-Ⅱ,并用硅烷偶联剂对其进行改性尝试,合成了LIPN-Ⅲ。3.由于乳化剂SDS、AES和MAA配合使用时分别生成交联和非交联聚合物,以SDS/AES共用和MAA的配合实现了LIPN-Ⅱ交联度的控制。对MAA交联机理进行了推理并通过FT-IR、1H-NMR、DSC等手段验证。4.以合成的三种LIPN共聚物与PVC树脂共混进行性能研究,得出三者的增韧效果:LIPN-Ⅲ≧LIPN-Ⅱ﹥LIPN-Ⅰ。通过SEM观察其刻蚀试样,对不同用量的LIPN在PVC中的分散情况进行考察,探讨LIPN对PVC的增韧机理,结果表明:LIPN-Ⅱ核部分塑料相的引入有利于其在PVC中的分散。通过考察不同合成参数对LIPN增韧效果的影响发现,对于LIPN-Ⅰ,橡胶粒子尺寸和橡胶相含量对PVC/LIPN共混体系的冲击强度存在最佳值,当ACR的PBA橡胶粒子粒径为200nm、BA含量为65%时,共混物的冲击强度可以达到55.6KJ/m2;在1.5%2.7%范围内,MAA用量的提高对共混物的冲击性能提高有利。LIPN-Ⅱ则主要受核壳比、橡塑比和交联度等因素的影响,当BA含量在4050%范围内,交联剂用量1.5%、凝胶含量在8890%时,增韧PVC效果最佳。硅烷偶联剂的改性对共混体系的冲击强度提高不大,对耐热变形性和加工性有不同程度的改善。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 PVC 抗冲改性剂发展历程

- 1.3 核壳结构ACR

- 1.3.1 发展概况

- 1.3.1.1 国外ACR 抗冲改性剂的发展概况

- 1.3.1.2 我国ACR 抗冲改性剂的发展情况

- 1.3.2 核壳结构ACR 对聚合物的增韧机理

- 1.3.2.1 多重银纹理论

- 1.3.2.2 剪切屈服理论

- 1.3.2.3 银纹-剪切带理论

- 1.3.2.4 银纹支化理论

- 1.3.2.5 空洞化理论

- 1.3.3 影响核壳结构ACR 增韧的因素

- 1.3.3.1 乳胶粒的核/壳结构的组成

- 1.3.3.2 核壳结构改性剂的内部结构和形态的影响

- 1.3.3.3 接枝特性的影响

- 1.3.3.4 ACR 乳胶粒粒径的影响

- 1.3.3.5 用量的选择

- 1.3.4 核壳结构改性剂的制备

- 1.3.4.1 核壳乳液聚合研究进展

- 1.3.4.2 核壳乳液聚合机理

- 1.3.4.3 核壳乳胶粒子的结构形态及其影响因素

- 1.4 课题的提出与意义

- 1.5 课题的研究内容

- 第二章 实验方法和表征

- 2.1 主要仪器及试剂

- 2.1.1 合成实验仪器

- 2.1.2 合成主要原料

- 2.1.3 加工测试部分主要仪器

- 2.1.4 加工测试主要原料

- 2.2 试样制备

- 2.2.1 ACR 粒子研究路线

- 2.2.2 PVC 与ACR 共混工艺

- 2.2.2.1 塑炼工艺

- 2.2.2.2 模压工艺

- 2.2.2.3 裁样

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 结构组成分析

- 2.3.2 粒径测试

- 2.3.3 粒子结构形态

- 2.3.4 表面及断面形貌

- 2.3.5 差示扫描量热（DSC）分析

- 2.3.6 凝胶含量测试

- 2.3.7 固含量的测定

- 2.3.8 单体转化率

- 2.3.9 机械性能测试方法

- 第三章 预乳化种子乳液聚合合成核壳结构 ACR 工艺研究

- 3.1 引言

- 3.2 合成方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 单体加料方式

- 3.3.1.1 第一单体的加料方式

- 3.3.1.2 第二单体的加料方式对乳胶粒形貌的影响

- 3.3.2 引发体系

- 3.3.2.1 过硫酸钾体系引发机理

- 3.3.2.2 氧化还原体系引发机理

- 3.3.2.3 引发剂用量对PBA 粒径的影响

- 3.3.3 聚合温度

- 3.3.3.1 聚合温度对反应速率的影响

- 3.3.3.2 聚合温度对反应稳定性的影响

- 3.3.3.3 聚合温度对PBA 粒子粒径大小的影响

- 3.3.4 乳化体系

- 3.3.4.1 乳化剂种类

- 3.3.4.2 乳化剂浓度对聚合反应速率的影响

- 3.3.4.3 乳化剂浓度对PBA 粒子粒径的影响

- 3.3.5 小结

- 第四章 核壳结构 ACR 抗冲改性剂的合成与表征

- 4.1 引言

- 4.2 合成方法

- 4.3 PBA 核粒径控制

- 4.3.1 种子乳液用量对PBA 粒径的影响

- 4.3.2 聚合体系固含量对PBA 粒径的影响

- 4.4 ACR 核壳界面间的结合

- 4.4.1 单纯核壳ACR

- 4.4.2 过渡型核壳ACR

- 4.4.3 交联型LIPN

- 4.4.4 界面结合力的比较

- 4.4.4.1 力学性能表征ACR 核壳界面结合

- 4.4.4.2 DSC 分析表征ACR 核壳界面结合

- 4.4.4.3 ACR/PVC 合金冲击断面形貌表征ACR 核壳界面结合

- 4.5 小结

- 第五章 共聚交联型 LIPN 的合成、表征及作用机理研究

- 5.1 引言

- 5.2 合成方法

- 5.3 交联机理

- 5.4 交联度的控制

- 5.4.1 溶解性实验

- 5.4.2 乳化剂和交联剂的配合

- 5.5 交联表征

- 5.5.1 红外光谱表征

- 5.5.2 1H-NMR 定量分析PBA 与PMMA 比值

- 5.5.3 DSC 分析交联行为

- 5.5.4 力学性能评价

- 5.6 硅烷偶联剂改性LIPN 的尝试

- 5.6.1 设计思路

- 5.6.2 合成方法

- 5.7 小结

- 第六章 三种 ACR 抗冲改性剂对 PVC 的改性研究

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.3 ACR/PVC 的力学强度

- 6.3.1 合成参数对LIPN-Ⅰ力学强度的影响

- 6.3.1.1 PBA 核粒径大小对ACR/PVC 力学强度的影响

- 6.3.1.2 核含量对ACR/PVC 力学强度的影响

- 6.3.1.3 交联剂用量对ACR/PVC 力学强度的影响

- 6.3.2 合成参数对LIPN-Ⅱ力学强度的影响

- 6.3.2.1 橡塑比、核壳比的影响

- 6.3.2.3 交联程度的影响

- 6.3.3 3 MOPTMOS 对LIPN/PVC 冲击强度的影响

- 6.4 ACR/PVC 增韧机理初探

- 6.4.1 ACR 用量对ACR/PVC 冲击强度的影响

- 6.4.2 ACR 在PVC 中的分散

- 6.5 ACR/PVC 的加工性能

- 6.6 ACR/PVC 的耐热性能

- 6.6.1 三种LIPN 的耐热性

- 6.6.2 3MOPTMOS 对 LIPN/PVC 耐热变形性的影响

- 6.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2017EULAR/ACR系统性红斑狼疮分类标准与既往标准诊断价值的比较[J]. 现代医院 2019(12)

- [2].核-壳结构ACR抗冲改性剂的研究与应用现状[J]. 塑料科技 2017(10)

- [3].硝苯地平联合贝那普利对高血压患者ACR的疗效[J]. 基层医学论坛 2013(07)

- [4].我国ACR加工助剂现状及存在问题[J]. 内蒙古石油化工 2012(04)

- [5].糖尿病肾病患者ACR与血清氧化应激、血管新生指标以及外周血T细胞含量的关系[J]. 海南医学院学报 2017(02)

- [6].复方血栓通对早、中期糖尿病肾病患者ACR、肝功能及血脂代谢的影响[J]. 中国实验方剂学杂志 2014(19)

- [7].ACR加工助剂的加工性能研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(03)

- [8].核壳结构ACR乳液的合成及粒径的控制[J]. 塑料工业 2013(10)

- [9].复方血栓通对早中期糖尿病肾病患者ACR、肝功能及血脂代谢的影响[J]. 现代诊断与治疗 2014(13)

- [10].胱抑素C、尿ACR在早期糖尿病视网膜病变诊断中的应用价值[J]. 现代医药卫生 2018(04)

- [11].基于ACR体模的磁共振射频线圈性能的对比[J]. 中国医疗设备 2015(01)

- [12].提高核壳ACR乳液接枝效率的新方法——引发剂型单体[J]. 弹性体 2010(05)

- [13].ACR水平在妊娠高血压患者中的检测价值[J]. 海南医学 2016(13)

- [14].不同结构的ACR核壳粒子增韧聚碳酸酯的机理[J]. 功能高分子学报 2009(03)

- [15].糖肾康汤加味黄柏对早期糖尿病肾病患者ACR的影响[J]. 时珍国医国药 2014(05)

- [16].基于ACR模式的学生实习过程评价——以高职酒店管理专业为例[J]. 职业技术教育 2008(11)

- [17].鹿茸方对早期糖尿病肾病患者ACR及转化生长因子-β_1的影响[J]. 新中医 2013(11)

- [18].胱抑素C联合尿ACR检测对糖尿病患者早期肾损伤的诊断价值[J]. 临床医学 2017(07)

- [19].基于ACR体模的磁共振层厚自动测量[J]. 中国医疗设备 2016(04)

- [20].基于ACR体模的磁共振质量控制自动评价系统[J]. 医疗卫生装备 2015(08)

- [21].基于ACR体模磁共振成像系统质量控制检测的信噪比自动测量研究[J]. 中国医疗设备 2020(11)

- [22].2014年美国风湿病学会(ACR)年会侧记[J]. 风湿病与关节炎 2015(04)

- [23].ACR值 母血HtrA4水平与妊娠期高血压疾病患者不良妊娠结局的关系研究[J]. 中国妇幼保健 2020(22)

- [24].Biosystem系统上ACR相关指标参考区间的建立[J]. 检验医学与临床 2017(17)

- [25].ACR增韧聚乳酸的力学性能研究[J]. 塑料工业 2011(07)

- [26].解读“2019年ACR及EULAR IgG4相关性疾病分类标准”[J]. 中华临床免疫和变态反应杂志 2019(06)

- [27].早期糖尿病肾病患者UBA52与ACR的关系[J]. 医学综述 2015(09)

- [28].一种分布式ACR中PPPoE快速转发的实现[J]. 电信科学 2014(03)

- [29].RADIUS协议在ACR中的研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [30].基于ACR标准的MRI设备图像信噪比及几何精度检测研究[J]. 医疗卫生装备 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eaf651b698075e170a6a0ee6.html