# 非饱和膨润土热—水—力耦合的数值模拟研究

### 论文摘要

目前,在土木、水力工程领域,如冻土地区的路基处理,资源与能源领域,如煤炭的地下气化,环境工程领域,如高放核废弃料的处置中,周围环境中各物理场往往处于复杂的相互作用和影响之中,尤其是环境的主体-非饱和土,其物理化学性质受到温度场、渗流场和应力场的影响明显,因此,考虑多物理化学场耦合的研究就显得很重要,也逐渐成为一个热门的课题,对于指导工程实践有着重要的参考意义。然而,随着数值解法在科研和工程中的应用越来越成熟,这也给非饱和土的多场耦合研究提供了极大的便利。目前,国内大多数的研究都是针对具体工程问题进行理论推导,在数值计算特别是软件的开发上相对滞后,这也使得问题的求解有很大的局限性。文章依托高放核废料处置概念库的模型,应用大型商用软件ABAQUS对缓冲材料-非饱和膨润土的均匀化过程进行模拟研究,具体内容为：（1）简单介绍了非饱和土的耦合作用方式和热学、水力和力学的理论基础,并结合本文的研究确定了顺序耦合的求解方式,给出了耦合的场方程。（2）利用ABAQUS进行吸水仿真实验,并给出了含水率随距离变化的曲线,对比真实实验数据结论,证明ABAQUS有良好的可靠性和准确性。（3）根据高放核废料处置概念库的模型,对非饱和膨润土进行水-力耦合数值模拟分析,给出不同时刻的饱和度、应力和位移的空间分布云图和随时间变化曲线图,并对重要参数进行敏感性分析,得出达到初始饱和（Sr≥95%）和最终饱和所需时间对渗透系数较为敏感。（4）在水-力耦合分析的基础上,考虑核素衰变形成的温度场,对非饱和膨润土进行热-水-力耦合分析,给出不同时刻的温度、饱和度、孔隙水压、应力和位移的空间分布云图和随时间变化曲线图,对比第四章的分析,对温度对水力和力学因子的影响进行分析,得出温度对水力因子的影响较大。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.1.1 热-水-力耦合研究的工程背景

- 1.1.2 热-水-力耦合研究的理论背景

- 1.2 热-水-力耦合的国内外发展现状

- 1.2.1 热-水-力耦合理论模型的研究现状

- 1.2.2 热-水-力耦合求解方法的研究现状

- 1.3 本文的研究目的和主要内容

- 2 热-水-力耦合的基本理论

- 2.1 耦合的基本理论

- 2.2 热力学基本理论

- 2.2.1 热传导理论

- 2.2.2 热对流理论

- 2.2.3 非耦合的热传导理论

- 2.3 水力-力学分析基本理论

- 2.3.1 有效应力原理

- 2.3.2 广义胡克定律

- 2.3.3 扩展的Drucker-Prager准则

- 2.3.4 达西定律与傅里叶定律

- 2.3.5 水-力耦合分析理论

- 2.4 本章小结

- 3 数值分析方法简介及应用

- 3.1 数值方法的简介

- 3.2 ABAQUS的基本模块和求解模式

- 3.3 非饱和土吸水仿真实验

- 3.4 本章小结

- 4 非饱和膨润土的水-力耦合

- 4.1 高放核废弃料处置概念库的简介

- 4.2 模型的材料参数及网格划分

- 4.2.1 模型的材料参数

- 4.2.2 模型的网格划分

- 4.3 模型边界条件及初始条件

- 4.3.1 模型的边界条件

- 4.3.2 模型初始条件

- 4.4 非饱和膨润土的水-力耦合分析

- 4.4.1 边界条件a下各场变量的变化规律

- 4.4.2 边界条件b下各场变量的变化规律

- 4.5 参数敏感性分析

- 4.5.1 边界水压敏感性分析

- 4.5.2 渗透系数敏感性分析

- 4.6 本章小结

- 5 非饱和膨润土的热-水-力耦合

- 5.1 高放废弃物及其热效应基本概念

- 5.2 模型材料的热学参数和初始条件

- 5.2.1 模型材料的热学参数

- 5.2.2 模型材料的初始及边界条件

- 5.3 高放核废料处置概念库的热传分析

- 5.4 非饱和膨润土的热-水-力耦合分析

- 5.4.1 边界条件a下各场变量的变化规律

- 5.4.2 边界条件b下各场变量的变化规律

- 5.5 温度的影响性分析

- 5.5.1 温度场对饱和度的影响分析

- 5.5.2 温度场对孔隙水压和吸力的影响分析

- 5.5.3 温度场对竖向应力的影响分析

- 5.5.4 温度场对竖向位移的影响分析

- 5.6 本章小结

- 6 结论和展望

- 6.1 规律和结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 符号索引

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].基于非饱和流的地下水封洞库涌水量研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(S2)

- [2].含冰非饱和土壤导热模型构建及应用分析[J]. 土壤通报 2020(05)

- [3].循环荷载下非饱和结构性黏土的弹塑性双面模型[J]. 岩土力学 2020(04)

- [4].基于饱和-非饱和理论的堤防工程渗流仿真计算分析[J]. 北京水务 2020(05)

- [5].基质吸力对非饱和黏土抗剪强度的影响[J]. 人民黄河 2012(04)

- [6].非饱和浅埋隧道稳定性的上限分析[J]. 采矿与安全工程学报 2019(06)

- [7].非饱和全空间埋置隧道动力响应半解析模型[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [8].模拟非饱和流的新型相对渗透系数模型[J]. 长江科学院院报 2020(07)

- [9].无线设备市场仍有很大空间并非饱和[J]. TWICE消费电子商讯 2008(09)

- [10].冻融条件下非饱和路基土的强度及微观特性研究[J]. 冰川冻土 2019(05)

- [11].双尺度纤维织物二维非饱和流动的数值模拟与实验[J]. 复合材料学报 2020(04)

- [12].空间链接器式多维通用饱和-非饱和流模型研究[J]. 水文地质工程地质 2020(05)

- [13].黄河冲淤积非饱和高塑性黏土的抗剪性状[J]. 山东大学学报(工学版) 2016(01)

- [14].非饱和黏土平板撞击实验及状态方程的研究[J]. 高压物理学报 2014(06)

- [15].公路非饱和路基土力学特性分析[J]. 交通标准化 2014(02)

- [16].非饱和硬土的长期固结特性探讨[J]. 工程勘察 2012(11)

- [17].基于非饱和负载的802.15.4网络能耗分析[J]. 计算机应用研究 2011(06)

- [18].非饱和红土强度特性的试验研究[J]. 建筑科学 2009(01)

- [19].非饱和煤矸石淋滤仪改进及应用[J]. 科学技术与工程 2020(07)

- [20].非饱和黏性土压缩模量与标贯击数关系探讨[J]. 铁道勘察 2012(03)

- [21].饱和-非饱和非稳定渗流有限元分析方法的改进[J]. 水利水电科技进展 2009(01)

- [22].非饱和粘土在冲击试验下的土体参数研究[J]. 江苏建材 2016(06)

- [23].降雨入渗非饱和黏土边坡稳定性的极限平衡条分法研究[J]. 岩土力学 2016(02)

- [24].含水量对昆明非饱和土抗剪强度影响的试验研究[J]. 采矿技术 2015(02)

- [25].粉煤灰的基质吸力及非饱和特性研究[J]. 水利学报 2014(S2)

- [26].非饱和扰动粉砂质黏土的土-水特征曲线特征研究[J]. 能源环境保护 2020(06)

- [27].饱和非饱和分层土壤中铁离子运移试验[J]. 安全与环境学报 2011(06)

- [28].树脂传递模塑工艺中的非饱和流动过程模拟与实验研究[J]. 复合材料学报 2010(02)

- [29].含裂隙非饱和土体的变形与渗流耦合的二维解析分析[J]. 地质灾害与环境保护 2019(04)

- [30].积水和降雨下非饱和重塑黄土水分入渗模拟[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eafcabe415dff991edf7cdc5.html