# 利用嵌段共聚物制备Janus粒子

### 论文摘要

本论文主要研究了以嵌段共聚物及其与无机组分的自组装结构为模板制备各种不对称纳米粒子,特别是金属-金属氧化物Janus纳米粒子的方法。选用聚乙烯基吡啶-b-聚氧化乙烯（PVP-b-PEO）、聚苯乙烯-b-聚氧化乙烯（PS-b-PEO）、聚苯乙烯-b-聚乙烯基吡啶（PS-b-PVP）与HAuCl4、TiO2、FeCl3等无机组分的自组装为模型体系,研究了嵌段共聚物与无机组分自组装形成的各种复合胶束结构及其在进行后处理过程中的形态和尺寸变化,初步探讨了不对称Janus粒子形成的机制,制备出不对称金属-金属氧化物纳米粒子或排列,并研究了不对称金属-金属氧化物纳米粒子的催化性能。（1）研究了Au-TiO2偏心核壳纳米粒子的制备方法。利用嵌段共聚物PVP-b-PEO为模板,通过官能基团PVP与氯金酸（HAuCl4）的相互作用,形成了以PVP/HAuCl4为核、PEO为壳的复合胶束。经紫外光照射处理,HAuCl4原位还原为单质Au。结合溶胶凝胶法,TiO2选择性的附着在PEO外壳上,形成了核壳复合纳米粒子。将该核壳复合纳米粒子旋涂形成薄膜后,经紫外光照射去除嵌段共聚物,可制备偏心不对称Au-TiO2核壳纳米粒子。这种特殊的Au-TiO2核壳结构可以有效防止Au纳米粒子的聚集,同时具有更高的光催化性能。（2）利用嵌段共聚物PS-b-PEO制备了贵金属-金属氧化物Au-TiO2Janus纳米粒子阵列。首先将PS-b-PEO/HAuCl4溶液、TiO2前驱体溶液混合,此时HAuCl4和TiO2选择性地进入PEO微区,形成了以PEO/HAuCl4/TiO2为核、以PS为壳的纳米复合胶束。将此复合胶束经旋涂制备单层有机-无机混合薄膜,并置于紫外灯下照射,当有机基质完全去除后,就形成了Au-TiO2Janus纳米粒子阵列。研究结果表明,与TiO2和Au-TiO2复合纳米粒子相比,Au-TiO2Janus纳米粒子具有更高的光催化活性。（3）利用嵌段共聚物PS-b-PVP制备了纳米级有机-无机Janus粒子。首先将PS-b-PVP/FeCl3置于甲苯中,由于PVP与FeCl3存在络合作用,经自组装可形成以PVP/FeCl3为核、以PS为壳的对称性球形胶束,随后往胶束溶液中加入一定量的NaOH溶液。NaOH一方面可调节溶液的pH值,另一方面可与FeCl3发生反应,在此过程中,胶束由对称结构变为不对称结构。包含有嵌段共聚物PS-b-PVP和铁化合物的有机-无机Janus粒子既具有纳米尺寸的特征,又具有各向异性特征,因此在纳米新材料的制备方面具有重要的意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 Janus 粒子

- 1.1.1 Janus 粒子的定义

- 1.1.2 Janus 粒子的结构特性

- 1.2 Janus 粒子的制备方法

- 1.2.1 去对称法

- 1.2.2 一步合成法

- 1.3 利用嵌段共聚物自组装制备Janus 粒子

- 1.3.1 利用ABC 三嵌段共聚物制备Janus 粒子

- 1.3.2 利用AB 两嵌段共聚物和无机组分制备Janus 粒子

- 1.3.3 利用AB/AC 两嵌段共聚物共混物制备Janus 粒子

- 1.4 本课题的研究目的和意义

- 2 纳米粒子的制备及其催化性能研究'>第二章 偏心 Au-Ti02纳米粒子的制备及其催化性能研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂

- 2.1.2 实验器皿的清洗

- 2.1.3 样品制备

- 2.1.4 仪器

- 2.1.5 光催化活性测试

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 利用嵌段共聚物制备Au 纳米粒子

- 2 核壳纳米粒子'>2.2.2 合成偏心Au—Ti02核壳纳米粒子

- 2.2.3 光催化降解亚甲基蓝（MB）

- 2.3 结论

- 2纳米粒子的制备及其催化性能研究'>第三章 Janus Au-Ti02纳米粒子的制备及其催化性能研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试剂

- 3.1.2 实验器皿的清洗

- 3.1.3 样品制备

- 3.1.4 仪器

- 3.1.5 光催化降解亚甲基蓝（MB）

- 3.2 结果与讨论

- 3.3 结论

- 第四章 Janus 有机-无机纳米粒子的制备

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂

- 4.1.2 实验器皿的清洗

- 4.1.3 样品的制备

- 4.1.4 仪器

- 4.2 结果与分析

- 4.3 结论

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 一、在校期间发表的学术论文

- 二、在校期间参加的项目

- 三、在校期间获奖情况

### 相关论文文献

- [1].一种二氧化碳基聚碳酸酯嵌段共聚物的合成方法[J]. 乙醛醋酸化工 2020(03)

- [2].弗吉尼亚理工大学：采用嵌段共聚物制备具有均匀孔结构的碳纤维[J]. 国际纺织导报 2020(01)

- [3].聚脲-聚酰亚胺嵌段共聚物的制备及表征[J]. 高分子材料科学与工程 2020(04)

- [4].外场作用下嵌段共聚物微相形态的调控[J]. 塑料工业 2017(11)

- [5].嵌段共聚物和嵌段共聚物组合物和硫化橡胶及其应用和制备嵌段共聚物的方法[J]. 橡胶工业 2016(05)

- [6].新型嵌段共聚物的合成及其作为药物载体的应用研究[J]. 人人健康 2016(20)

- [7].溶液嵌段共聚物的相分离行为研究[J]. 青少年日记(教育教学研究) 2015(06)

- [8].烯烃嵌段共聚物分子链结构非均匀性的研究[J]. 现代塑料加工应用 2019(06)

- [9].一种二氧化碳基聚碳酸酯嵌段共聚物的合成方法[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].一种二氧化碳基聚碳酸酯嵌段共聚物的合成方法（续）[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [11].共溶剂对线形-树枝状嵌段共聚物自组装性能的影响[J]. 广州化工 2020(18)

- [12].结构明确含氟嵌段共聚物的设计合成及其在涂料中的应用新进展[J]. 涂料工业 2017(11)

- [13].聚乙二醇-聚丁二酸丁二醇酯-聚乙二醇嵌段共聚物的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2018(01)

- [14].嵌段共聚物三维软受限自组装[J]. 化学进展 2018(Z1)

- [15].用于大分子定向自组装的新型嵌段共聚物的合成与表征[J]. 影像科学与光化学 2018(04)

- [16].可降解聚酯型温敏性环状嵌段共聚物的控制合成研究[J]. 功能材料 2017(05)

- [17].棒/线两嵌段共聚物共混体系的自组装[J]. 吉林大学学报(理学版) 2014(06)

- [18].SBS供过于求日趋加剧[J]. 当代化工 2012(08)

- [19].两嵌段共聚物共混体系的相分离研究[J]. 浙江大学学报(理学版) 2009(06)

- [20].Dexco公司生产新型苯乙烯类嵌段共聚物[J]. 橡胶参考资料 2009(06)

- [21].聚乳酸-b-聚异戊二烯嵌段共聚物的合成及其对聚乳酸/橡胶的增韧研究[J]. 安徽工程大学学报 2020(03)

- [22].表面图案诱导两嵌段共聚物形成穿孔层状结构的模拟[J]. 高等学校化学学报 2018(12)

- [23].离子液体嵌段共聚物的合成及其离子传导性[J]. 合成化学 2019(04)

- [24].聚合离子液体嵌段共聚物的合成研究进展[J]. 化工新型材料 2018(09)

- [25].浙江大学朱利平小组研制出结构均一的嵌段共聚物自组装分离膜[J]. 膜科学与技术 2016(03)

- [26].载羟基喜树碱双嵌段共聚物纳米粒的制备与评价[J]. 中国新药杂志 2016(17)

- [27].两嵌段共聚物在本体及溶液中的自组装[J]. 浙江大学学报(理学版) 2014(02)

- [28].杂臂星型嵌段共聚物在溶液中自组装形成囊泡结构的计算机模拟[J]. 高等学校化学学报 2013(07)

- [29].掺杂嵌段共聚物薄膜的相分离研究[J]. 高分子学报 2009(06)

- [30].聚酰亚胺/聚醚刚柔嵌段共聚物的制备及其性能[J]. 功能高分子学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb0c16298359d2683fe6b4d0.html