# 消防配电设计在建筑电气设计中的运用

（天津宇昊集团建筑设计有限公司天津300000）

摘要：建筑工程量在不断增加的过程中，建筑工程中各个系统的建设水平也得到了提升。以往的建筑电气系统在应用时很容易引发火灾问题，严重影响了人们的正常生活。在当前的建筑项目中，高层、超高层的建筑量比较多，一旦发生火灾就会造成严重的经济损失，所以在建筑电气设计中运用消防配电设计是非常有必要。

关键词：消防配电设计；建筑电气设计；运用

一、消防配电设计原则分析

1.1线路保护原则

在消防配电设计的整个过程当中，必须要积极的做好线路保护工作。由于消防配电系统有着较强的特殊性，在很大程度上决定着消防配电设备的运行。在这种情况下，如果发生火灾的话，我们必须要确保消防配电系统的可靠性，即使发生火灾，也要处于正常的运行状态，更好的满足供电需求。在这种情况下，我们在铺设的过程中，就必须要确保消防配电线路穿过金属导管，受到金属槽的保护。如果使用的是耐火电缆的话，那么我们就要将其铺设在电缆井当中，这个时候并不需要金属槽盒的保护。如果使用的是矿物类的电缆的话，就可以直接进行铺设。在实际的铺设过程当中，要确保保护层的厚度大于三十毫米，同时要保证其具备不可燃烧性。如果消防系统配电线路铺设距离建筑物距离较近的话，那么我们就要确保电缆具备较强的耐火性。为了能够最大限度的确保用电设备在发生火灾的时候的正常运行，我们就必须要做好对消防配电线路的保护工作，避免出现更大的损失。

1.2消防系统配电装置保护原则

在设置消防系统配电装置的时候，就可以将其设置在电源的进线处，同时要确保应急电源的配电装置和其他装置两者是分离的，禁止将其设置在同一处。与此同时，在配电装置上还应设置消防配电标识，进而更快的分辨出是否属于消防配电设备。要想确保消防配电系统的安全稳定运行，我们就要科学合理的设置配电箱以及配电柜，确保两者的独立性，以此来有效的降低消防人员的管理难度。

二、建筑电气设计中消防配电设计的应用分析

2.1火灾报警器系统的设计

要想保证建筑工程的安全性，在发生火灾时的有效控制，在建筑电气设计中进行火灾报警系统的设计十分有必要。火灾报警系统的设计可以实现对电气系统中火情的及时发现，并进行自动报警，火灾报警系统原理如图1所示。相关人员在消防配电设计时需要遵循相关标准，需要全面分析整个建筑工程，对火灾报警系统进行合理设置，同时结合建筑物的实际需求，科学的划分设计的种类，以这种方式设计火灾报警器系统，在一定程度上能使投资成本减少。与火灾报警系统设计相比，消防配电设计的标准会更高，这样才能使其在实际应用中应用安全性得到提高。

2.2在双电源互投的消防设备配电箱中接入非消防负荷

以往在进行建筑电气工程的消防配电设计时，还会应用双电源互投的消防设备配电箱，这种设备在实际应用的过程中可以接入其他插座，而且还可以承受非消防负荷，有效节约了投资成本，降低了对其他设备的投入，但是其在应用过程中也存在着比较严重的问题，而且也不能保证设备的应用性能可以得到充分体现。这就需要在进消防配电设计时，如果发生火灾问题，消防设备的非消防电源需要在第一时间内切断。火灾报警装置也会在第一时间发出警报，如果消防系统中没有安装报警形系统，则需要重视各个系统之间的联系，保证在发生火灾时，设备中的其他线路可以自动切断。

2.3非消防电源的切除

在整个消防配电系统中，非消防电源占据重要地位，火灾报警系统联动性与非消防电源的切除有着直接联系。因此，在设计火灾报警系统时，需要明确标注线路中应切除的电力负荷，同时需要标注火灾自动报警系统的设备和管线。从实际情况来看，当前很多消防项目都是先将总断路器切除，没有启动备用照明系统，或者没有切除非消防电源，造成的后果为非消防负荷存在于消防配电系统当中，其与消防配电设计的需求不相符。因此，在建筑电气设计过程当中，尤其要注意建筑电气的科学设计。

2.4火灾探测器的设计

消防配电设计中的预警设备包括火灾探测器，火灾的预防是建筑电气设计主要内容，因此，防范和警报应作为消防系统建设的主体，其目的能够使火灾所带来的危害与损失降至最低。由于火灾探测器密切联系着整个系统中心，技术人员在判断整个电气系统运行情况过程中，可以在控制中心通过探测器反馈的数据进行了解，其能够及时发现电气系统运行的异常，并采取有效措施进行解决。建筑物发生火灾时，人们由于惊慌而找不到逃生的路，这给人们的生命健康安全带来极大的危害，且在逃生过程中极易出现踩踏事件，为了使人们正确有序的进行逃生，将播音设备安装于消防系统中发挥重要作用，工作人员通过对建筑物中监控系统了解各楼层的情况，并通过播音设备引导人们正确逃生，从而为提高人们的逃生效率奠定基础。

2.5消防线路的敷设

明敷设、暗敷设是消防线路的主要敷设方式，明敷设、吊顶内敷或架空地板内敷设是明敷设的重要部分，这种敷设方式具有的优点为施工简单，但也存在敷设线路的防火性较差的缺点。暗敷设应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护，其具有的优点为经济、可靠，但也存在敷设线路走向及长度会受到限制的缺点。

2.6供电回路的设计

专用供电回路在建筑电气消防配电设计中的应用发挥重要作用，其能够在建筑火灾发生时第一时间进行防火门、喷淋、排烟等装置的自动隔离，从而使人们的生命财产安全得到最大化保证。如果火灾发生时消防设备突然断电，所导致的后果将十分严重，因此，将专门的供电回路应用于建筑电气消防配电系统中具有重要意义，其不仅能使消防用电需求得到满足。将专用蓄电池安装于建筑电气消防配电设计中，通过采用消防应急灯具的蓄电池，能够使火灾发生时蓄电池能够满足正常用电需求。

三、结束语

在电气设计中，消防配电设计则是不可忽略的环节，同时也隶属于电气设计的范畴当中。消防配电设计能够减少火灾造成事故的几率，一旦出现火灾，合理的消防配电设计就能够发挥其基本的作用，保证建筑电气性能的安全。在对火灾报警系统进行实际设计时，相关人士必须要对标准进行制定，并在此基础上对整个建筑工程进行分析，对其是否需要进行火灾报警系统的设置进行确定，之后根据不同建筑物的类型，对相关的设计的种类进行合理的划分。

参考文献

[1]卓云飞.解析消防配电设计在建筑电气设计中的应用[J].江西建材，2015（04）：22.

[2]黄春玲.各种接地系统在建筑电气低压配电设计中的应用研究[J].低碳世界，2017（26）：103~104.

[3]韩慧锋.关于建筑电气低压配电设计中各种接地系统的分析[J].江西建材，2017（11）：198+202.

[4]郭旭.浅谈消防设计在建筑电气设计中的应用[J].科技经济导刊，2017（17）：104.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb0f070510fdaf6402116658.html