# 石蜡/LDPE相变储能材料的研究

### 论文摘要

随着能源的日渐短缺,如何合理开发利用能源已经越来越受到人们的重视。相变储能材料利用材料中的储热介质调节周围环境温度。当环境温度超过理想值时,储热介质通过自身状态变化储存热量,使温度恢复到理想值;同样,在温度过低时,储热介质又会转换状态补偿热量。相变材料保证了环境温度的稳定,又做到了节能环保,具有很高的应用价值。本文以石蜡作为相变材料,以低密度聚乙烯(LDPE)为载体基质,将两者通过熔融共混制备相变储能材料,研究了不同石蜡含量的相变储能材料的相变温度、相变潜热、力学性能、热性能。同时研究了热塑性弹性体SBS、交联剂过氧化二异丙苯(DCP)、无机填料和膨胀石墨对相变材料各性能的影响。DSC测试结果表明,试验中使用的纯石蜡相变潜热为88.64 J/g,相变温度在62℃左右。复合材料的相变潜热随石蜡含量的增大而增大,石蜡含量为70%(wt%)时,相变潜热为56.59J/g,熔融范围变宽,在62℃到66℃之间。但力学性能大幅降低,抗拉强度由石蜡含量40%时的9.2 MPa下降到70%时的5.6MPa,维卡软化点温度和硬度也明显降低。石蜡含量超过60%时,材料经过多次冷热循环后的失重现象较严重。综合热性能与力学性能考虑,石蜡含量在50%为宜。在材料中加入SBS,力学性能得到改善,且其含量在30%时最佳,抗拉强度达到7.8 MPa,冲击强度为12.5 KJ/m~2,维卡软化点为51.2℃。随着SBS的加入材料的相变温度升高,相变潜热减小,硬度减小。使用硅藻土和白炭黑两种无机填料时,对力学性能都有略微的改善,其中硅藻土的影响要大一些,材料相变温度升高,相变潜热减小,硬度变化不大。无机填料的加入增强了对石蜡的吸附能力,材料稳定性有所改善。使用交联剂DCP将载体物质LDPE进行交联,形成的空间网络结构有助于对石蜡的包覆,材料的力学性能得到改善,在DCP含量为3%时抗拉强度为11.4 MPa,冲击强度为9.46 KJ/m~2。相变温度略有升高,相变潜热随着DCP用量增多而增大。DCP含量为3%时材料经10次冷热循环后的失重率最小,为0.139%。为增强相变材料导热性,加入膨胀石墨,发现适当的用量大大增强了材料的导热性。膨胀石墨的加入略微降低了材料力学性能,其含量为1.67%时,材料抗拉强度为7.5 MPa,冲击强度为1.9 KJ/m~2,硬度(邵D)为60。材料的相变温度降低,相变潜热无变化。维卡软化点变化在1℃左右,影响不大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 储能技术国内外研究现状

- 1.3 相变储能材料的节能原理

- 1.4 相变储能材料的分类

- 1.4.1 固-固相变材料

- 1.4.2 固-液相变材料

- 1.4.3 相变储能材料的筛选标准

- 1.5 复合型相变定形储能材料

- 1.5.1 复合型材料的简介

- 1.5.2 复合定形相变储能材料的制备方法

- 1.6 高分子基定形相变储能材料

- 1.6.1 导热材料膨胀石墨

- 1.6.2 吸附剂无机填料

- 1.6.3 支撑材料SBS

- 1.7 课题研究的目的、意义和主要内容

- 第2章 石蜡/LDPE 复合储能材料的制备及性能

- 2.1 实验药品和设备

- 2.2 实验步骤

- 2.3 结果分析与讨论

- 2.4 小结

- 第3章 SBS 对石蜡/LDPE 相变材料的改性

- 3.1 实验配方

- 3.2 结果分析与讨论

- 3.3 小结

- 第4章 无机填料对石蜡/LDPE 相变材料的改性

- 4.1 实验配方

- 4.2 结果分析与讨论

- 4.3 小结

- 第5章 交联对石蜡/LDPE 相变材料的改性

- 5.1 实验配方

- 5.2 试样制备

- 5.3 结果分析与讨论

- 5.4 小结

- 第6章 膨胀石墨对石蜡/LDPE 相变材料的改性

- 6.1 实验药品和设备

- 6.2 实验配方

- 6.3 结果分析与讨论

- 6.4 小结

- 第7章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].不同厚度LDPE膜对平菇保鲜效果的影响[J]. 包装与食品机械 2015(06)

- [2].管式反应器中LDPE相对分子质量分布的模拟[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(10)

- [3].影响LDPE树脂熔融指数的因素及调整方法[J]. 广东化工 2012(01)

- [4].沙特基础工业公司开发用于无菌纸盒的环保LDPE[J]. 绿色包装 2016(03)

- [5].管式法LDPE装置上开发新产品的可行性[J]. 合成树脂及塑料 2013(05)

- [6].LDPE装置操作站升级改造设计与实施[J]. 中国科技信息 2012(12)

- [7].LDPE/电气石复合薄膜的制备及性能研究[J]. 塑料科技 2011(09)

- [8].空间电荷对LDPE介电谱测量结果的影响[J]. 绝缘材料 2020(09)

- [9].LDPE抗静电气相防锈包装膜的制备及性能研究[J]. 塑料工业 2020(10)

- [10].黄麻纤维的碱处理对淀粉/LDPE/黄麻纤维复合材料性能的影响[J]. 辽宁化工 2013(07)

- [11].LDPE装置氧压机常见故障分析[J]. 石化技术 2011(02)

- [12].LDPE/硅藻土复合材料的制备及其对甲醛吸附性能的影响[J]. 塑料科技 2016(05)

- [13].管式法LDPE装置工艺能耗及节能策略分析[J]. 化工管理 2014(32)

- [14].氧化镧对LDPE热氧化分解行为的影响[J]. 塑料科技 2008(10)

- [15].降低LDPE装置引发剂消耗的措施[J]. 石油石化绿色低碳 2017(02)

- [16].高频电场与正应力协同作用下低温塑化LDPE[J]. 塑料 2016(03)

- [17].橡胶粉-LDPE复合改性沥青及其混合料耐久性试验研究[J]. 公路工程 2017(02)

- [18].山梨酸-LDPE抗菌薄膜的制备与性能[J]. 包装工程 2016(05)

- [19].管式法LDPE装置能耗分析及节能措施[J]. 齐鲁石油化工 2010(04)

- [20].γ辐照对回收LDPE改性沥青蠕变恢复特性的影响[J]. 公路交通科技 2016(12)

- [21].LDPE膜被动采样技术预测模型的建立及其应用[J]. 中国环境科学 2015(11)

- [22].偶联剂对竹粉/LDPE复合材料动态流变性能的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [23].载银抗菌剂/LDPE抗菌薄膜的制备与性能研究[J]. 包装工程 2013(11)

- [24].不同种类壳聚糖/LDPE抗菌塑料性能初探[J]. 塑料工业 2008(11)

- [25].LDPE装置超高压系统连接付安装[J]. 石油化工建设 2008(05)

- [26].芴酮引发光接枝改性LDPE膜的研究[J]. 高分子学报 2012(07)

- [27].LDPE粉末涂料专用树脂的应用[J]. 合成树脂及塑料 2009(05)

- [28].偶联剂对木纤维/LDPE复合材料影响的动态力学热分析[J]. 林业机械与木工设备 2017(05)

- [29].木质素改性LDPE复合泡沫材料性能与微观结构研究[J]. 塑料科技 2015(05)

- [30].硬脂酸锰改性LDPE降解材料的研究[J]. 塑料科技 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb259681929527d5e5c9881b.html