# 房屋建筑工程施工质量控制措施探讨吕广明

身份证号码：44170219851002XXXX

摘要：施工阶段实行的质量控制工作是房屋建筑质量提升的重要内容，质量控制在工程项目管理中也占据着重要的地位，施工质量控制的效果以及管理工作实施的好坏会影响到整体工程施工的顺利完工，还会影响到工程造价以及带来安全方面的问题。所以，房屋建筑工程施工的质量控制工作应该得到应有的重视，良好的质量控制手段及管理体系的建立是保证工程质量达标的基础条件。

关键词：房屋建筑工程；施工质量；控制措施

在房屋建筑工程施工中应该对相关的质量控制实行科学的规划，为工程质量提供适合的提高条件，质量达标了对于建筑企业形象及信誉的提升也是非常有帮助的，企业的市场竞争力也会随之增强，使企业获得健康可持续的发展。现阶段，房屋建筑工程施工过程中还存在多方面的问题，房屋的质量也不能得到保障，这也就显示出了施工质量控制工作实施的必要性，也只有这样才能满足人们对房屋建筑不断提高的要求。

一、房屋建筑工程施工质量的特点分析

房屋建筑工程施工质量主要有四个方面的特点，其一就是施工质量的影响因素比较多。在建筑工程的施工过程中，涉及到的机具种类及人员工种、材料种类都是比较多样化的，在质量控制工作中需要对这些因素进行综合全面的考虑。其二，就是建筑工程施工质量存在较大的浮动。建筑工程中的施工条件与施工材料都是多变的，工程施工质量容易发生波动，所以质量水平也会产生相应的浮动。其三，就是施工质量具有隐蔽性的特点。施工工序多、隐蔽工程也多，施工过程较为复杂，大部分与结构安全及使用功能相关的检验设备存在较大的隐蔽性，管理人员需要在施工中注重质量检测，及时的找出质量隐患。防止质量通病以及质量缺陷等情况的出现。其四，就是工程施工的终检存在局限性。房屋建筑工程与一般的工业产品存在差别，其整体使用性对工程产品起着决定性的作用，不能仅仅凭借终检就对产品的质量进行判定，也不能对产品进行拆卸组装的方法去确定其内在质量。

二、房屋建筑工程施工质量控制的依据

房屋建筑工程施工质量控制的依据主要分为四类，第一类是工程合同文件，建筑工程合同文件主要由工程承包合同文件、委托监理合同文件等组成，规定工程各参与方的权利义务，须履行的责任及违约后的处理等[1]。第二类是设计文件。工程施工的质量控制工作其中一项重要原则就是“按图施工”，从狭义上理解图就是设计图纸，从广义上理解就是有关工程的设计图纸、技术说明等设计文件。设计文件在质量控制中发挥着依据作用，在技术交底、图纸会审环节，施工企业需要与监理单位及设计团队、业主进行积极交流协商，对相关设计及质量上的要求进行掌握。第三类是国家及政府部门颁布的有关质量控制方面的法律、法规性文件，由国家及建设主管部分颁发，是质量控制应遵循的强制性标准规范文件[2]。第四类是质量检验和控制相关的专门性技术法规文件。该类文件主要会在不同的施工领域的工程项目中得到应用，一般包含有不同的标准、规范、规程等内容。

三、房屋建筑工程施工质量控制措施

1、提高施工人员素质，加强施工质量预控及素质教育

工程质量控制是一项集法律、技术、经济于一体的综合性工作，良好的施工队伍的素质是搞好施工质量控制的基础，人员的素质有施工人群的决策能力、管理能力、经营能力、控制能力、作业能力及道德品质等诸多方面的内容[3]。施工人员实际素质的情况与房屋建筑工程的质量目标能否良好的实现有着直接的关系，对于工程质量的好坏、优劣起着决定性的作用。因此，在实际的房屋建筑中，对工程施工质量进行控制首先要做的就是严格对人员的聘用及人员素质的提高。在当前的一些施工企业中，管理人员存在技术力量薄弱的情况，比如技术人员不熟悉钢筋或混凝土施工的基本操作常识，存在仓促上岗的问题，这样在施工中就容易发生钢筋的正负筋搁反、抗剪钢筋不知怎样制作等一系列的问题，对其水灰比以及施工缝留置等技术内容都会出错，有的技术人员不了解施工验收的相关规范，没有明确的检测标准，从这些问题都可以看出，人作为施工中的主体要素，在质量控制工作的开展中实行对施工人员的预控教育是非常必要的。

2、完善施工企业的质保体系

质保体系的完善与否将直接影响施工期间能否真正进行质量控制，施工企业首先就需要不断完善自身的质保体系，这样才能确保质量控制的实施[4]。要形成比较完善的质保体系，最关键的是确保其能够正常的运行。然后形成运行质量的保障体系。在质保体系的完善中还应该从工程任务承接、材料准备、施工生产、检验、施工交验、回访维护等几个环节的工作中去加强重视，确保质量体系的结构符合要求，使其得到切实的运行。此外，施工企业需要接受质量监督部门对其自身具备的资质及质量保证体系进行的监督、检查，按照工程施工中制定的相关法律、法规、技术标准等内容对施工质量负责。

3、完善房屋建筑工程施工质量管理制度

房屋建筑工程施工质量管理制度的完善，一方面需要完善质量责任制度，人是工程施工的操作者、组织者，是质量的创造者，也是不合格产品及质量问题的制造者，是控制的动力也是控制的对象。在施工现场的质量控制工作中，需要遵守以人为本的原则，形成质量控制责任制，对其中包含的管理人员进行职责及权限内容上的明确，规定工程施工所需的具体资源及人员的资格。另外，还需要使技术复核制度及质量事故报告、处理制度得到不断的完善。工程施工中，会因为设计上的失误，原材料、配件、设备等的不合格等原因使得工程质量与实际的质量标准及设计要求不相符，或出现工程倒塌、报废等事故问题。最后是对质量监理制度的完善。监理部门需要按照自身的职责及合同的规定，在工程现场设置监理机构、人员与相关设备，对房屋建筑工程的施工组织设计及相应的技术措施进行仔细的审查，对工程质量进行检测，严格处理工程质量方面的事故，认真开展工程验收工作。

结束语

房屋建筑工程属于一项复杂的系统化工程类型，它的完成会受到多方面因素的左右，然后工程的质量就会受到这些因素的影响。房屋建筑工程的施工质量如何与建筑企业的信誉以及居民的生命财产安全有着直接的关联，在施工中必须重点考虑其质量问题。本文对房屋建筑工程中施工质量管理展开了一系列的探讨，提出了相应了改进策略，希望施工人员可以积极借鉴成功经验，不断提升质量管理能力，使我国的房屋建筑业获得更加健康的发展。

参考文献：

[1]毕宏亮.房屋建筑工程施工监理质量控制措施分析[J].山东工业技术，2017（13）：130.

[2]王浩宇.房屋建筑主体工程施工质量控制措施分析[J].中外企业家，2016（24）：222.

[3]林冬良.房屋建筑工程施工质量控制措施分析[J].智能城市，2016，2（05）：202.

[4]游秀丽.房屋建筑工程施工质量控制措施研究[J].山西建筑，2016，42（05）：226-227.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb8ebdadb990fa3bb91a584a.html