# 重庆市“十二五”SO2总量分配方法的研究

### 论文摘要

改革开放以来,我国经济快速发展,但也付出了巨大的资源和环境代价,环境问题日益突出,SO2污染尤为严重。治理和改善SO2污染现状最有效的方式是进行SO2总量控制,其核心环节是SO2总量分配。“十一五”期间,除火电行业外,我国SO2总量控制指标的分配基本上采用“自上而下”的模式,这种分配方式简单易行,但未充分考虑环境容量、社会经济发展水平、区域环境质量目标以及减排潜力等方面的差异,从而造成减排任务目标可达性较差,减排工作推进矛盾大。本研究在全面分析国内外总量分配方法优缺点及其适用性的基础上,根据重庆市各区县SO2排放现状,将排放绩效（Generation Performance Standard,简称GPS）法运用于火电行业,基尼系数法应用于非电行业,并针对基尼系数本身不能提供修正幅度的缺点,将线性规划法与之结合,求得最优解;最后验证了分配体系的可行性,提出了SO2总量分配的优化方案。本文主要研究结论如下:①将GPS法运用在火电企业中,针对各火电厂不同时段（1、2时段）、不同机组规模（<5万KW、≥5且<20万KW、≥20万KW）分别设置排放绩效基础值和目标值,并根据容量系数计算出2015年重庆市火电行业SO2总量控制目标为27.48万t,与2010年相比,在新增了1042万KW后SO2削减3900吨。②运用环境基尼系数评价重庆市“十二五”非电SO2公平性,计算出基于人口、GDP、国土面积的基尼系数分别为0.3793、0.5158、0.4467,通过规划求解优化,优化后三者减小到0.3413、0.4896、0.4192,不但各基尼系数都有所下降,而且三者之和由原来的1.3418减小为1.1502,并形成了各区县的最优削减比例,优化后非电SO2控制目标为39.66万t。③将本研究采用的分配体系运用在重庆市2009-2010年SO2总量分配中,确定分配体系可行,将其运用在“十二五”SO2总量分配中,得到2015年重庆市SO2控制目标67.14万t,满足重庆市“十二五”SO2总量控制目标70.77万t,并预留了SO2指标3.63万t,最终形成各区县SO2控制目标。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究课题提出的背景

- 1.1.1 大气环境现状

- 2 污染的危害'>1.1.2 SO2污染的危害

- 1.1.3 研究课题的来源

- 1.2 课题研究内容及意义

- 1.2.1 研究内容

- 1.2.2 研究意义

- 1.3 本章小结

- 2 国内外研究现状

- 2.1 总量控制的提出和发展

- 2.1.1 国外总量控制研究状况

- 2.1.2 国内总量控制研究状况

- 2.2 环境公平的探讨

- 2.2.1 国内总量分配现状及特点

- 2.2.2 影响总量分配公平的因素

- 2.3 总量分配方法综述

- 2.3.1 初次分配方法分析

- 2.3.2 二次分配方法分析

- 2.4 研究现状的不足

- 2总量分配研究思路'>2.5 重庆市“十二五”SO2总量分配研究思路

- 2.6 本章小结

- 3 GPS 和环境基尼系数应用技术体系的建立

- 3.1 GPS 应用体系的建立

- 3.1.1 GPS 概念

- 3.1.2 GPS 在中国的应用

- 3.1.3 技术路线的制定

- 3.2 环境基尼系数应用体系的建立

- 3.2.1 基尼系数简介

- 3.2.2 应用规则的制定

- 3.2.3 技术路线的制定

- 3.3 本章小结

- 2总量分配中的应用'>4 GPS 和环境基尼系数在重庆市“十二五”SO2总量分配中的应用

- 4.1 背景介绍

- 4.1.1 自然环境和社会经济发展概况

- 4.1.2 大气环境概况

- 2 总量分配中的应用'>4.2 GPS 在重庆市“十二五”火电企业SO2总量分配中的应用

- 2 总量分配思路'>4.2.1 GPS 法在重庆市“十二五”火电行业SO2总量分配思路

- 4.2.2 火电行业排放现状

- 4.2.3 “十二五”期间各时段火电机组排放绩效控制目标值的确定

- 2 控制目标及排放配额分配'>4.2.4 重庆市“十二五”火电SO2控制目标及排放配额分配

- 2 基于GPS 分配结果分析'>4.2.5 火电SO2 基于GPS 分配结果分析

- 2总量分配中的应用'>4.3 环境基尼系数法在重庆市“十二五”非电SO2总量分配中的应用

- 2 总量分配思路'>4.3.1 环境基尼系数在重庆市“十二五”非电SO2总量分配思路

- 4.3.2 控制指标的选择

- 2 总量分配步骤'>4.3.3 环境基尼系数在重庆市“十二五”非电SO2总量分配步骤

- 4.3.4 基础数据的收集

- 4.3.5 初次分配方案公平性评估

- 4.3.6 分配方案的优化

- 2 优化分配方案结果分析'>4.3.7 SO2优化分配方案结果分析

- 4.4 分配方案可行性分析

- 2 总量分配中可行性分析'>4.4.1 GPS 和环境基尼系数体系在重庆市SO2总量分配中可行性分析

- 2 分配方案'>4.4.2 重庆市“十二五”各区县SO2分配方案

- 4.5 本章小结

- 5 结束语

- 5.1 结论

- 5.2 论文的创新点

- 5.3 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者在攻读硕士学位期间发表论文的目录

### 相关论文文献

- [1].SO_2保鲜纸结合冷库预冷对龙眼果实低温贮藏效果的影响[J]. 保鲜与加工 2020(01)

- [2].煤炭生产、消费与工业SO_2排放关系计量研究：以西部八省(区)为例[J]. 中国矿业 2020(02)

- [3].降低硫磺回收装置SO_2排放浓度成套技术开发及应用[J]. 石油炼制与化工 2020(02)

- [4].不同分子量壳聚糖型SO_2缓释材料性能研究[J]. 食品工业科技 2020(02)

- [5].天然气净化厂尾气SO_2减排工艺探讨[J]. 当代化工研究 2020(12)

- [6].蒸馏-电感耦合等离子体发射光谱法测定葡萄酒中的SO_2[J]. 生物加工过程 2020(04)

- [7].电化学与半导体SO_2气体传感器的研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(03)

- [8].SO_2在矿质颗粒物表面非均相反应研究进展[J]. 华中农业大学学报 2020(05)

- [9].烧结烟气SO_2排放线性回归预测模型的建立与验证[J]. 鞍钢技术 2017(03)

- [10].大同市大气SO_2与5岁以下儿童呼吸系统疾病住院的浓度-反应关系研究[J]. 环境与健康杂志 2017(03)

- [11].降低硫磺回收装置烟气SO_2排放的探讨[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [12].硫磺回收装置SO_2排放超标原因分析及改进方法[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [13].清喉利咽颗粒联合养阴清肺糖浆对氨水及SO_2诱导小鼠咳嗽的影响作用[J]. 世界中医药 2015(11)

- [14].二氧化硫(SO_2)间歇熏蒸对红地球葡萄贮藏品质的影响[J]. 食品科技 2015(12)

- [15].不同园林地被植物对SO_2的反应和抗性研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [16].不同萱草对SO_2的抗性差异研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].大气中SO_2气体污染物对植物的危害与影响[J]. 农业灾害研究 2013(09)

- [18].活性炭纤维对SO_2气体吸附性能的研究进展[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [19].液相催化氧化SO_2研究进展[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [20].SO_2排污权交易试点政策的创新效应分析[J]. 山东财经大学学报 2020(06)

- [21].顶部给料全煤泥循环流化床燃烧与SO_2排放不稳定性研究[J]. 热力发电 2020(05)

- [22].SO_2气体对熔融碳酸盐燃料电池阴极材料稳定性的影响[J]. 职大学报 2020(02)

- [23].用烟气中SO_2萃取磷矿生产湿法磷酸的研究[J]. 磷肥与复肥 2016(07)

- [24].7B04铝合金在NaCl沉积与SO_2环境下的大气腐蚀行为[J]. 环境技术 2016(05)

- [25].樱桃番茄SO_2熏蒸保鲜研究[J]. 食品研究与开发 2017(06)

- [26].长江经济带SO_2排放网络结构特征及其影响因素[J]. 生态经济 2017(04)

- [27].碱性硫酸铝溶液吸收SO_2试验研究[J]. 热力发电 2017(04)

- [28].工业SO_2排放强度的因素分解——基于全国及八大经济区域的面板数据分析[J]. 生态经济 2017(07)

- [29].淮海经济区工业SO_2排放的空间相关性及影响因素分析[J]. 云南地理环境研究 2017(02)

- [30].石灰石特性对1MW循环流化床SO_2排放影响的试验研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb98ad0ce96de47532b87f65.html