# Fe与Cu掺杂ZnO薄膜的溶胶凝胶旋涂法制备工艺及性能研究

### 论文摘要

氧化锌（ZnO）是一种直接带隙宽禁带（3.37 eV）Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料,具有较大的激子束缚能（60 meV）,可以在室温下实现紫外光的受激发射,为短波长发光器件和激光器应用提供了广阔的发展前景。近年来,对其研究和开发在国内外科学界及工业部门引起了极大的关注和兴趣。ZnO优异的特性和广泛的应用依赖于高质量,低成本的ZnO薄膜的制备。基于此,本文采用溶胶凝胶法制备出高质量的ZnO薄膜,并采用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、紫外-可见光谱仪（UV-Vis）、光致发光光谱（PL）等方法测试和分析了不同Fe、Cu掺杂浓度对ZnO薄膜的结构、形貌、光学性能的影响。并通过对ZnO薄膜的变温光致发光规律的分析,揭示了ZnO薄膜的紫外发射和可见光发射的可能发光机制。第一章,简述了ZnO的基本性质和基本结构,分析了制备ZnO薄膜常用的几种方法,比较了他们之间的优缺点。回顾了近年来国内外ZnO薄膜在应用方面的发展,并提出本论文的立题依据和创新点。第二章,主要介绍了用于制备ZnO薄膜的溶胶凝胶技术的发展历史,基本原理以及成膜方法。最后介绍了本论文用到的测试手段及其工作原理。第三章,讨论了溶胶凝胶法制备ZnO薄膜的主要的影响因素,并详细分析了在相同工艺条件下,不同溶剂对制备ZnO薄膜的结构、形貌和光学性质的影响,研究发现乙二醇甲醚是生长高质量的ZnO薄膜的最佳溶剂,并对其生长机理进行了研究。第四章和第五章,采用溶胶-凝胶法,在石英衬底上制备了掺杂不同质量分数Fe、Cu的ZnO薄膜,并采用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、紫外-可见光谱仪（UV-Vis）、光致发光光谱（PL）等方法测试和分析了不同Fe、Cu掺杂浓度对ZnO薄膜的结构、形貌、光学性能影响。最后,总结整个论文工作得到的重要结论,提出今后继续研究这一工作的方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 薄膜的制备

- 1.2.1 分子束外延法（MBE）

- 1.2.2 脉冲激光沉积法（PLD）

- 1.2.3 磁控溅射法

- 1.2.4 化学气相沉积（CVD）

- 1.2.5 溶胶-凝胶法

- 1.3 氧化锌基本性质和结构

- 1.3.1 氧化锌的基本性质

- 1.3.2 氧化锌的晶体结构

- 1.3.3 ZnO的发光机制

- 1.4 氧化锌材料的应用

- 1.5 本课题的立题依据及主要研究内容

- 第二章 溶胶-凝胶法成膜原理与分析

- 2.1 溶胶-凝胶法概述

- 2.1.1 溶胶-凝胶法的发展历程

- 2.1.2 溶胶-凝胶法的技术特点

- 2.2 溶胶-凝胶法的工艺流程

- 2.3 溶胶-凝胶法制备薄膜的方法

- 2.4 溶胶-凝胶法的影响因素

- 2.5 薄膜的表征方法

- 2.5.1 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.5.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.5.3 紫外-可见光谱分析（UV-Vis）

- 2.5.4 荧光光谱分析（PL）

- 第三章 C轴择优取向的ZnO薄膜的制备和性能分析

- 3.1 引言

- 3.2 实验药品和仪器设备

- 3.3 样品的制备

- 3.3.1 采用三种不同溶剂配制溶胶

- 3.3.2 热处理及烧结温度的确定

- 3.3.3 ZnO薄膜的制备

- 3.4 样品的表征与分析

- 3.4.1 X-射线衍射分析（XRD）

- 3.4.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 3.4.3 紫外-可见光谱分析（UV-Vis）

- 3.4.4 荧光光谱分析（PL）

- 3.4.5 ZnO薄膜的成膜的机理研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 Fe掺杂ZnO薄膜的制备与性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 Fe掺杂ZnO薄膜的制备

- 4.3 样品的表征与分析

- 4.3.1 X-射线衍射分析（XRD）

- 4.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 4.3.3 紫外-可见光谱分析（UV-Vis）

- 4.3.4 荧光光谱分析（PL）

- 4.4 本章小结

- 第五章 Cu掺杂ZnO薄膜的制备与性能分析

- 5.1 引言

- 5.2 Cu掺杂ZnO薄膜的制备

- 5.3 样品的表征与分析

- 5.3.1 X-射线衍射分析（XRD）

- 5.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 5.3.3 紫外-可见光谱分析（UV-Vis）

- 5.3.4 荧光光谱分析（PL）

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eb9eddcab5c91bb3c24f0d01.html