# 大豆多肽车间工艺设计

### 论文摘要

大豆多肽是指大豆蛋白经过水解、分离、精制等过程而获得的低肽混合物,通常由3～6个氨基酸组成,相对分子质量低于1000D,主要分布在300～700D范围内,其中还含有少量的游离氨基酸、糖类、无机盐等成分。目前的研究表明:大豆多肽具有降血压、降胆固醇、抗氧化和调节免疫等生理活性。以大豆多肽为原料的功能食品在国外不断被开发出来,我国市场上也有不少大豆多肽功能产品,取得了一定的研究成果和经济效益,但仍属于初级开发阶段。大豆是一种优质的高蛋白作物,榨油后的副产品豆粕是饲料行业最重要的蛋白原料。发酵降解豆粕生产的饲料大豆多肽,富含多种小肽分子,不仅具有良好的营养特性,具有各种生理功能。总结以上大豆多肽的营养及生理特性,大豆多肽可以作为肠吸收营养物和流态食物,体弱者和病人可直接摄入,比静脉注射氨基酸更能迅速地获得所需营养。本论文设计了以大豆分离蛋白为原料,班产量为2吨的大豆多肽的生产车间及工艺,其工艺流程为:大豆分离蛋白→水粉混合→调pH、调温度→酶解→灭酶→调节pH→超滤→电渗析除盐→浓缩→喷雾干燥→包装→成品。在此基础上开展了设备计算与选择,主要设备共14种(合计25台套),设备费用合计200.3万元。按工艺需要将生产车间设置为两层,划分为相对独立的三大区域:A.原料预处理车间,B.酶解、浓缩及干燥车间,C.包装车间,并提出了车间的非工艺布置的要求。论文还对“劳动力安排及生产管理”、“水、电、汽计算”及“经济核算”做了说明。论文提交了大豆多肽的生产工艺流程图及生产车间设备布置图,编制了较为详细的设计说明书,为大豆多肽产品的生产及发展提供了重要参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 大豆多肽班产量的确定

- 第二章 大豆多肽生产工艺流程的论证

- 2.1 设计的主要思想

- 2.2 多肽车间生产工艺流程的确定

- 2.2.1 水粉混合

- 2.2.2 调pH 值、调温度

- 2.2.3 酶解

- 2.2.3.1 酶制剂的选择

- 2.2.3.2 水解过程的控制

- 2.2.4 灭酶

- 2.2.5 调节pH

- 2.2.6 离心分离

- 2.2.7 超滤

- 2.2.8 电渗析脱盐

- 2.2.9 浓缩

- 2.2.10 喷雾干燥

- 2.2.11 包装采用粉体包装机

- 2.3 原辅料的计算

- 第三章 大豆多肽设备计算与选择

- 3.1 设备选择的总体原则

- 3.2 设备计算选型

- 3.2.1 水粉混合机

- 3.2.2 物料缸

- 3.2.3 ZHNG 型立式贮缸

- 3.2.4 板式换热器

- 3.2.5 胶体磨

- 3.2.6 浓缩设备的计算与选型

- 3.2.7 喷雾干燥塔的计算与选型

- 3.2.8 卧式螺旋离心机的选型

- 3.2.9 膜分离设备的选型

- 3.2.10 电渗析设备的选型

- 3.2.11 CIP 清洗系统

- 3.2.12 包装机

- 3.3 主要设备一览表

- 第四章 大豆多肽生产车间布置

- 4.1 生产车间的工艺设备布置

- 4.1.1 布置的总原则

- 4.1.2 车间工艺布置

- 4.2 车间的非工艺布置

- 第五章 劳动力安排及生产管理

- 5.1 劳动力安排

- 5.2 生产管理

- 5.2.1 生产过程进行组织

- 5.2.1.1 连续性

- 5.2.1.2 比例性

- 5.2.1.3 节奏性

- 5.2.1.4 平行性

- 5.2.2 生产作业计划

- 5.2.3 日常生产管理

- 5.3 卫生管理

- 第六章 水、电、汽计算

- 6.1 给水量的估算

- 6.2 供电的估算

- 6.3 供汽的估算

- 第七章 经济核算

- 7.1 经济指标核算

- 7.1.1 固定资产投入

- 7.1.2 年生产总成本

- 7.1.3 年销售总额

- 7.1.4 营业利润

- 7.1.5 税后净利润

- 7.1.6 年利润率

- 7.1.7 投资回收期

- 第八章 结论及展望

- 谢辞

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].大豆多肽的功能特性及其开发应用进展[J]. 中国食物与营养 2009(07)

- [2].大豆多肽的研究进展[J]. 江苏调味副食品 2018(02)

- [3].大豆多肽的功能性质及应用前景[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [4].大豆多肽的研究概况[J]. 内蒙古科技与经济 2018(16)

- [5].枸杞大豆多肽复配运动饮料的研制及其对大鼠抗疲劳功能的研究[J]. 粮食与油脂 2018(10)

- [6].大豆多肽的研究进展[J]. 饲料博览(技术版) 2008(10)

- [7].大豆多肽的营养生理功能及其应用[J]. 福建轻纺 2011(10)

- [8].大豆多肽分离纯化技术研究进展[J]. 中国酿造 2012(01)

- [9].抗癌大豆多肽Lunasin的研究现状[J]. 食品工业科技 2010(10)

- [10].大豆多肽的制备及其应用研究[J]. 粮食与食品工业 2008(02)

- [11].超声辅助复合酶酶解制备大豆多肽工艺的优化[J]. 中国油脂 2018(07)

- [12].大豆多肽分离纯化技术的研究进展[J]. 粮食与油脂 2015(09)

- [13].大豆多肽运动饮料的研制[J]. 现代食品科技 2010(01)

- [14].功能性大豆多肽研究进展[J]. 甘肃科技 2010(02)

- [15].大豆多肽的生物功能研究进展[J]. 饲料研究 2010(05)

- [16].大豆多肽的功能特性及在食品工业中的应用[J]. 中国食物与营养 2010(03)

- [17].序贯设计优化大豆多肽制备工艺[J]. 食品研究与开发 2012(10)

- [18].大豆多肽液态发酵工艺优化[J]. 粮食与油脂 2008(06)

- [19].营养大讲堂之大豆多肽[J]. 食品与健康 2009(06)

- [20].大豆多肽硬糖的工艺研究[J]. 中国食品工业 2010(10)

- [21].运动、大豆多肽与肠道免疫[J]. 辽宁体育科技 2009(02)

- [22].微生物发酵法制备大豆多肽的研究[J]. 食品科技 2012(02)

- [23].大豆多肽分离提纯方法研究进展[J]. 粮食加工 2010(04)

- [24].大豆多肽咀嚼片的研制[J]. 中国酿造 2010(06)

- [25].酪蛋白非磷酸肽对大豆多肽的修饰及复合物的乳化性表征[J]. 食品科学 2014(09)

- [26].Zn(Ⅱ)-大豆多肽配合物的合成[J]. 食品科技 2008(08)

- [27].腐竹废水制备大豆多肽复合酶解条件研究[J]. 化学与生物工程 2009(03)

- [28].富硒大豆多肽对高脂致大鼠脂肪肝和抗氧化功能的影响[J]. 中国应用生理学杂志 2014(04)

- [29].大豆多肽与运动医学研究进展[J]. 甘肃医药 2012(12)

- [30].酶解法制备大豆多肽的工艺研究[J]. 食品科学 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebad36bc85f5218864d86fd9.html