# MC-CDMA系统中的符号同步技术研究及性能仿真

### 论文摘要

以码分多址（Code Division Multiple Access, CDMA）和正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）技术为基础的多载波CDMA （Multiple Carrier CDMA, MC-CDMA）是当前无线通信研究的热点之一,MC-CDMA技术继承了这两种技术的很多优点,但是与此同时,该技术也保留了它们的若干缺点。该技术对信道的时延扩展不敏感,又可达到频率分集的效果,有望解决在无线信道中传输提高传输速率的问题,且具有高的频谱利用率。然而MC-CDMA系统本身的特点决定该系统对多普勒频率扩展及发射机和接收机本地振荡器间的不匹配导致的符号误差十分敏感。本文的研究重点正是如何才能准确估计符号的起始位置。本文首先回顾了移动通信发展的历史,介绍了多载波系统的概念,无线信道的特性。然后从多载波系统入手介绍了OFDM及CDMA技术。在此基础之上,介绍了这两种技术的三种结合方式,其中,重点分析了MC-CDMA技术,并对这三种结合方式进行了比对。接下来对MC-CDMA同步技术进行了介绍。MC-CDMA系统的同步技术主要包括符号同步和载波同步等,其中的伪随机序列的捕获跟踪同步是进行其它同步的前提,也是有效接收信息数据处理的基础。本论文深入的分析了基于循环保护间隔的最大似然（Maximum Likelihood, ML）估计和基于PN （Pseudo Noise,伪噪声）相关性的符号同步算法。然后,在PN相关性符号同步算法的基础上,针对过去其主要任务为只能完成初始捕获的情况。提出了用PN序列作为MC-CDMA数据帧循环前缀填充的算法完成精细跟踪。在这里我们改变了数据的符号结构,当使用原算法实现初始捕获后,使用不同PN序列作为MC-CDMA数据帧循环前缀来实现精确跟踪。该算法虽然牺牲了一定的频带利用率,但是在符号的跟踪方面算法复杂度极低、准确性很高而且跟踪时间短。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 移动通信的发展概况

- 1.2 MC-CDMA简介

- 1.3 本文的主要工作及内容安排

- 第2章 多载波调制技术概述

- 2.1 多载波调制的概念

- 2.2 CDMA的技术基础

- 2.2.1 扩频通信理论

- 2.2.2 CDMA原理

- 2.3 OFDM系统的基本原理

- 2.3.1 OFDM系统的基本模型

- 2.3.2 OFDM系统中的正交性关系

- 2.3.3 保护间隔（GI）与循环前缀（CP）

- 2.3.4 OFDM系统的优点与缺点

- 2.4 多载波码分多址系统的介绍

- 2.4.1 MC-CDMA

- 2.4.2 MC-DS-CDMA

- 2.4.3 MT-CDMA

- 2.5 本章小结

- 第3章 无线信道特性及对信号传输的影响

- 3.1 无线信道概述

- 3.2 无线信道对信号传输的影响

- 3.2.1 时变特性

- 3.2.2 多径传播

- 3.3 多径衰落信道的类型

- 3.4 抗衰落措施

- 3.5 本章小结

- 第4章 MC-CDMA系统符号同步原理及关键技术分析

- 4.1 引言

- 4.2 MC-CDMA系统

- 4.2.1 MC-CDMA的发射系统

- 4.2.2 MC-CDMA的接收系统

- 4.2.3 Simulink简介及建模

- 4.2.4 仿真结果及分析

- 4.3 MC-CDMA系统符号同步算法原理

- 4.4 对ML算法实现符号同步的分析

- 4.4.1 基本原理

- 4.4.2 算法仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 一种改进的基于PN码实现符号同步算法的研究

- 5.1 基于PN序列相关性算法的分析

- 5.1.1 基本原理

- 5.1.2 算法仿真

- 5.2 改进算法的基本思想

- 5.3 改进算法的符号定时同步

- 5.4 算法仿真及性能分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].5G传输同步技术探讨[J]. 造纸装备及材料 2020(03)

- [2].射频已调波同步技术在单频网中的应用探讨[J]. 广播与电视技术 2017(04)

- [3].再谈Siemens PLM Software的同步技术[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2012(05)

- [4].电力现场监测数据采集和移动数据同步技术[J]. 科技创新导报 2020(01)

- [5].宽带卫星通信系统中的OFDM同步技术及应用[J]. 通讯世界 2017(09)

- [6].浅淡平地机同步技术[J]. 筑路机械与施工机械化 2011(02)

- [7].高精度无线同步技术研究与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2010(24)

- [8].关于5G传输同步技术的思考[J]. 通讯世界 2019(09)

- [9].同步技术在长江航运网络中的作用[J]. 中国水运(下半月) 2017(08)

- [10].分析同步技术在通信系统中的应用价值[J]. 数字技术与应用 2013(07)

- [11].嵌入式移动数据库复制与同步技术的算法研究[J]. 科技创新与生产力 2012(08)

- [12].光纤时频同步技术的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)

- [13].电信网同步技术发展与思考[J]. 现代传输 2020(05)

- [14].中国联通关于5G传输同步技术的考虑[J]. 电信网技术 2017(09)

- [15].双多普勒同步技术评估不同程度T2DM患者左心室舒张功能[J]. 中国超声医学杂志 2016(03)

- [16].动态发射率与辐射亮度同时测量实验中的时间精确同步技术探讨[J]. 产业与科技论坛 2020(22)

- [17].一种基于片同步技术的高速ADC与FPGA互连方法[J]. 航天控制 2018(02)

- [18].基于集群节点间即时拷贝的会话同步技术研究[J]. 计算机系统应用 2017(03)

- [19].面向结构健康监测应用的同步技术[J]. 测控技术 2009(11)

- [20].文档同步技术应用大盘点[J]. 中国信息技术教育 2017(23)

- [21].数字通信技术和数字同步技术在电子式互感器中的应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(17)

- [22].混沌协议同步技术研究与应用[J]. 通信技术 2009(12)

- [23].数字同步技术的FPGA实现[J]. 电子世界 2020(15)

- [24].基于二阶广义积分器的非理想电网同步技术[J]. 电力电子技术 2017(01)

- [25].实时批量同步技术与嵌入式系统探讨[J]. 电脑知识与技术 2012(20)

- [26].PTN网络中同步技术的应用探讨[J]. 移动通信 2011(13)

- [27].正交频分复用系统中同步技术研究[J]. 大众科技 2009(09)

- [28].基于HttpClient的代购同步技术研究与实现[J]. 微型电脑应用 2014(07)

- [29].多电机速度同步技术在分体传动框绞上的应用及推广[J]. 科学咨询(科技·管理) 2014(07)

- [30].NX 9新增功能简介[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebad7779eecfe5777d6fa476.html