# 电气化铁路对聊城电网的影响

### 论文摘要

电气化铁路具有速度快、运输能力强、供电距离长、节约能源与造价、牵引性能好等优点,越来越成为世界铁路发展的重要方向。但电气化铁路作为电力系统的一个特殊用户,其负荷具有非线性、不对称和波动性的特点,给电力系统引入了大量的谐波、负序电流,影响了电能质量。特别是随着国民经济和高新科学技术产业的发展,设备自动化水平的提高,用户对电能质量提出了比传统的机电产品更新更高的要求,这种影响表现得更加突出。京九铁路的电气化改造通过杨庙、石佛两牵引站与聊城电网相连,为了更好地发挥电气化铁路的效率,降低电铁负荷对聊城电网的影响,需要对其进行深入的分析。本文首先阐述了电气化铁路主要供电方式、接线以及电力机车的运行方式,在此基础上详细地分析了电气化铁路相关问题的产生机理和原因,并基于标准化的电能质量评估指标,确定了系统谐波和负序电流的分析方法,为量化电气化铁路对电网的影响提供了条件。根据聊城电网实际的运行情况,分析了电气化铁路牵引站具体的接线方式,并基于PSCAD软件平台构建了电铁负荷对聊城电网的影响分析模型,其中考虑了电铁接入点短路容量的影响：针对不同情景下电铁负荷接入时的谐波和负序电流进行了仿真对比,并基于已有的分析计算方法,对相关电能质量指标进行了量化计算,有效反映了电铁负荷对聊城电网的影响；结合目前聊城地区电网分层分区运行和电气化铁路的接入方式,提出了几种合理的治理措施,如220kV电网接入、铁路专用变压器供电方案、背靠背供电方式、SVC治理方案等,所提出的措施能够减少电铁负荷对电力系统的负面影响,有效地改善了电能质量。根据电气化铁路牵引供电系统的特点,确定了实际电铁线路中各种保护定值的类型；结合聊城电网牵引站的实际变压器接线,建立了相应的参数等值模型,该模型能够有效反映实际低压侧的各种短路故障；基于建立的变压器参数模型,结合复合序网图与对称分量法,给出了保护装置测量阻抗值的计算方法;依据实际需要的各种保护定值类型和已有的测量阻抗值,确定了牵引线路保护装置定值整定的具体原则。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 背景与意义

- 1.2 电气化铁路牵引供电系统概述

- 1.2.1 牵引供电系统

- 1.2.2 聊城境内牵引变电所类别

- 1.3 电气化铁路接入电网后的问题

- 1.3.1 谐波问题

- 1.3.2 负序电流

- 1.3.3 负荷波动

- 1.3.4 常规抑制措施

- 1.4 本文工作

- 第二章 牵引供电系统对电能质量的影响与计算

- 2.1 牵引供电系统构成

- 2.1.1 牵引动力供电方式

- 2.1.2 牵引变电所接线

- 2.1.3 电力机车

- 2.2 牵引供电系统谐波

- 2.2.1 主要危害

- 2.2.2 主要特征

- 2.2.3 计算方法

- 2.2.4 相关标准

- 2.3 牵引供电系统负序电流

- 2.3.1 主要危害

- 2.3.2 主要特征

- 2.3.3 计算方法

- 2.3.4 相关标准

- 2.4 小结

- 第三章 电铁负荷对聊城电网的影响分析及抑制措施

- 3.1 聊城电网及其牵引站概况

- 3.2 模型构建及仿真分析

- 3.2.1 仿真平台

- 3.2.2 模型构建

- 3.3 仿真分析

- 3.4 抑制措施分析

- 3.5 小结

- 第四章 电气化铁路对保护的影响及保护装置定值整定

- 4.1 引言

- 4.2 牵引供电系统特点、对继电保护的影响及线路保护定值类型

- 4.3 牵引站V-V接线变压器参数模型

- 4.4 测量阻抗值计算

- 4.5 线路保护装置定值整定原则

- 4.5.1 相间距离保护定值整定

- 4.5.2 接地距离保护定值整定

- 4.5.3 零序电流保护定值整定

- 4.5.4 启动电流

- 4.5.5 两段PT断线过流

- 4.6 小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].电网企业信息安全技术应用探讨[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].略论电网企业网络信息安全的威胁及攻防新技术运用[J]. 科技与创新 2019(23)

- [3].电网实物资产评价及管理建议[J]. 通讯世界 2019(12)

- [4].数据应用驱动业务——数字电网智见未来[J]. 大众标准化 2019(12)

- [5].电网企业廉洁体检制度构建与实施研究[J]. 中国管理信息化 2019(24)

- [6].售电侧改革对电网企业的影响及应对策略[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [7].新时期电网企业财务预算管理存在的问题及改进措施[J]. 营销界 2019(43)

- [8].电网企业“双创”工作现状分析及对策研究[J]. 今日科苑 2019(11)

- [9].农村电网配电安全存在的问题及解决措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(12)

- [10].从委内瑞拉大停电看特大型城市电网安全问题[J]. 电力与能源 2019(06)

- [11].电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J]. 门窗 2019(21)

- [12].新电力体制改革对电网企业投资运营及管理的影响[J]. 粘接 2019(12)

- [13].基于事故树分析法的电网安全评估[J]. 电子世界 2020(01)

- [14].面向大数据的数字电网平台架构设计方案探讨——以海南为例[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [15].电网信息化建设中数据防泄漏技术的应用探究[J]. 中国新通信 2019(23)

- [16].电网建设中电气工程自动化的应用[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [17].浅谈在电网建设实际工作中如何增强四个意识[J]. 东方企业文化 2019(S2)

- [18].电网企业IT资产精益化管理探索[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [19].电网公司应急指挥中心建设关键设备技术应用的探讨[J]. 红水河 2019(06)

- [20].构建地区电网调控的一体化安全系统[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [21].110KV电网的规划与设计分析[J]. 科技资讯 2020(01)

- [22].电网企业火灾隐患表现形式排查方法和整改措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [23].面对自然灾害的电网安全措施分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [24].基于电网安全策略的稳定控制技术分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [25].电网企业适应大数据发展的转型策略研究[J]. 决策咨询 2020(01)

- [26].浅析如何改善农村电网电压质量[J]. 机电信息 2020(06)

- [27].浅谈电力大数据在电网建设中的运用[J]. 中国新通信 2020(01)

- [28].探析储能系统参与电网调频控制技术[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [29].城镇居民分布式能源接入电网应用技术研究[J]. 中国新通信 2020(03)

- [30].物联网技术在电网改革中的作用研究[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebcb0ede57273acef19ad52d.html