# 单机架四辊可逆冷轧机自动厚度控制系统研究

### 论文摘要

对于高精度冷轧厚度控制技术,国外己经达到了较高的水平,我国在这方面虽然也取得了一定成果,但由于整体工艺装备技术落后,高精度轧制技术同发达国家相比仍存在较大差距,在实际应用中尚有许多问题需要解决。本文以某钢厂四辊可逆冷轧机计算机控制系统项目为背景,针对该轧机液压厚度控制系统统进行了深入研究。研究了轧机液压厚度自动控制系统原理,分析了带钢冷轧过程中初始辊缝、轧机刚度、入口厚度和变形抗力等对成品厚度的影响。分析了单机架冷轧机的厚度控制系统。研究了厚度控制的内环,即液压辊缝控制系统。建立了包括前馈AGC、厚度计AGC、监控AGC以及各种补偿控制在内的综合的单机架冷轧机厚度控制策略。在建立液压辊缝控制系统模型的基础上,分别建立了常规监控AGC与Smith预估监控AGC的系统模型,利用Matlab进行仿真,比较控制效果。结果表明Smith-AGC控制效果明显优于常规监控AGC。将广义预测控制理论引入到监控AGC系统,并对其进行了深入研究。建立了Smith预估监控AGC系统模型和基于广义预测控制的监控AGC模型。通过Matlab仿真比较两种控制器的控制效果。结果表明基于广义预测的监控AGC具有更好的鲁棒性及抗干扰能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 厚度控制技术概况

- 1.2.1 单机架冷轧机厚度控制方法

- 1.2.2 厚度控制技术发展方向

- 1.3 厚度控制技术研究的意义

- 1.4 预测理论概述

- 1.4.1 预测控制基本原理

- 1.4.2 预测控制的分类

- 1.4.3 预测控制在厚度控制中应用的必要性

- 1.4.4 广义预测控制理论

- 1.1.4.1 预测模型

- 1.1.4.2 丢番图方程的解法

- 1.1.4.3 滚动优化

- 1.1.4.4 参考轨迹

- 1.1.4.5 在线辨识与反馈校正

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 厚度自动控制原理

- 2.1 厚度控制的理论基础

- 2.1.1 弹跳方程与金属压力方程

- 2.1.2 弹塑性曲线（P-h图）

- 2.2 影响带钢厚度的因素

- 2.2.1 初始辊缝对厚度的影响

- 2.2.2 轧机刚度对厚度的影响

- 2.2.3 入口厚度对出口厚度的影响

- 2.2.4 轧件变形抗力对厚度的影响

- 2.3 本章小结

- 第3章 单机架可逆冷轧机厚度控制系统

- 3.1 液压辊缝控制系统

- 3.1.1 双侧位置控制

- 3.1.2 总轧制力控制

- 3.1.3 单侧独立控制

- 3.1.4 倾斜控制

- 3.2 单机架可逆冷轧机厚度控制策略

- 3.2.1 前馈AGC

- 3.2.2 厚度计AGC

- 3.2.3 Smith预估监控AGC

- 3.2.4 AGC补偿控制

- 3.2.4.1 轧辊偏心补偿

- 3.2.4.2 加减速补偿

- 3.5 本章小结

- 第4章 监控AGC建模及仿真

- 4.1 HGC系统传递函数的建立

- 4.1.1 PID控制调节器模型

- 4.1.2 伺服放大器的传递函数

- 4.1.3 电液伺服阀传递函数

- 4.1.4 液压缸和负载传递函数

- 4.1.5 位移传感器

- 4.2 HGC频率特性

- 4.3 监控AGC和Smith-AGC仿真及分析

- 4.3.1 滞后时间失配

- 4.3.2 轧件塑性系数失配

- 4.4 本章小结

- 第5章 广义预测理论在AGC中的应用

- 5.1 基于广义预测的监控AGC系统

- 5.1.1 预测系统模型

- 5.1.2 预测系统的滚动优化

- 5.1.3 预测系统的反馈矫正

- 5.2 仿真控制效果分析

- 5.2.1 模型匹配时的控制效果

- 5.2.2 模型失配时的控制效果

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].单机架冷轧节能降耗技术探讨[J]. 冶金设备 2015(01)

- [2].宝钢单机架轧机轧出120kg级超高强钢[J]. 铁路采购与物流 2015(10)

- [3].单机架可逆轧机轧制工艺对耗电量的影响[J]. 钢铁研究 2015(05)

- [4].单机架冷轧机断带原因分析及控制策略[J]. 自动化技术与应用 2014(10)

- [5].高强钢单机架轧机伺服系统压力异常分析[J]. 重型机械 2020(04)

- [6].冷轧单机架轧机自动控制系统优化[J]. 山东冶金 2017(05)

- [7].单机架粗轧支承辊剥落失效及对策浅析[J]. 新疆钢铁 2013(04)

- [8].单机架轧机减速机故障诊断与解决方法[J]. 冶金与材料 2020(02)

- [9].单机架轧机减速机故障诊断与解决方法[J]. 山东工业技术 2018(06)

- [10].单机架轧机轧制大圆钢工艺创新与设备改造[J]. 科技信息 2012(33)

- [11].单机架轧机二中间惰辊改进型悬挂装置[J]. 山东工业技术 2017(03)

- [12].六辊单机架可逆轧机轧制极薄带钢技术探讨[J]. 冶金设备 2014(06)

- [13].单机架冷轧机工艺润滑系统改进及优化[J]. 山东冶金 2015(03)

- [14].单机架可逆冷轧机的电气控制系统[J]. 重工与起重技术 2008(02)

- [15].单机架可逆轧机节能实践[J]. 江西冶金 2017(06)

- [16].单机架可逆轧机点冷系统故障排查和解决方法[J]. 电工钢 2020(03)

- [17].冷轧单机架液压AGC控制系统的研究[J]. 自动化应用 2016(04)

- [18].单机架可逆轧机加减速厚度控制补偿的应用[J]. 科技创新与应用 2019(33)

- [19].单机架可逆轧机控制系统[J]. 电子制作 2013(02)

- [20].基于Control Build软件的热轧单机架仿真[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [21].Sinamics SM150变频器在单机架冷轧上的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2016(09)

- [22].炉卷轧机单机架与双机架布置特点的分析与探讨[J]. 宽厚板 2013(06)

- [23].1450单机架冷轧机的主传动方案实施[J]. 成组技术与生产现代化 2013(02)

- [24].20辊单机架冷轧硅钢生产工艺动态数据分析系统[J]. 内蒙古科技大学学报 2015(04)

- [25].单机架轧机轧制Ф270mm～Ф300mm热轧圆钢的开发[J]. 山西冶金 2012(06)

- [26].基于粒子群算法的单机架冷轧硅钢负荷分配的优化方法[J]. 安徽冶金 2010(01)

- [27].单机架可逆冷轧机自动控制系统[J]. 冶金自动化 2008(01)

- [28].单机架可逆冷轧机AGC系统的研究与应用[J]. 中国冶金 2008(04)

- [29].新型铝合金快冷设备开发[J]. 中国重型装备 2017(04)

- [30].单机架冷轧机AGC液压系统仿真[J]. 一重技术 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebe3a67f2624b4d62e87a65e.html