# 节能型现浇脱硫石膏墙体材料的研究

### 论文摘要

本课题以脱硫建筑石膏为主要原材料,通过复配不同种类的发泡剂、缓凝剂、减水剂开发研制一种轻质保温墙体材料。通过原材料配比的不断优化调整,对各种影响因素对新拌浆体和硬化体性能的变化规律做些粗浅的分析与探讨,以期对脱硫石膏材料产业化用于现浇工艺的后续研究提供一些原材料配比的参考。同时通过扫描电镜对硬化体孔结构进行观察,从微观角度进一步论证发泡剂的掺入会影响脱硫石膏硬化体的孔结构,宏观表现为强度和导热性能的变化。缓凝剂可以调整新拌浆体的凝结时间,减水剂可使浆体在具有较大流动性的同时获得更高的强度。而发泡剂的加入不仅可以使脱硫石膏有较好的热工性能,还能在保持水膏比不变的情况下,明显改善浆体的和易性。结果表明:对于发泡量,烷基磺酸钠的发泡能力最高,其次为松香类,烷基醚的发泡能力最低;对于缓凝效果,三聚磷酸钠的缓凝效果最好;对于流动经时损失,聚羧酸高效减水剂的效果较好。试验数据进一步显示三聚磷酸钠、聚羧酸减水剂、烷基磺酸钠复配下的性能较好。同时研究认为硬化脱硫建筑石膏体的导热性能和力学性能不仅和发泡剂掺量有关,还和引入的孔结构有关。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1-1 脱硫石膏综述

- 1-1-1 脱硫石膏的产生

- 1-1-2 脱硫石膏的基本性能

- §1-2 脱硫石膏的综合应用现状及存在的问题

- 1-2-1 脱硫石膏研究应用现状

- 1-2-2 国内脱硫石膏资源化利用存在问题

- §1-3 研究课题的提出、研究内容和目的

- 1-3-1 本课题的提出

- 1-3-2 主要研究内容

- 1-3-3 本课题的目的、意义

- 第二章 试验原材料、设备、测定方法和方案

- §2-1 原材料

- §2-2 试验设备与测定方法

- 2-2-1 试验设备

- 2-2-2 新拌脱硫石膏浆体流动性的测定

- 2-2-3 凝结时间的测定

- 2-2-4 强度的测定

- 2-2-5 密度的测定

- 2-2-6 导热系数的测定

- 2-2-7 扫描电镜试验

- §2-3 试验方案流程图及方法

- 第三章 脱硫石膏影响因素的分析

- §3-1 缓凝剂

- 3-1-1 缓凝剂对初、终凝时间的影响

- 3-1-2 缓凝剂对强度的影响

- 3-1-3 缓凝剂作用机理分析

- §3-2 减水剂

- 3-2-1 减水剂对流动经时损失的影响

- 3-2-2 减水剂对初凝时间的影响

- 3-2-3 减水剂对强度的影响

- 3-2-4 减水剂作用机理分析

- §3-3 发泡剂

- 3-3-1 发泡剂对脱硫建筑石膏表观密度、孔隙率的影响

- 3-3-2 发泡剂对脱硫石膏流动经时损失的影响

- 3-3-3 发泡剂对脱硫石膏强度的影响

- 3-3-4 发泡剂作用机理分析

- §3-4 水膏比

- 3-4-1 水膏比对流动经时损失的影响

- 3-4-2 水膏比对初凝时间的影响

- 3-4-3 水膏比对强度的影响

- §3-5 温度

- 3-5-1 温度对三聚磷酸钠缓凝效果的影响

- 3-5-2 温度对烷基磺酸钠缓凝效果的影响

- 3-5-3 温度对减水剂缓凝效果的影响

- §3-6 本章小结

- 第四章 外加剂复配下的脱硫石膏性能分析

- §4-1 脱硫建筑石膏的初凝时间的影响因素分析

- §4-2 脱硫建筑石膏流动经时损失的影响因素分析

- §4-3 脱硫建筑石膏力学性能影响因素的分析

- §4-4 发泡剂对脱硫建筑石膏导热系数的影响

- 4-4-1 导热系数简介

- 4-4-2 试验数据分析

- §4-5 本章小结

- 第五章 脱硫石膏微观状态下的性能分析

- §5-1 孔隙特征简介

- §5-2 发泡剂变化下的孔结构分析

- §5-3 本章小结

- 第六章 结论

- §6-1 结论

- §6-2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].武汉脱硫石膏综合利用的现状分析与建议[J]. 武汉建设 2011(03)

- [2].改性脱硫石膏基喷射混凝土支护结构及其应用[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [3].浅谈高氯脱硫石膏烘干设备耐腐蚀设计[J]. 科技经济导刊 2020(11)

- [4].脱硫石膏用作建筑石膏的处理工艺研究[J]. 建材与装饰 2018(47)

- [5].脱硫石膏灌芯墙水分传递规律的计算与验证[J]. 硅酸盐通报 2019(05)

- [6].脱硫石膏综合利用的现状与分析[J]. 粉煤灰综合利用 2019(03)

- [7].热失重实验法研究脱硫石膏的脱水特性[J]. 新型建筑材料 2017(10)

- [8].脱硫石膏综合利用的现状与展望[J]. 化工环保 2017(06)

- [9].脱硫石膏不同施用深度对盐碱土壤改良效果的影响[J]. 新疆农业大学学报 2017(04)

- [10].杂质对脱硫石膏性能的影响[J]. 化工矿物与加工 2018(07)

- [11].我国脱硫石膏的综合利用现状[J]. 硫酸工业 2018(09)

- [12].水泥对脱硫石膏性能影响的试验研究[J]. 科学技术与工程 2017(01)

- [13].脱硫石膏输送及喂料系统改造[J]. 水泥 2017(03)

- [14].脱硫石膏在水泥生产使用中的几点措施[J]. 中国水泥 2016(03)

- [15].脱硫石膏计量控制系统设计与应用[J]. 中国水泥 2016(03)

- [16].粉煤灰-免煅烧脱硫石膏胶凝活性激发机制研究(一)[J]. 硅酸盐通报 2016(02)

- [17].脱硫石膏资源化综合利用途径及未来发展[J]. 中国水泥 2016(05)

- [18].脱硫石膏的性能及其在新疆地区的综合利用前景分析[J]. 建材与装饰 2016(37)

- [19].脱硫石膏的增强及防水的研究[J]. 化学工程师 2014(11)

- [20].脱硫石膏等黏性物料在烘干作业中的注意事项[J]. 水泥 2015(08)

- [21].浅谈脱硫石膏含水量高的原因及解决措施[J]. 商业故事 2016(28)

- [22].重庆脱硫石膏、粉煤灰等废料今年销售产值有望突破100亿元[J]. 中国粉体工业 2015(02)

- [23].山东天力干燥设备有限公司签署10万吨/年脱硫石膏煅烧生产线协议[J]. 中国粉体工业 2010(01)

- [24].烧结废气脱硫石膏分解与还原实验初探[J]. 浙江冶金 2019(01)

- [25].脱硫石膏高效脱水技术[J]. 神华科技 2019(02)

- [26].脱硫石膏自动下料改造[J]. 水泥工程 2019(03)

- [27].影响燃煤锅炉烟气脱硫石膏品质因素探讨[J]. 绿色环保建材 2019(09)

- [28].烧结废气脱硫石膏性能探究[J]. 浙江冶金 2018(01)

- [29].华润贵州六枝电厂燃煤烟气脱硫石膏综合利用研究[J]. 中国资源综合利用 2018(04)

- [30].脱硫石膏综合利用的关键工艺技术及装备[J]. 石化技术 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ebf4fec397697ae341490529.html