# 时域有限差分方法中的高效平面波源引入

### 论文摘要

时域有限差分（FDTD）方法作为解决电磁场问题的几种主要的数值方法之一,在进行电磁仿真的时候在FDTD中需要引入低噪声水平的波源,特别是在仿真弱散射问题时。在实际工程问题的研究中,常常需要用到平面波源,比如我们需要计算一个散射体的雷达散射截面（RCS）,如果该散射体远离波源的话,就可以用平面波来近似波源在散射体附近产生的场。Taflove提出的总场散射场分离（TF/SF）技术是一种在FDTD中引入波源的高效技术,它对于在FDTD中引入平面波同样有效。TF/SF的数学原理是在电磁场理论中经常以不同形式出现的场的不连续性原理和等效原理。在一定意义上,该技术在只需要重新设置散射体的情况下就可以解决很多散射问题。如果需要,由FDTD仿真得到的近区散射场可以外推得到散射体的远场散射特性。1D incident field array （IFA）是一种有效的时域方法,它在一维上与FDTD主网格同时仿真,然后利用插值、投影技术得到连接边界周围场点的入射场,通过连接边界条件在总场区引入入射场。遗憾的是,因为插值以及波源一维网格和FDTD主网格色散不匹配的问题,会产生非物理的散射波从而影响实际的散射场。针对二维问题本文提出了一种新的高效的平面波源引入方法：分裂平面波FDTD法（SP-FDTD）,该方法基于分裂场思想,从根本上消除了波源一维网格和FDTD主网格之间因为色散、各向异性不一致及插值等带来的误差,使得入射场泄露到散射区的误差水平在-300dB左右。论文通过对FDTD中数值平面波特性的研究,对该方法的可行性做了理论上的证明,并推广到三维FDTD和高阶FDTD算法,同时丰富的数值算例也表明了算法的有效性。具体研究工作包括：●针对传统平面波引入方法的缺陷,文章通过理论分析找出了引起该缺陷的原因,并找到消除误差的方法。●针对二维TMz模型,本文基于分裂场思想提出了SP-FDTD方法,并通过对数值平面波特性的研究,从理论上证明了SP-FDTD方法的可行性,其有效性也通过二维情形下丰富的数值算例得到了证实。●通过FDTD中数值平面波的特性和分裂场思想,本文将SP-FDTD方法推广到三维FDTD和二维高阶算法M24中。数值算例也表明该方法在三维FDTD及M24算法中实现了完美的平面波引入,使得泄露误差水平在-300dB。●+最后论文总结分析了该算法的优势以及存在的问题,并就该技术进一步推广应用到辛算法和ADI-FDTD等方法中做了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 常用电磁场数值计算方法简介

- 1.2 研究背景与重要意义

- 1.3 本文内容安排

- 第二章 FDTD方法的基本理论

- 2.1 麦克斯韦方程组和Yee算法

- 2.1.1 麦克斯韦方程组

- 2.1.2 YEE算法

- 2.2 稳定性及数值色散性分析

- 2.3 吸收边界条件

- 2.4 总场散射场分离（TF/SF）

- 2.5 平面波的加入

- 第三章 分裂平面波FDTD方法

- 3.1 平面波的物理性质

- 3.2 数值平面波

- 3.3 SP-FDTD方法的实现:二维情形

- 3.3.1 SP-FDTD方法提出

- 3.3.2 算法实现

- 3.3.3 数值算例

- 3.3.4 结论分析

- 3.4 SP-FDTD方法的实现:三维情形

- 3.4.1 SP-FDTD方法的推广

- 3.4.2 算法实现

- 3.4.3 数值算例

- 第四章 高阶FDTD中的平面波源引入

- 4.1 高阶FDTD算法M24介绍

- 4.2 SP-FDTD方法推广

- 4.3 算法实现

- 4.4 数值算例

- 第五章 总结与展望

- 5.1 本文工作总结

- 5.2 展望和建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].二维近程微波全息成像算法[J]. 系统工程与电子技术 2014(12)

- [2].考虑感性和容性干扰性入射场激励响应的钢轨电位电流计算[J]. 电气化铁道 2018(S1)

- [3].平面电磁波在良导体表面掠射实验的研究[J]. 实验室科学 2015(01)

- [4].基于时域有限差分法的液晶光学特性模拟[J]. 光学学报 2010(02)

- [5].近地面HEMP电磁环境特性研究[J]. 计算机测量与控制 2011(01)

- [6].运动导体平面电磁散射的FDTD仿真[J]. 电子科技大学学报 2010(02)

- [7].双频激励下受激拉曼散射的谱分布[J]. 半导体光电 2011(01)

- [8].物理光学法在雷达散射场计算中的应用[J]. 中国高新技术企业 2008(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec00eb9a7738f8d3c0978559.html