# 真空热循环条件下T700/3234复合材料的损伤效应

### 论文摘要

为了揭示航天器结构部件在空间环境作用下的损伤效应,本文在10-3Pa下,-140℃140℃温度区间内对T700/3234复合材料进行真空热循环实验,并研究了真空热循环前后,复合材料的力学性能、质量损失率、热膨胀系数等性能的变化规律,并通过AFM、SEM、FTIR-ATR、DMA等测试手段对真空热循环前后的复合材料的表面形貌、断口形貌、微观结构和储能模量等进行了分析和表征。研究结果表明,随着真空热循环次数的增加,复合材料的质损率先升高,经48次真空热循环后上升幅度降低,并且变化趋于平缓。分析表明复合材料的质量损失是材料所吸附的水分及制备材料时残留的微量有机溶剂在真空的环境下逐渐挥发所导致的。随真空热循环次数的增加,90°拉伸强度首先降低,48次热循环后开始升高,95次热循环后趋于平缓;弯曲强度及弯曲模量均先升高,经14次循环后开始下降,在约100次循环后趋于平缓;层剪强度首先降低,14次真空循环后开始升高,48次真空热循环后趋于平缓。通过AFM、DMA和FTIR-ATR分析表明,48次真空热循环使树脂基体的交联密度增加,同时使复合材料内部出现界面脱粘。198次之后,界面脱粘区域逐渐趋于饱和。T700/3234复合材料的纵向ΔL/L随温度的降低单调上升,经真空热循环之后,随温度降低,ΔL/L先下降后单调上升。真空热循环对复合材料横向热膨胀行为没有明显影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 空间环境对航天器的影响

- 1.3 碳/环氧复合材料的特性及其在航空航天领域的发展现状

- 1.4 真空热循环试验的国内外研究近况

- 1.4.1 真空热循环试验简介

- 1.4.2 国内真空热循环实验研究现状

- 1.4.3 国外真空热循环实验研究现状

- 1.4.4 航天热试验技术的发展趋势

- 1.5 本文研究的内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验方法及主要设备

- 2.2.1 空间真空热循环模拟

- 2.2.2 力学性能

- 2.2.3 试样断口扫描电子显微镜观察

- 2.2.4 质量损失

- 2.2.5 傅里叶红外衰减全反射光谱分析（FTIR-ATR）

- 2.2.6 原子力显微镜分析

- 2.2.7 动态力学热分析（DMA）

- 2.2.8 热膨胀系数测定

- 第3章 真空热循环对 T700/3234 复合材料质损率和力学性能的影响

- 3.1 质量损失

- 3.2 力学性能

- 3.2.1 90°拉伸性能

- 3.2.2 弯曲性能

- 3.2.3 层剪性能

- 第4章 真空热循环对 T700

- 4.1 表面形貌

- 4.2 动态力学性能

- 4.2.1 储能模量E'

- 4.2.2 损耗因子 tanδ

- 第5章 真空热循环对T700/3234 复合材料热膨胀行为的影响

- 5.1 纵向热膨胀行为

- 5.2 横向热膨胀系数

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].硒渣真空气化提取硒研究进展[J]. 科技创新导报 2019(34)

- [2].真空低温方便食品的研究现状[J]. 现代食品 2020(14)

- [3].机器人多级复合真空发生器使用中存在的问题及维护[J]. 真空科学与技术学报 2020(09)

- [4].2019第十五届国际真空应用技术展览会[J]. 材料保护 2019(01)

- [5].真空高压气淬设备的现状与发展[J]. 热处理 2019(03)

- [6].真空输送的现状与发展趋势探讨(一)[J]. 真空 2018(01)

- [7].意大利真空学会副主席Enrico Maccallini博士来访交流[J]. 真空 2017(02)

- [8].《真空~》自办发行 欢迎新老读者订阅 2016年《真空》杂志订单回执[J]. 真空 2015(06)

- [9].城镇化应该警惕的三个真空[J]. 福州党校学报 2014(05)

- [10].声音能在真空中传播,物理课本要被改写了[J]. 课堂内外(高中版) 2020(03)

- [11].黏菌在真空中能生存吗[J]. 发明与创新(中学生) 2020(09)

- [12].与孩子一起解读社会阴暗面[J]. 中华家教 2014(10)

- [13].真空概念之沿革[J]. 中学物理 2010(07)

- [14].纸机真空辊常见故障原因分析及其解决措施[J]. 造纸科学与技术 2020(03)

- [15].普速车站真空卸污系统设计要点分析[J]. 铁道标准设计 2020(08)

- [16].真空输送的现状与发展趋势探讨(六)[J]. 真空 2018(06)

- [17].汽轮机真空降低的原因分析及处理[J]. 化工设计通讯 2019(04)

- [18].铁路大型高速普速共构车站增设固定真空卸污系统施工研究[J]. 价值工程 2019(18)

- [19].一种冰箱的真空保鲜结构研究[J]. 日用电器 2019(08)

- [20].真空输送的现状与发展趋势探讨(二)[J]. 真空 2018(02)

- [21].余热电站真空除氧系统的节能改造[J]. 应用能源技术 2017(03)

- [22].不同结构防爆膜真空支撑振动特性分析[J]. 内蒙古科技与经济 2017(03)

- [23].真空清扫系统在粉尘集并方面的应用[J]. 粮食与食品工业 2017(03)

- [24].真空热压铍材工业实践中性能影响因素浅析[J]. 世界有色金属 2020(17)

- [25].应用于转移针织物的真空握持器[J]. 国际纺织导报 2014(04)

- [26].孜孜不倦五十载 精益求精创辉煌——纪念《真空》杂志创刊五十周年[J]. 真空 2014(04)

- [27].欢迎订阅2013年《真空》杂志[J]. 真空 2013(01)

- [28].真空隔热保温板的发展分析与研究[J]. 绿色环保建材 2019(07)

- [29].《真空与低温》杂志2018年起增加页码[J]. 真空与低温 2018(02)

- [30].《真空与低温》杂志2018年起增加页码[J]. 真空与低温 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec1555ebdd3c14ae634db184.html