# 基于感兴趣区域的遥感图像自动识别和分类压缩技术

### 论文摘要

遥感图像在国民经济的各个领域发挥着越来越重要的作用。伴随遥感图像的精度提高,其数据量海量增加。这使得有限的信道容量、存储空间与大量遥感图像数据传输、存储和处理间的矛盾日益突出,解决该矛盾的重要手段就是图像压缩。为了缓解现行压缩算法中压缩率和重建图像质量间的矛盾,结合不同使用者在海量数据中的感兴趣区域（ROI）不同这一客观事实,本论文以可见光遥感图像中城市区域为ROI,开展基于感兴趣区的自动识别和分类压缩技术研究,提出一种尽可能保存ROI信息,大比例压缩或抛去背景区（BG）信息的海量数据压缩新方案。首先分析不同外在表现形式的城市遥感图像的共同特性,由共同特性构造特征空间;其次,在构造的特征空间中根据风险判决的思想,由样本图像归纳出区分城市区域和非城市区域的特征阈值集合,并由待识别图像进行特征提取得到特征集合,比较两集合中对应元素,把比较结果作为判据进行分裂合并运算和结构修正运算,得到ROI和BG的区域位置参数;然后根据用户需求选取压缩等级,对ROI和BG进行不同的压缩处理,实现分类压缩;最后,在接收终端执行压缩的逆过程,实现对ROI和BG的逐次解码与合并,得到重建图像。针对上述方案建立了相应的数理模型,并通过C语言编写其算法仿真程序,验证该方案的可实现性和先进性。随后在ICETEK-DM642-PCI实验评估板上,验证该方案的工程可实现性。仿真实验表明;本算法能自动对可见光遥感图像进行城市区域识别,并根据用户的不同需求,灵活选择相应的压缩等级进行分类压缩,实现确保有效信息量前提下压缩率的提高,其压缩性能优于单独使用JPEG或JPEG2000方案形成的整体压缩算法。在ROI区域的峰值信噪比相同的情况下,可实现压缩率大于整体使用JPEG或JPEG2000算法的压缩率,在码率相同的情况下,可实现ROI区域的峰值信噪比高于整体使用JPEG或JPEG2000算法时的峰值信噪比。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题的意义和价值

- 1.3 国内外识别和压缩技术的现状

- 1.3.1 图像识别的发展及研究现状

- 1.3.2 图像压缩的发展及研究现状

- 1.4 本论文的主要研究内容及组织安排

- 第二章 遥感图像的自动识别和压缩

- 2.1 遥感和遥感图像

- 2.1.1 遥感基本原理和过程

- 2.1.2 遥感的分类

- 2.1.3 遥感图像的特点

- 2.1.4 遥感图像与普通图像的差异

- 2.2 自动识别技术

- 2.2.1 自动识别的基础知识

- 2.2.2 图像的自动识别

- 2.3 图像的压缩

- 2.3.1 图像压缩技术简介

- 2.3.2 图像压缩标准简介

- 2.3.3 JPEG和JPEG2000性能比较

- 2.3.4 基于感兴趣区的图像压缩方法

- 第三章 城市区域自动识别的实现

- 3.1 城市区域与非城市区域的特征分析

- 3.2 特征提取

- 3.2.1 纹理特征提取

- 3.2.2 色彩特征提取

- 3.2.3 空间特征提取

- 3.3 分类算法

- 3.3.1 分裂算法

- 3.3.2 多特征融合

- 3.3.3 块属性修正

- 3.4 结构修正

- 3.5 城市区域自动识别仿真结果

- 3.5.1 仿真过程中的注意事项

- 3.5.2 风险评估确定识别中阈值

- 3.5.3 仿真结果

- 第四章 分类压缩部分的实现

- 4.1 分类压缩的设计

- 4.1.1 分类压缩方式的实现思想

- 4.1.2 总体实现方式

- 4.1.3 压缩算法的比较及确定

- 4.2 JPEG2000算法的实现

- 4.2.1 预处理

- 4.2.2 小波变换

- 4.2.3 量化

- 4.2.4 EBCOT编码

- 4.2.5 不同压缩率的实现

- 4.3 实验仿真结果

- 4.3.1 压缩的实现步骤

- 4.3.2 压缩质量的评价体系

- 4.3.3 分类压缩仿真

- 第五章 基于DSP的硬件系统设计

- 5.1 DSP及实验板基本知识

- 5.2 硬件系统的构成

- 5.3 硬件系统的实现

- 5.3.1 DSP实验板上程序的实现

- 5.3.2 接收端PC机上应用程序实现

- 5.3.3 调试中遇到的问题及解决途径

- 5.3.4 硬件系统的仿真结果

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 存在的问题和展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 部分实验用遥感图像的自动识别结果

- 附录B 程序代码主框架

- 附录C 研究生期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].图像自动识别技术在行人异常行为检测中的应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(22)

- [2].图像自动识别技术在铁路中的发展及运用[J]. 数码世界 2019(03)

- [3].基于深度学习的树种图像自动识别[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].图像自动识别技术在无损检测中的应用研究[J]. 硅谷 2014(07)

- [5].图像自动识别与采集技术在麻/棉织物检测中的应用[J]. 纺织检测与标准 2020(03)

- [6].复杂场景下非正交建筑图像自动识别仿真[J]. 计算机仿真 2019(10)

- [7].可变光照下彩色多维人脸图像自动识别方法研究[J]. 微电子学与计算机 2017(05)

- [8].扫描图像自动识别转换成汉字的技术探析[J]. 电子制作 2013(22)

- [9].血液白细胞图像自动识别系统性能评价方案的设计与应用[J]. 临床检验杂志 2013(01)

- [10].疟原虫图像自动识别技术的研究[J]. 中国国境卫生检疫杂志 2008(04)

- [11].基于深度学习的隧道衬砌结构物探地雷达图像自动识别[J]. 地球物理学进展 2020(04)

- [12].基于卷积神经网络的绝缘子图像自动识别技术[J]. 电气时代 2020(09)

- [13].基于迁移学习的暴恐图像自动识别[J]. 北京航空航天大学学报 2020(09)

- [14].血液白细胞图像自动识别系统开发与应用[J]. 实验技术与管理 2012(12)

- [15].图像自动识别技术在胶州湾浮游动物生态学研究中的应用[J]. 海洋与湖沼 2011(05)

- [16].基于物联网视觉的旅游景区异常情况图像自动识别系统设计[J]. 现代电子技术 2017(04)

- [17].图像自动识别技术在高速公路逃费打击中的应用[J]. 中国交通信息化 2017(S1)

- [18].铁路货车故障图像自动识别的研究[J]. 企业科技与发展 2019(09)

- [19].基于深度学习的蝴蝶科级标本图像自动识别[J]. 昆虫学报 2017(11)

- [20].基于视觉的号码图像自动识别系统设计[J]. 信息系统工程 2009(12)

- [21].煤岩显微组分组图像自动识别系统与关键技术[J]. 煤炭学报 2019(10)

- [22].压力表图像自动识别系统研究[J]. 湖北工业大学学报 2017(01)

- [23].图像自动识别技术在铁路的发展及运用[J]. 中国铁路 2015(05)

- [24].大数据分析下船舶破碎尾迹图像自动识别技术[J]. 舰船科学技术 2018(12)

- [25].基于计算机视觉的医学图像自动识别技术研究[J]. 微计算机信息 2012(10)

- [26].基于计算机视觉的船舶图像自动识别方法研究综述[J]. 软件导刊 2018(07)

- [27].“看图”识火灾[J]. 上海信息化 2017(01)

- [28].基于图像自动提取技术下北川县生态功能区划[J]. 国土与自然资源研究 2012(06)

- [29].汽车图像自动识别技术的研究与设计[J]. 硅谷 2008(21)

- [30].TFDS图像自动识别技术的分析[J]. 上海铁道科技 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec30c5d49c424f61fca6b804.html